Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа «Город Калининград»

от 04 апреля 2011г. №546

Проект изменений

части III Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» «Градостроительные регламенты»:

«Пункт 12 ст. 41, ч. 2 изложить в следующей редакции:

«Нормы расчета потребности в автостоянках и требования, предъявляемые к организации парковочных мест.»

12.1. Нормы расчета потребности в автостоянках

| тип застройки, или вид разрешенного использования земельного участка | расчетная единица | норматив |
| --- | --- | --- |
| многоэтажная, среднеэтажная, малоэтажная многоквартирная жилая застройка в случае если: - проектом не предусмотрены встроенные либо заглубленные (подземные) паркинги; - проектом предусмотрены встроенные либо заглубленные (подземные) паркинги с количеством машиномест не менее 25% количества квартир жилого дома. | м2 площади парковочных мест /чел. | - 3,8 м2/чел - 2,8 м2/чел |
| индивидуальная жилая застройка | 1 машиноместо на количество участков | 1 машиноместо на 10 участков |
| объекты дошкольного, начального и среднего общего образования | количество машиномест на 25 учащихся и 5 работающих | 1 |
| объекты среднего и высшего профессионального образования | количество машиномест на 15 учащихся и 3 работающих | 1 |
| учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения: - областного, федерального значения - муниципального значения | количество машиномест на 100 работающих | - 30 - 10 |
| офисные помещения административных зданий, научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | количество машиномест на 100 работающих | 50 |
| театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | количество машиномест на 100 мест | 25 |
| торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв.м | количество машиномест на 100 кв. м торг. площ. | 14 |
| рынки | количество машиномест на 50 торговых мест | 50 |
| Рестораны и кафе | количество машиномест на 100 посадочных мест | 30 |
| гостиницы: - высшего разряда - прочие | количество машиномест на 100 мест | - 25 - 16 |
| больницы | количество машиномест на 100 коек | 8 |
| поликлиники | количество машиномест на 100 посещений | 5 |
| промышленные предприятия | количество машиномест на100 работающих в двух смежных сменах | 15 |
| городские парки | количество машиномест на 100 единовремен- ных посетителей | 14 |
| пляжи и парки в зонах отдыха | количество машиномест на 100 единовремен- ных посетителей | 35 |
| лесопарки и заповедники | количество машиномест на 100 единовременных посетителей | 15 |
| базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи) | количество машиномест на 100 единовременных посетителей и обслуж. персонала | 25 |
| береговые базы маломерного флота: - яхтклубы -эллинги | количество машиномест на 100 единиц базирующихся плавсредств | - 400 м/мест - 25 м/мест |
| дома и базы отдыха, санатории | количество машиномест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 8 |
| туристские и курортные гостиницы | количество машиномест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 14 |
| мотели и кемпинги | количество машиноместо на каждый номер | 1 |
| спортивные здания и сооружения с трибунами | количество машиномест на 100 посетителей | 10 |
| предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | количество машиномест на 100 мест в залах и 100 человек персонала | 15 |
| садоводческие товарищества - с числом участков в товариществе 15 – 100 - с числом участков в товариществе 101 – 300 - с числом участков в товариществе более 300 | 1 машино-место на количество участков в садоводческом товариществе: | - 1 машиноместо на 10 участков - 1 машиноместо на 15 участков - 1 машиноместо на 25 участков |
| вокзалы всех видов транспорта | количество машиномест на 100 пассажиров, прибывающих в час «пик» | 25 |
| кладбища | количество машиномест на 100 единовременных посетителей | 15 |
| ботанические сады и зоопарки | количество машиномест на 100 единовременных посетителей | 10 |

12.2. Требования, предъявляемые к организации парковочных мест.

В составе каждой отдельной парковки необходимо предусматривать не менее 10% машиномест для парковки автотранспорта маломобильных групп населения (для лечебных учреждений – по заданию на проектирование, но не менее 10%);

На территориях объектов жилого назначения все парковки с количеством парковочных мест более 10 должны быть оборудованы установками для очистки поверхностных стоков.

На территории объектов многоквартирной жилой застройки указанный в таблице удельный показатель расчетной единицы (м2 площади парковочных мест /чел.) определяет площадь, занимаемую непосредственно парковочными местами наземных парковок. Иные планировочные элементы наземных парковок (разворотные площадки, разъездные площадки, помещения охраны, участки озеленения и пр.) данным удельным показателем не учитываются.

Парковки, предусмотренные для обслуживания объектов нежилого назначения, а также помещений нежилого назначения, встроенных либо пристроенных к жилым домам, должны быть оборудованы установками для очистки поверхностных стоков вне зависимости от вместимости таких парковок.

Для многофункциональных объектов потребность в автостоянках рассчитывается суммарно в зависимости от соответствующих характеристик помещений, относящихся к конкретной функции.

Все планировочные элементы наземных парковок (парковочные места, разворотные площадки, разъездные площадки, помещения охраны и пр.) размещаются:

- для вновь возводимого объекта -  в пределах границ земельного участка;

- для существующего объекта - в соответствии с проектом межевания, разработанным с учетом градостроительной ситуации в условиях сложившейся застройки.

Для объектов общественного назначения:

- в соответствии с расчетом должно быть организовано бесплатное количество парковочных мест со свободным доступом, организация платных парковок допускается при наличии возможности организации парковочных мест сверх расчетного количества;

- ограждение пешеходных тротуаров и газонов на территориях общего пользования и территориях жилых домов, установка устройств, ограничивающих въезд и знаков дорожного движения, запрещающих парковку, в радиусе 300 м от границ участков многофункциональных торгово-развлекательных центров производится за счет этих учреждений в соответствии с ТУ ГИБДД;

Все планировочные элементы парковок (парковочные места, разворотные площадки, разъездные площадки, помещения охраны и пр.), предусмотренные для обслуживания садоводческих, дачных и огороднических товариществ размещаются в пределах границ таких товариществ при въезде на их территорию.

При проектировании кварталов индивидуальной жилой застройки парковки с расчетным количеством машиномест размещаются на территориях общего пользования в пределах границ отведенного земельного участка. Максимальный радиус обслуживания парковок в кварталах проектируемой жилой застройки – не более 200 м.»