«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                 "СОГЛАСОВАНО»

Ген. директор ООО «УК ТЕПЛОСЕРВИС»	Директор МКУ «КР МКД»

____________ И.В.Димитренко	_____________С.Б. Русович

« ___ » _____________ 2016г.                                                                               « ___ » _____________ 2016г.

Техническое задание

на косметический ремонт подъезда МКД №23-27 по ул. Восточная в г.Калининграде (во исполнение решения суда)

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом (3-этажа) |
| 2 | Местоположение | г. Калининград ул. Восточная, д. 23-27 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК ТЕПЛОСЕРВИС» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Стадийность | Ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

- Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Восточная, д. 23-27 необходимо выполнить капитальный ремонт, в том числе: - ремонт бетонных ступеней на первый этаж и в подвал; - замену настила площадок, ступеней; - укрепление перил; - восстановление основания внутриподъездных лестниц. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: - Сроки выполнения работ: 80 календарных дней, 60 календарных дней – производство работ, 20 календарных дней – подготовка исполнительной документации, КС-2, КС-3. - До начала работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. - В случае срыва сроков производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». - При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезды. - Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. - Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более, чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся на основании: СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 8713-79 Соединения сварные, СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения", ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». |

- Основные допустимые материалы

|  | Сталь оцинкованная в рулонах с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,50мм |
| --- | --- |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм с антикоррозийным покрытием |
|  | Эмаль ПФ-115 |
|  | Грунтовка ГФ-021 |
|  | Антисептик-антипирен «Пирилакс Терма» для древесины или аналог |
|  | Лак огнезащитный «Стабитерм-107 или аналог |
|  | Доски обрезные хвойных пород |
|  | Бетон класс В15 (М200) |

4. Качество работ

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- Общие организационные вопросы

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2.  В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                                         Моисеева Т.В.

Проверил: зам. начальника отдела ОК МКУ «КР МКД»                     Толмачева О.В.