«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

______________ С.Б. Русович

«___» _________ 2016 года

«Утверждаю»

Директор ООО «УК Мегадом»

_______________ О.В. Уланова

«___» __________ 2016 года

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома № 20-26 по ул. Дрожжевая в г. Калининграде

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Дрожжевая, д. № 20-26, |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Мегадом» |
| 4 | Подрядчик | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме № 20-26 по ул. Дрожжевая в г. Калининграде необходимо выполнить капитальный ремонт: - крыши, с заменой всех прогнивших элементов стропильной системы и обрешетки; - утепления чердачного перекрытия с заменой утеплителя и сплошного настила. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком, МКУ «КР МКД». |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику, МКУ «КР МКД». |
| 4. | Материалы применить согласно спецификации проекта. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, МКУ «КР МКД» и Строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | Особые условия: Сроки производства работ: не более 120 календарных дней, в том числе: - производство работ - 105 календарных дней; - подготовка исполнительной документации, КС-2, КС-3 - 15 календарных дней. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком, МКУ «КР МКД» и Строительным контролем технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. 3) В случае срыва сроков производства работ, не зависящих от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 4) Стоимость работ: согласно утвержденной сметной стоимости. 5) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 6) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения. 7) Согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета. 8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 6. | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 2.08.01-89 «Проектирование жилых зданий»; СНиП II-26-76 «Кровли»; и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 7. | Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. |

3. Материалы.

| № п/п | Наименование, марка применяемых материалов | Допуски, ограничения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Брус обрезной (стропильная нога) | Сеч. 100х150мм | Не менее |
| 2. | Доска обрезная сорт 2 (кобылки) | Сеч. 50х100 | Не менее |
| 3. | Брус обрезной (мауэрлат) | Сеч. 100х1500мм | Не менее |
| 4. | Кирпич керамический одинарный | М 150 | Не менее |
| 5. | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | Толщ. 0.55мм | Не менее |
| 6. | Брусок обрезной (контробрешетка) | Сеч. 40х50мм | Не менее |
| 7. | Доска обрезная (обрешетка) сорт 2 | Сеч. 32х100мм | Не менее |
| 8 . | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | Аналог | Согласовать |
| 9. | Металлочерепица толщ. не менее 0.55 мм | Аналог | Согласовать |
| 10. | Желоба подвесные по расчету | По расчету | Согласовать |
| 11. | Водосточные трубы по расчету | По расчету | Согласовать |
| 12. | Сталь оцинкованная | Толщ. 0.7мм | Не менее |
| 13. | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» | Аналог | Согласовать |
| 14. | Окно-люк "VELUX" (0,74х1,18) | Аналог | Согласовать |
| 15. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | Аналог | Согласовать |
| 16. | Пленка диффузионная Tyvek Soft | Аналог | Согласовать |
| 17. | Доска обрезная сорт 2 (сплошной рабочий настил) | Толщ. 25 мм | Не менее |
| 18. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | Аналог | Согласовать |

4. Качество работ

1. Срок предоставления Подрядчиком гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Подрядчик обязан производить уборку территории объекта от строительного мусора и осуществлять вывоз мусора.

4. Подрядчик обязан все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» (А.К. Кончиц) |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» (О.В. Толмачева) |  |