| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ№13» |
| ________________ / Русович С.Б. / | ________________ /Кислый О.Н. / |
| «______»_______________ 2017г. | «______»________________ 2017г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Молочинского, 10, ул. Комсомольская, 94-100а. (по ВЦП «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Калининград») |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |
| 1. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.504 |
| 2. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 36.29 |
| 3. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 36.29 |
|  | Устройство покрытия из бетонной плитки т. 60 мм. S=42м2, без демонтажных работ. |
| 4. | Добавка пескоцементной смеси. | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.021 |
| 5. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 2.14 |
| 6. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 4.2 |
| 7. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 42.84 |
|  | Устройство покрытия из бетонной плитки т. 60 мм. S=312 м2. |
| 8. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.078 |
| 9. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 12.48 |
| 10. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0078 |
| 11. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.624 |
| 12. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 68.64 |
| 13. | Добавка пескоцементной смеси. | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.156 |
| 14. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 15.91 |
| 15. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 31.2 |
| 16. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 318.24 |
|  | Мощение территории плиткой т. 80мм. |
| 17. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.386 |
| 18. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 617.6 |
| 19. | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.386 |
| 20. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.93 |
| 21. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 212.3 |
| 22. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.965 |
| 23. | Добавка пескоцементной смеси. | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.4825 |
| 24. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 49.215 |
| 25. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 96.5 |
| 26. | Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400) | м2 | 984.3 |
|  | Установка бортовых камней |
| 27. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.03787 |
| 28. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 60.592 |
| 29. | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.03787 |
| 30. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.233 |
| 31. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 25.63 |
| 32. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.9 |
| 33. | Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 290 |
| 34. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 3.27 |
| 35. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 327 |
|  | Прочие работы |
| 36. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 7.82 |
| 37. | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30 (омолаживающая обрезка) | 1 дерево | 1 |
| 38. | Краска для наружных работ зеленая | т | 0.0001 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |