Согласовано Утверждаю

Директор МКУ «КР МКД» Директор ООО « Новые технологии плюс»

_____________С.Б. Русович А.В. Ходорович

«___»____________2014 г. «___»____________2014 г.

Техническое задание

на выполнение  работ по капитальному ремонту крыши, чердачного перекрытия,  фасада,  лестницы, подвального помещения, устройства нового перекрытия над подвалом   дома  №26   по ул. К. Заслонова г. Калининграда.

(во исполнение  решения суда)

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный жилой дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. К. Заслонова, д. №26 |
| 3 | Заказчик | ООО «Новые технологии плюс» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт крыши с ремонтом чердачного перекрытия, фасада, лестницы, подвального помещения, устройства нового перекрытия над подвалом. |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В доме №26 ул. К. Заслонова необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия, фасада, лестницы, подвального помещения, устройства нового перекрытия над подвалом. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние дни с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ с учетом климатологии не более 70 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет. Подрядчик обязан письменно сообщить заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на объекте оформить дополнительное соглашение для расчета подрядчика с заказчиком. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению нанесения ущерба собственникам МКД. Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир данного дома. Внимание: При капитальном ремонте дома в первую очередь выполнить работы по устройству нового перекрытия над подвалом. Замена перекрытия производится с отселением собственников жилого помещения. Сроки производства работ не более 20 календарных дней. Решение о необходимости усиления фундамента принимается комиссионно с участием представителей МКУ «КР МКД» |
| 6 | Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» |

Основные  материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,55мм с полимерным покрытием, цвет согласовывается с заказчиком |
| --- | --- |
| 2 | Раствор штукатурный цементно- известковый |
| 3 | Блок дверной металлический |
| 4 | Сталь оцинкованная цветная листовая толщиной не менее 0,5 мм |
| 5 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5мм с полимерным покрытием |
| 6 | Доски обрезные хвойных пород шириной 100 мм толщиной 32 мм |
| 7 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 8 | Брус обрезной 100х150мм, 150х150 |
| 9 | Антисептик –антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины или аналог |
| 10 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН |
| 11 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
| 12 | Оконные блоки металлопластиковые |
| 13 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) |
| 14 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 |
| 15 | Песок природный для строительных работ средний |
| 16 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М 150) |
| 17 | Щебень из гравия для строительных работ |
| 18 | Водосточная система по расчету |
| 19 | Балки двутавровые №16-22 из стали 18 пс |
| 20 | Сетка стеклянная строительная СС-1 |
| 21 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50мм. |
| 22 | Ламинат |
| 23 | Линолеум |
| 25 | Обои улучшенные |
| 26 | Водоимульсионная краска |
| 27 | Унитаз типа «Компакт» |

3. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики)  без согласования с МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

- Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

Составил  сметчик ООО «Новые технологии плюс»                                              Ефимов Е.В.

Проверил инженер ООО «Новые технологии плюс»                                          Никитина  Л.В.