Приложение № 1 к Договору

|  | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Ген. директор ООО «УК Старый Город» ____________________/С.Б.Русович/ _____________________/ Е.В. Шулепко/ «_____» ___________ 2013 г. «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Задание на проектирование

по ремонту междуэтажного перекрытия по объекту  капитального ремонта «Многоквартирный дом по ул.Розы Люксембург д.1-1а   в г.Калининграде»

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для проектирования Заказчик Вид строительства Стадийность проектирования Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций Основные требования к инженерному оборудованию Сроки выполнения проекта Документация Требования к сметной документации Особые условия Количество экземпляров Особые условия составления проекта | Решение суда ООО «УК Старый Город» Капитальный ремонт Рабочий проект В проекте предусмотреть планы и схемы с указанием элементов планировки, подлежащих демонтажу на время производства работ и планы с указанием элементов планировки, восстановленных в прежних габаритах в соответствии с техническим паспортом. В проекте предусмотреть решения (с обязательным указанием порядка выполнения работ) по капитальному ремонту аварийного участка междуэтажного перекрытия под кухнями мансардного этажа и лестничными клетками, используя результаты обследования, выполненного ОАО «Институт «Калининграджилкоммунпроект» (технический отчет 11-1233-ТО) и личного натурного осмотра. В проекте предусмотреть ведомость объемов работ по демонтажу конструкций и инженерных сетей, подлежащих замене или разбираемых при производстве работ. Восстановленные перегородки между кухнями и комнатами выполнить из газосиликатных блоков толщ.100мм. Представить узлы конструкций междуэтажных перекрытий, ведомость отделки и экспликацию полов. В конструкции ремонтируемого междуэтажного перекрытия предусмотреть замену глиняной засыпки на каменную вату. В соответствии с современными требованиями предусмотреть: а) замену системы водоснабжения и канализации в пределах кухонь на трубопроводы из пластиковых (металлопластиковых) труб; б) восстановление после возведения перегородок системы электроснабжения в пределах кухонь и лестничных клеток. 30 календарных дней Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком. Документацию разработать базисно-индексным методом в программе WinRIK, Word и Excel в действующей сметно-нормативной базе, позволяющей выполнить проверку достоверности сметной стоимости объекта. Разработанную проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами. В случае необходимости запросить технические условия, планы этажей, план земельного участка. Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. . |

Разработал: Гл.специалист  комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ О.И.Джмиль