| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  | Директор ООО «МУП ЖЭУ-29» |
| ___________________ С.Б. Русович |  | ______________В.В. Черноиванов |
| «_____»__________________ 2013 г. |  | «_____»________________ 2013 г. |

Техническое задание ЛОТ №___

на капитальный ремонт крыши МКД №149-153 по Московскому пр-ту
в Ленинградском районе г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Московский пр. д.149-153 |
| 3 | Заказчик | ООО «МУП ЖЭУ-29» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №149-153 Московский пр. необходимо выполнить капитальный ремонт кровли. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 70 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Стоимость капитального ремонта: согласно сметной документации. |
| 6 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 8 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 9 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 10 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 11 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 12 | До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту мягкой кровли МКД №149-153 Московский пр.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей 12.5х53.2 | 1 м2 | 665 |
| 2 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 6.65 |
| 3 | Изопласт для верхнего слоя ЭКП-4.5 665*1.15 | м2 | 764.75 |
| 4 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 7 |
| 5 | Дефлектор кровельный д.280мм | 1 дефлектор | 7 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 12.5х2+53.2 | 100 м | 0.782 |
| 7 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (будки выходов на кровлю,вентканалов) 78.2+(3.66+0.45)*2*3+(3.6+0.4)*2*6+(1.95+1.6)*2 | 100 м примыканий | 1.5796 |
| 8 | Изопласт для верхнего слоя ЭКП-4.5 157.96*2.52 | м2 | 398.0592 |
| 9 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали вентканалов,выходов на кровлю ((3.66+0.45)*2*3+(3.6+0.4)*2*6+(2.05+1.7)*2)*0.15 | 100 м2 покрытия | 0.12024 |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 коробок | 0.01 |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 1.7*0.7 | 100 м2 проемов | 0.0119 |
| 12 | Металлический дверной блок выход на кровлю | м2 | 1.19 |
| 13 | Обделка мест примыкания мягкой кровли к радиомачтам | 1 место | 7 |
| 14 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка(фановый стояк) | 1 шт. | 9 |
| 15 | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 9 |
| 16 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0.9 |
| 17 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 0.9 |
| 18 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов | 100 м покрытия | 0.532 |
| 19 | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0.58 |
| 20 | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.08 |
| 21 | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.04 |
| 22 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 23 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.48 |
| 24 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов выход на кровлю | 100 м2 покрытия | 0.03485 |
| 25 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.1 |
| 26 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.03485 |
| 27 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой будка выход на кровлю | 100 м2 кровли | 0.03485 |
| 28 | Изопласт для верхнего слоя ЭКП-4.5 | м2 | 4.00426 |
| 29 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.706 |
| 30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1) | т | 0.706 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Верхний слой изопласт (либо аналог) ЭКП 4,5-5,0 на основе полиэстера. (Внимание! Применение материала на других основах категорически запрещено!) |
| --- | --- |
| 2 | Мастики битумные для кровельных и гидроизоляционных работ |
| 3 | Цементно-песчаный раствор для основания марки не ниже 100 |
| 4 | Штукатурный раствор для наружных работ (1:3) |
| 5 | Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,5 мм |
| 6 | Грунтовка: праймер битумный. |
| 7 | Желоба из оцинкованной стали толщиной не менее 0.70 мм диаметром 140 мм |

Примечание: Наплавляемые кровельные материалы должны иметь следующие характеристики:

- Водопоглощение – (1,0%)

- Минимальная температура хрупкости – ( - 19 С)

- Теплостойкость – (+120 С)

Примеры узлов и технология:

|  | В местах примыкания стяжки к выступающим над крышей частям здания и на перегибах основания крыши делают переходные наклонные бортики шириной 150 мм под углом 45°, закругляя их для лучшей приклейки рулонного ковра. Рис. Устройство примыканий кровель из рулонных материалов: а – примыкание кровли к стенам; б – примыкание плоской кровли к парапету: 1 – рулонный гидроизоляционный ковер; 2 – стяжка; 3 – дополнительные слои ковра; 4 – борт из раствора; 5 – деревянная пробка (при необходимости); 6 – цементно-песчаный раствор; 7 – стоячий хомут (при необходимости); 8 – защитный фартук; 9 – защитный гравийный слой (при необходимости) |
| --- | --- |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Подготовка и проварка основания (спекание) рулонной кровли.

2.Выполнить (с участием комиссии администрации ГО «Город Калининград») проверку  прочности приклейки (агдезия) кровельного ковра к основанию. Согласно СНиП 3.04.01-87 не менее 0,5МПа

3. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

4. Сертификаты качества на материалы.

5. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

7. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

8. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград».

9. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | _________________ | Главный инженер ООО «МУП ЖЭУ-29» Л.А. Авдонина |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Зам. директора ООО «МУП ЖЭУ-29» С.В. Козуля |