| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Директор ООО «ЖЭУ№13» | Директор МКУ «КР МКД» |
| ___________ / Кислый О.Н. / | ______ / Русович С.Б. / |
| «______»____________ 2017г. | «______»_______________ 2017г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Комсомольская, 80 (по ВЦП «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Калининград») |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Минимальные работы |
| 1. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.1281 |
| 2. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 23.058 |
| 3. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 23.058 |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 4. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1524 |
| 5. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 243.84 |
| 6. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.1524 |
| 7. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.762 |
| 8. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 83.82 |
| 9. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.381 |
| 10. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1905 |
| 11. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 19.431 |
| 12. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 38.1 |
| 13. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 388.62 |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 14. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.017 |
| 15. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 27.2 |
| 16. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.017 |
| 17. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.136 |
| 18. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 14.96 |
| 19. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.034 |
| 20. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 3.468 |
| 21. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 6.8 |
| 22. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 69.36 |
|  | Установка бортовых камней |
| 23. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0114 |
| 24. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 18.24 |
| 25. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0114 |
| 26. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0724 |
| 27. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 7.96 |
| 28. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.03 |
| 29. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 103 |
| 30. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 0.38 |
| 31. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 38 |
|  | Раздел 2. Дополнительные работы |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 32. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.026 |
| 33. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 41.6 |
| 34. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.026 |
| 35. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.13 |
| 36. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 14.3 |
| 37. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.065 |
| 38. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.0325 |
| 39. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 3.315 |
| 40. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 6.5 |
| 41. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 66.3 |
| 42. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00198 |
| 43. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 3.168 |
| 44. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00198 |
| 45. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0132 |
| 46. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.45 |
| 47. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.22 |
| 48. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 22 |
| 49. | Монтаж металического оборудования элементов благоустройства. (скамейки, урны)) | 1 т конструкций | 0.225 |
| 50. | Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0036 |
| 51. | Диван на мет.ножках | шт. | 2 |
| 52. | Урна ж/б + вставка | шт. | 1 |
| 53. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0.7 |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 54. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0406 |
| 55. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 64.96 |
| 56. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0406 |
| 57. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0.308 |
| 58. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов | 0.37 |
| 59. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м | 37.37 |
| 60. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 3 |
| 61. | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.06 |
| 62. | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 1 |
| 63. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 64. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 65. | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 1 |
| 66. | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. | 1 |
| 67. | Устройство СМОТРОВЫХ круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.14 |
| 68. | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 2 |
| 69. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 70. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 71. | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 2 |
| 72. | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 73. | Люки чугунные тяжелые | шт. | 2 |
| 74. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 100 м3 грунта | 0.3056 |
| 75. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 30.564 |

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ»КР МКД» Пряничников В.Г. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник ОК МКУ «КР МКД» Рябкова Г.Н. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |