| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  | Директор ООО «ЖЭУ- 23» |
| ________________ С.Б. Русович |  | _____________ И. Г. Ярмошик |
| «____» _________ 2013 года |  | «____» _________ 2013 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту  крыши    МКД по  адресу:

ул. Гайдара д.97,  Ленинградский район, г. Калининград.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 10-ти этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Гайдара д. 97 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-23» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

1.	Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 97 по ул. Гайдара  необходимо выполнить капитальный  ремонт крыши  из наплавляемых материалов.

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях

эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до  20-00 в

будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и

санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на   подрядчика,

ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

5. . Все материалы, до начала производства работ в обязательном порядке проверяются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

7. Особые условия:

·	Сроки производства работ:  не более 50  календарных дней.

·	До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

·	В случае срыва производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

·	Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

·	Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о потребности использования грузового лифта для подъема материальных и людских ресурсов на крышу Объекта с учетом технических характеристик установленного грузового лифта, назначить приказом ответственное лицо за пользование грузовым лифтом, оформить дополнительное соглашение для расчетов Подрядчика с Заказчиком за пользование грузовым лифтом.

·	При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

·	Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер, согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

·	Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

·	Стоимость капитального ремонта :  согласно сметной документции.

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в одностороннем

порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить

заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

10.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ,

окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3.

2. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту крыши по адресу ул. Гайдара д. 97

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. кровля +лифт.шахты |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 6 |
| 2. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 6 |
| 3. | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 6 |
| 4. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 6 |
| 5. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 6 |
| 6. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 684 |
| 7. | Унифлекс ЭПП | м2 | 696 |
| 8. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1.6 |
| 9. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 403.2 |
| 10. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2(выравнивание поверхности парапета) | 100 мест | 0.588 |
| 11. | Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 1 м | 100 м | 1.47 |
|  | Раздел 2. балконы |
| 12. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.3131 |
| 13. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2(выравнивание поверхности парапета) | 100 мест | 0.25 |
| 14. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.3131 |
| 15. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.3131 |
| 16. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 35.6934 |
| 17. | Унифлекс ЭПП | м2 | 36.3196 |
| 18. | Устройство мелких покрытий (капельников козырьков) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.12444 |
| 19. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.3791 |
| 20. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 95.5332 |
| 21. | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытия | 0.144 |
| 22. | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,5 | т | 0.07776 |
| 23. | Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.0756 |
| 24. | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 26.36 |
| 25. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2636 |
| 26. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2636 |
|  | Раздел 3. прочие работы |
| 27. | Смена колпаков на мусоропроводных трубах (прим) | 10 шт. | 0.2 |
| 28. | Смена водосточных воронок | 100 приборов | 0.04 |
| 29. | Воронка сливная диаметром 100 мм | шт. | 4 |
| 30. | Установка аэраторов (прим) | 1 дефлектор | 6 |
| 31. | Аэратор Поливент | шт. | 6 |
| 32. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 16 |
|  | Раздел 4. проемы |
| 33. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.032 |
| 34. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3.2 |
| 35. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм | шт. | 2 |
|  | Раздел 5. ограждение кровли |
| 36. | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 1.025 |
| 37. | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1.232 |
| 38. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.41 |
|  | Раздел 6. прочие работы |
| 39. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 4.6 |
| 40. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 4.6 |

3. Материалы:

1.	Аналогами материала, учтенного в сметной расценке, могут применяться ряд материалов только на основе полиэстера (полимерного модификатора бутадиен-стирольных термоэластопластов СБС и атактического АПП полипропилена)

2.	Верхний слой: наплавляемый рубероид типа ЭКП 4,5-5,0 (Унифлекс ЭКП).

3.	Нижний слой: наплавляемый рубероид типа ЭПП 4,0 (Унифлекс ЭПП).

4.	. Наплавляемые  кровельные материалы должны быть максимально приближены к  показателям ресурсного материала заложенного в смете Унифлекс и иметь  следующие характеристики

Ш	Водопоглащение – (1,0%)

Ш	Температура хрупкости – (- 19 град.С)

Ш	Теплостойкость – (120 град.С)

5.	Сталь оцинкованная листовая  толщиной не менее  0,5 мм.

6.	Грунтовка: праймер.

7.	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

4. Качество работ:

1.	Полное снятие старых слоев кровельного покрытия до стяжки.

2.	Полный отвод воды с поверхности кровли. Наклейка наплавляемого материала выполняется плотно, без отслоений рубероидного ковра от основания (стяжки). Разбежка поперечных швов полотнищ на 500 мм.

3.	Технологию устройства мягкой кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Перехлестная наклейка полотнищ в основных и дополнительных слоях не допускается.

4.	Согласно СНиП выполнить проверку прочности сцепления первого слоя кровли со стяжкой.

5.	Срок предоставления гарантий качеств -5 лет.

6.	Сертификаты качества на материалы.

7.	Уборка рабочих мест. Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с  соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком.

Примечание: Расчет водосточной системы производить согласно                                                                                                                                                        СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшим работам не приступать.

Заместитель директора  ООО                                                                      А. Г. Якимчук

«ЖЭУ-23»