| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И. Г. Ярмошик/ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |
| на капитальный ремонт крыши по адресу ул. Орудийная д. 44-48 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 6.48 |
| 2. | Разборка засыпного утеплителя(прим) | 100м2 | 0.42 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 6.48 |
| 4. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 6.48 |
| 5. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 5.832 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.2 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.35 |
| 8. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.09056 |
| 9. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов | 100 м труб и покрытий | 0.81 |
| 10. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.047 |
| 11. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.1974 |
| 12. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.04 |
| 13. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.264 |
| 14. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.007 |
| 15. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0308 |
| 16. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.2116 |
| 17. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2116 |
| 18. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(оголовки ) | 100 м2 покрытия | 0.0648 |
| 19. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 11.016 |
| 20. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 228.0312 |
| 21. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 6.48 |
| 22. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 810 |
| 23. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.09056 |
| 24. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 1.376 |
| 25. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 7.68 |
| 26. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 12.6 |
| 27. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 12.852 |
| 28. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.84 |
| 29. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 105 |
| 30. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 6.48 |
| 31. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 49.87 |
| 32. | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.172 |
| 33. | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 100 м2 стен | 0.172 |
| 34. | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.172 |
| 35. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.172 |
| 36. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 21.5 |
| 37. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 2.58 |
| 38. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 2.6316 |
| 39. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.172 |
| 40. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 21.5 |
| 41. | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.172 |
| 42. | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.172 |
| 43. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.07568 |
| 44. | Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.81 |
| 45. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.81 |
| 46. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.56 |
| 47. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 48. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.08 |
| 49. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 50. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.47 |
| 51. | Ограждение кровель (прим) снегозадерж. | 100 м ограждения | 0.76 |
| 52. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 34.992 |
| 53. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 34.992 |

| Составил: | Инженер-сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |