| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /_С.Б. Русович__ / | ________________ /___И.Г. Ярмошик____ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на благоустройство проезда с ул. Беломорская в г. Калининграде ВЦП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Минимальные работы |
| 1. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.581 |
| 2. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2.3 |
| 3. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 127.35 |
| 4. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 127.35 |
|  | Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия . |
| 5. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.236 |
| 6. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 377.6 |
| 7. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.236 |
| 8. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 1.18 |
| 9. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | -1.18 |
| 10. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.944 |
| 11. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1.18 |
| 12. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия | 1.18 |
| 13. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.354 |
| 14. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1.18 |
|  | Установка бортовых камней |
| 15. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0207 |
| 16. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 33.12 |
| 17. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0207 |
| 18. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.138 |
| 19. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 15.18 |
| 20. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.3 |
| 21. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 230 |
| 22. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 3 |
|  | Раздел 2. Дополнительные работы |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 23. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0332 |
| 24. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 53.12 |
| 25. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0332 |
| 26. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.166 |
| 27. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 18.26 |
| 28. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.083 |
| 29. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.0415 |
| 30. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 4.233 |
| 31. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 8.3 |
| 32. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 84.66 |
|  | Установка бортовых камней |
| 33. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00459 |
| 34. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 7.344 |
| 35. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00459 |
| 36. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0306 |
| 37. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3.37 |
| 38. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.51 |
| 39. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 51 |
| 40. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0.83 |

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» К.С. Красный |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник ОК МКУ «КР МКД» Г.Н. Рябкова |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |