| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 137 691 | руб. | Смета на сумму: | 1 137 691 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17» |
| ________________ /С.Б. Русович/ | ____________________ /И.А. Макарова / |
| «______»_______________ 2018г. | «______»____________________ 2018г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт фасада без утепления, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения многоквартирного дома №127 по проспекту Мира,г. Калининград |
| Сметная стоимость: | 1 137.691 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 18.525 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.444 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 252.601 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ФАСАД |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 |  | 3.66 | 8 270.96 | 30 272 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.2562 | 236.670 | 61 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 43.5 | 159.21 | 167.930 | 26 736 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.2562 | 1 083.12 | 277 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 61 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 12.444 | 261.82 | 3 258 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 29 477 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 18 222 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77 971 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.1281 | 118 561.77 | 15 188 |
|  |  | Объем: (3.66)*0.035 |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.0329 | 9 873.13 | 325 |
|  |  | Объем: (3.66)*0.009 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.37 | 912.71 | 338 |
| 4. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 2.0313 | 166.250 | 338 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 264 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 169 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 771 |
| 5. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 0.37 | 24 207.42 | 8 957 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 3.0784 | 295.070 | 908 |
| 5. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 7.696 | 174.220 | 1 341 |
| 5. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 3.0784 | 2 376.11 | 7 315 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 908 |
| 5. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.148 | 2 036.03 | 301 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 1 754 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 125 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 836 |
| 6. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов кирпичных | 100 м2 |  | 2.9 | 3 459.28 | 10 032 |
| 6. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 66.178 | 151.590 | 10 032 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 9 932 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 6 019 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 983 |
| 7. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 1.8 | 472.34 | 850 |
| 7. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 4.878 | 174.220 | 850 |
| 7. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.018 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 731 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 595 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 176 |
| 8. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.036 | 3 109.35 | 112 |
|  |  | Объем: (1.8)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, розеток | 100 м2 |  | 2.9 | 1 244.35 | 3 609 |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.058 | 256.650 | 15 |
| 9. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 18.995 | 187.210 | 3 556 |
| 9. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.029 | 316.25 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 8 |
| 9. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.029 | 1 083.12 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
| 9. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.29 | 41.33 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 392 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 678 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 680 |
| 10. | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг |  | 37.7 | 67.41 | 2 541 |
|  |  | Объем: 2.9*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 11. | ГЭСНр 61-23-1 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.12 | 189 876.06 | 22 785 |
| 11. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 985.55 | 118.266 | 180.650 | 21 365 |
| 11. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.78 | 0.2136 | 11.40 | 2 |
| 11. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.042 | 20.52 | 1 |
| 11. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5.8 | 0.696 | 2 036.03 | 1 417 |
| 11. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 12.8 | 1.536 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 16 878 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 10 683 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50 346 |
| 12. | ГЭСН 26-01-048-04 (прим) | Устройство на плоских поверхностях: каркаса из сетки | 100 м2 |  | 2.9 | 2 659.39 | 7 712 |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.56 | 1.624 | 236.670 | 384 |
| 12. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 11.2 | 32.48 | 166.250 | 5 400 |
| 12. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.56 | 1.624 | 1 083.12 | 1 759 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 384 |
| 12. 4. | 08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм | т | 0.003 | 0.0087 | 63 613.99 | 553 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 5 206 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 470 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 388 |
| 13. | 08.1.02.17-0035 | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм | м2 |  | 304.5 | 83.53 | 25 435 |
|  |  | Объем: 290*1.05 |  |  |  |  |  |
| 14. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м |  | 196 | 20.98 | 4 112 |
| 15. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 2.9 | 17 908.12 | 51 934 |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 8.062 | 182.880 | 1 474 |
| 15. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 205.552 | 187.210 | 38 481 |
| 15. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 2.61 | 14.70 | 38 |
| 15. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 8.062 | 277.04 | 2 233 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 1 474 |
| 15. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.015 | 20.52 | 21 |
| 15. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 5.481 | 2 036.03 | 11 159 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 37 957 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 18 779 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108 670 |
| 16. | ГЭСНр 61-28-1 | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 2.9 | 49 615.05 | 143 884 |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.377 | 236.670 | 89 |
| 16. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 236.64 | 151.590 | 35 872 |
| 16. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.29 | 11.40 | 3 |
| 16. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.377 | 1 083.12 | 408 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 89 |
| 16. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.522 | 20.52 | 11 |
| 16. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.725 | 8 452.25 | 6 128 |
| 16. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 319 | 318.06 | 101 461 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 28 409 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 17 981 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 190 274 |
| 17. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -319 | 318.06 | -101 461 |
|  |  | Объем: (2.9)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 18. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.725 | 8 452.25 | -6 128 |
|  |  | Объем: (2.9)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 19. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 319 | 32.67 | 10 422 |
|  |  | Объем: (2.9)*(110.0) |  |  |  |  |  |
| 20. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 725 | 24.26 | 17 589 |
|  |  | Объем: (290)*(2.5) |  |  |  |  |  |
| 21. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 2.9 | 13 029.79 | 37 786 |
| 21. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 1.218 | 236.670 | 288 |
| 21. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 178.553 | 204.120 | 36 446 |
| 21. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 1.479 | 11.40 | 17 |
| 21. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 1.218 | 1 083.12 | 1 319 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 288 |
| 21. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.1972 | 20.52 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 34 897 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 17 265 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 89 948 |
| 22. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 1.16 | 63 665.86 | 73 852 |
|  |  | Объем: (2.9)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 23. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.0522 | 67 003.87 | 3 498 |
|  |  | Объем: (2.9)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 24. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен, розеток | 100 м2 |  | 2.9 | 2 403.81 | 6 971 |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.174 | 236.670 | 41 |
| 24. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 37.526 | 180.650 | 6 779 |
| 24. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.203 | 11.40 | 2 |
| 24. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.174 | 1 083.12 | 188 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 41 |
| 24. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.029 | 41.33 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6 479 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3 205 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 655 |
| 25. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 37.7 | 101.58 | 3 830 |
|  |  | Объем: (2.9)*13 |  |  |  |  |  |
| 26. | 14.3.02.01-0371 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т |  | 0.1102 | 70 484.68 | 7 767 |
|  |  | Объем: 290*0.38/1000 |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСНр 58-20-1 (прим) | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.41 | 18 222.02 | 7 471 |
|  |  | Объем: 36+5 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0492 | 263.310 | 13 |
| 27. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 16.9781 | 166.250 | 2 823 |
| 27. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.0328 | 316.25 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0164 | 1 083.12 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 27. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00164 | 59 108.39 | 97 |
| 27. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.00246 | 115 902.10 | 285 |
| 27. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.184 | 0.07544 | 56 180.10 | 4 238 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 2 354 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 843 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 668 |
| 28. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 3 | 303.05 | 909 |
| 29. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (металлические двери) | м2 |  | 5.2 | 149.63 | 778 |
| 29. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 4.68 | 166.250 | 778 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 630 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 467 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 875 |
| 30. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические двери) | 100 м2 |  | 0.052 | 2 239.10 | 116 |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00104 | 221.300 |  |
| 30. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.27612 | 206.910 | 57 |
| 30. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00052 | 11.40 |  |
| 30. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00052 | 1 025.14 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 30. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00052 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 30. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.05824 | 19.97 | 1 |
| 30. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.000624 | 76 468.18 | 48 |
| 30. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000104 | 89 612.55 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 196 |
| 31. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические двери) | 100 м2 |  | 0.052 | 2 656.51 | 138 |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00104 | 221.300 |  |
| 31. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.19916 | 176.450 | 35 |
| 31. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00052 | 11.40 |  |
| 31. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00052 | 1 025.14 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 31. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00052 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 31. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.0338 | 19.97 | 1 |
| 31. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.000988 | 97 393.66 | 96 |
| 31. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0000728 | 68 605.16 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 28 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 187 |
|  | Оконные блоки в подвале. |
| 32. | ГЭСН 46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | м3 |  | 1.15 | 1 552.70 | 1 786 |
|  |  | Объем: 0.6*0.8*6*0.4 |  |  |  |  |  |
| 32. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 9.476 | 172.120 | 1 631 |
| 32. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 1.3225 | 97.98 | 130 |
| 32. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 2.645 | 9.46 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 615 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 979 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 379 |
| 33. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.029 | 112 468.26 | 3 262 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.185484 | 249.865 | 46 |
| 33. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 7.519584 | 170.030 | 1 279 |
| 33. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.061248 | 316.25 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 17 |
| 33. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.124236 | 1 083.12 | 135 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 29 |
| 33. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 12.441 | 22.23 | 277 |
| 33. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 2.059 | 21.15 | 44 |
| 33. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 0.7859 | 258.67 | 203 |
| 33. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 2.0706 | 92.91 | 192 |
| 33. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.232 | 480.30 | 111 |
| 33. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 3.306 | 303.05 | 1 002 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 1 405 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 716 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 382 |
| 34. | 11.3.02.02-0016 | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 |  | 2.88 | 8 099.64 | 23 327 |
| 35. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.051 | 55 477.34 | 2 829 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.472 | 0.126072 | 276.630 | 35 |
| 35. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 12.488472 | 180.650 | 2 256 |
| 35. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 0.126072 | 316.25 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
| 35. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.2193 | 2 385.08 | 523 |
| 35. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.0051 | 2 036.03 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 176 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 077 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 082 |
| 36. | ГЭСН 15-04-002-01 (прим) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.051 | 2 439.42 | 124 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.001836 | 249.990 |  |
| 36. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 0.624852 | 158.710 | 99 |
| 36. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000612 | 316.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 36. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.001224 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 36. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.0408 | 162.00 | 7 |
| 36. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00051 | 41.33 |  |
| 36. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0000204 | 3 511.28 |  |
| 36. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.000867 | 15 086.12 | 13 |
| 36. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.0000255 | 56 341.22 | 1 |
| 36. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0000816 | 30 664.71 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 265 |
|  | Цоколь |
| 37. | ГЭСНр 63-9-1 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | 100 шт. |  | 0.36 | 5 608.91 | 2 019 |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.036 | 256.650 | 9 |
| 37. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 28.05 | 10.098 | 167.930 | 1 696 |
| 37. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.05 | 0.018 | 316.25 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
| 37. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.018 | 1 083.12 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 37. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.012 | 0.00432 | 20.52 |  |
| 37. 6. | 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные | м3 | 0.0025 | 0.0009 | 137.94 |  |
| 37. 7. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0036 | 41.33 |  |
| 37. 8. | 06.2.01.02-0011 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | 2.47 | 0.8892 | 335.02 | 298 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 1 313 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 853 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 184 |
| 38. | 06.2.01.02-0011 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 |  | -0.8892 | 335.02 | -298 |
|  |  | Объем: (0.36)*(-2.47) |  |  |  |  |  |
| 39. | 14.1.06.02-0044 | Клей плиточный <Юнис Гранит> | кг |  | 10.8 | 18.05 | 195 |
|  |  | Объем: 0.36*0.03*1000 |  |  |  |  |  |
| 40. | 13.1.02.01-0121 | Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, полированные, толщина 10 мм | м2 |  | 1.26 | 1 761.87 | 2 220 |
|  | отмостка |
| 41. | ГЭСНр 68-20-1 (прим.) | Разборка тротуаров и дорожек. | 100 м2 |  | 0.35 | 2 763.71 | 967 |
| 41. 1. | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 | чел.-ч | 18.68 | 6.538 | 147.950 | 967 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 006 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 580 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 553 |
| 42. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.1 | 23 344.86 | 2 334 |
| 42. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 15.4 | 151.590 | 2 334 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 1 680 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 887 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 901 |
| 43. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.1 | 7 797.26 | 780 |
| 43. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 5.356 | 145.580 | 780 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 562 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 296 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 638 |
| 44. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 16 | 156.52 | 2 504 |
|  |  | Объем: 10*1.6 |  |  |  |  |  |
| 45. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.12 | 17 908.12 | 2 149 |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.3336 | 182.880 | 61 |
| 45. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 8.5056 | 187.210 | 1 592 |
| 45. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.108 | 14.70 | 2 |
| 45. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.3336 | 277.04 | 92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 61 |
| 45. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.042 | 20.52 | 1 |
| 45. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.2268 | 2 036.03 | 462 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 570 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 777 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 496 |
| 46. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 |  | -0.2268 | 2 036.03 | -462 |
|  |  | Объем: (0.12)*(-1.89) |  |  |  |  |  |
| 47. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 |  | 0.2268 | 2 063.31 | 468 |
|  |  | Объем: (0.12)*(1.89) |  |  |  |  |  |
| 48. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим.) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя | 100 м2 |  | 0.12 | 3 899.70 | 468 |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.09 | 253.187 | 23 |
| 48. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 1.8648 | 212.640 | 397 |
| 48. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.0372 | 316.25 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
| 48. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.0528 | 1 083.12 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
| 48. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.06 | 41.33 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 466 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 269 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 203 |
| 49. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.0288 | 70 427.07 | 2 028 |
|  |  | Объем: (0.12)*0.24 |  |  |  |  |  |
| 50. | ГЭСН 08-01-007-01 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.35 | 507.37 | 178 |
| 50. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.001 | 0.00035 | 236.670 |  |
| 50. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 3.19 | 1.1165 | 158.710 | 177 |
| 50. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.001 | 0.00035 | 1 083.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 195 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 120 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 493 |
| 51. | 12.1.02.13-0001 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ | м2 |  | 38.5 | 71.64 | 2 758 |
|  |  | Объем: 35*1.1 |  |  |  |  |  |
| 52. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 3.5 | 775.84 | 2 715 |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 1.05 | 205.930 | 216 |
| 52. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 11.935 | 167.930 | 2 004 |
| 52. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.28 | 1 025.14 | 287 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 58 |
| 52. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 1.54 | 3.17 | 5 |
| 52. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 0.77 | 530.53 | 409 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 159 |
| 52. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.525 | 20.52 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 2 464 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 1 421 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 600 |
| 53. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 4.2 | 561.70 | 2 359 |
|  |  | Объем: (3.5)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 54. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 3.5 | 2 756.38 | 9 647 |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 1.925 | 205.930 | 396 |
| 54. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 13.055 | 172.120 | 2 247 |
| 54. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.315 | 1 025.14 | 323 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 65 |
| 54. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 3.255 | 3.17 | 10 |
| 54. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 1.61 | 530.53 | 854 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 332 |
| 54. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.525 | 20.52 | 11 |
| 54. 7. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.1 | 0.35 | 1 499.82 | 525 |
| 54. 8. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 0.09 | 0.315 | 1 499.82 | 472 |
| 54. 9. | 02.2.05.04-0051 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 3.5 | 1 487.07 | 5 205 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 2 934 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 1 692 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 272 |
| 55. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим.) | Устройство отмостки: бетонной | м3 |  | 3.5 | 3 921.84 | 13 726 |
| 55. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 12.81 | 162.900 | 2 087 |
| 55. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 1.68 | 3.62 | 6 |
| 55. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.007 | 23 043.61 | 161 |
| 55. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.225 | 20.52 | 25 |
| 55. 5. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 3.57 | 3 202.16 | 11 432 |
| 55. 6. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0035 | 4 417.20 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 2 317 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 1 336 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 378 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 469 707 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 463 091 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 190 436 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 50; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 32; %=86 - по стр. 7; %=95 - по стр. 9, 15, 21, 24, 35, 36, 45; %=79 - по стр. 11, 16; %=90 - по стр. 12; %=83 - по стр. 27; %=81 - по стр. 29-31; %=106 - по стр. 33; %=77 - по стр. 37; %=104 - по стр. 41; %=72 - по стр. 42, 43; %=111 - по стр. 48, 52, 54, 55) |  |  |  |  | 198 231 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 50; %=50 - по стр. 4, 5, 11, 16, 37; %=60 - по стр. 6, 12, 29-32, 41; %=70 - по стр. 7; %=47 - по стр. 9, 15, 21, 24, 35, 36, 45; %=65 - по стр. 27; %=54 - по стр. 33; %=38 - по стр. 42, 43; %=64 - по стр. 48, 52, 54, 55) |  |  |  |  | 112 604 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 773 926 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 112 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 112 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 504 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 504 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 780 542 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 16 704 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 797 246 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 15 945 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 813 191 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 146 374 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 959 565 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 198 231 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 112 604 |
|  | Раздел 2. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 56. | ГЭСН 46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 шт. |  | 0.08 | 13 308.35 | 1 065 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |
| 56. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 62.0025 | 4.9602 | 184.980 | 918 |
| 56. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 15.7325 | 1.2586 | 97.98 | 123 |
| 56. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 31.465 | 2.5172 | 9.46 | 24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 909 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 551 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 525 |
| 57. | ГЭСН 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.3 | 16 241.28 | 4 872 |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.072 | 236.670 | 17 |
| 57. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 55.16 | 16.548 | 157.170 | 2 601 |
| 57. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.44 | 0.132 | 11.40 | 2 |
| 57. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.072 | 1 083.12 | 78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 17 |
| 57. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0032 | 0.00096 | 20.52 |  |
| 57. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.0009 | 59 108.39 | 53 |
| 57. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0011 | 0.00033 | 15 086.12 | 5 |
| 57. 8. | 04.1.02.05-0003 | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 1.04 | 0.312 | 3 104.79 | 969 |
| 57. 9. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.00015 | 52 045.33 | 8 |
| 57. 10. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.00285 | 48 512.74 | 138 |
| 57. 11. | 08.4.03.04-0001 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0.07 | 0.021 | 39 989.19 | 840 |
| 57. 12. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.09 | 0.027 | 6 641.32 | 179 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 2 592 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 571 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 035 |
| 58. | ГЭСН 16-04-005-02 | Разборка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм МПСН, п.10.2 таб.2-5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения | 100 м |  | 0.22 | 9 355.03 | 2 058 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.006 | 0.00132 | 252.654 |  |
| 58. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 48.87 | 10.7514 | 184.980 | 1 989 |
| 58. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0024 | 0.000528 | 618.94 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 58. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.0036 | 0.000792 | 758.89 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 58. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.762 | 0.16764 | 17.98 | 3 |
| 58. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 7.68 | 1.6896 | 38.69 | 65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 2 287 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 412 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 758 |
| 59. | ГЭСН 16-04-005-03 | Разборка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм МПСН, п.10.2 таб.2-5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения | 100 м |  | 0.081 | 8 851.18 | 717 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |
| 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.000972 | 256.650 |  |
| 59. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 46.044 | 3.729564 | 184.980 | 690 |
| 59. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.006 | 0.000486 | 618.94 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 59. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.006 | 0.000486 | 758.89 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 59. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.762 | 0.061722 | 17.98 | 1 |
| 59. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 8.064 | 0.653184 | 38.69 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 794 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 490 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 000 |
| 60. | ГЭСН 16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | 100 м |  | 0.22 | 18 857.66 | 4 149 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.00264 | 252.654 | 1 |
| 60. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 97.74 | 21.5028 | 184.980 | 3 978 |
| 60. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0048 | 0.001056 | 618.94 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 60. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.0072 | 0.001584 | 758.89 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 60. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.524 | 0.33528 | 17.98 | 6 |
| 60. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 15.36 | 3.3792 | 38.69 | 131 |
| 60. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.226 | 0.04972 | 20.52 | 1 |
| 60. 8. | 01.7.15.04-0027 | Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм | т | 0.0008 | 0.000176 | 150 309.65 | 26 |
| 60. 9. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.125 | 0.0275 | 180.85 | 5 |
| 60. 10. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0025 | 0.00055 | 45.31 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 4 576 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 2 825 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 550 |
| 61. | ГЭСН 16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм | 100 м |  | 0.081 | 17 835.39 | 1 445 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 61. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.001944 | 256.650 |  |
| 61. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 92.088 | 7.459128 | 184.980 | 1 380 |
| 61. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.000972 | 618.94 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 61. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.012 | 0.000972 | 758.89 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 61. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.524 | 0.123444 | 17.98 | 2 |
| 61. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 16.128 | 1.306368 | 38.69 | 51 |
| 61. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.368 | 0.029808 | 20.52 | 1 |
| 61. 8. | 01.7.15.04-0027 | Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм | т | 0.0007 | 0.0000567 | 150 309.65 | 9 |
| 61. 9. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.111 | 0.008991 | 180.85 | 2 |
| 61. 10. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.004 | 0.000324 | 45.31 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 587 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 980 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 012 |
| 62. | ГЭСН 16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | 100 м |  | 0.009 | 22 478.50 | 202 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 62. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0084 | 0.0000756 | 253.796 |  |
| 62. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 116.34 | 1.04706 | 184.980 | 194 |
| 62. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0036 | 0.0000324 | 618.94 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 62. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.0048 | 0.0000432 | 758.89 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 62. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.524 | 0.013716 | 17.98 |  |
| 62. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 19.656 | 0.176904 | 38.69 | 7 |
| 62. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.144 | 0.001296 | 20.52 |  |
| 62. 8. | 01.7.15.04-0027 | Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм | т | 0.0009 | 0.0000081 | 150 309.65 | 1 |
| 62. 9. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.143 | 0.001287 | 180.85 |  |
| 62. 10. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0016 | 0.0000144 | 45.31 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 223 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 138 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 563 |
| 63. | 24.3.02.05-0003 | Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 25 мм | м |  | 22.176 | 38.73 | 859 |
|  |  | Объем: 22*1.008 |  |  |  |  |  |
| 64. | 24.3.02.05-0004 | Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм | м |  | 8.1891 | 63.44 | 520 |
|  |  | Объем: 8.1*1.011 |  |  |  |  |  |
| 65. | 24.3.05.07-0118 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 32х1"1/4, с наружной резьбой | шт. |  | 1 | 338.70 | 339 |
| 66. | 24.3.05.15-0148 | Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 32х25х32 мм | шт. |  | 1 | 17.96 | 18 |
| 67. | 24.3.05.16-0113 (прим) | Угольник полипропиленовый 90 град., диаметр 32 мм | шт. |  | 5 | 14.64 | 73 |
| 68. | 24.3.05.16-0113 | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 32 мм | шт. |  | 2 | 14.64 | 29 |
| 69. | 24.3.05.07-0153 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм | шт. |  | 1 | 10.51 | 11 |
| 70. | 24.3.05.15-0193 | Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт. |  | 1 | 17.91 | 18 |
| 71. | 24.3.05.07-0133 | Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 32х25 мм | шт. |  | 2 | 7.82 | 16 |
| 72. | 24.3.05.07-0152 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт. |  | 6 | 5.83 | 35 |
| 73. | 24.3.05.16-0132 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт. |  | 8 | 8.40 | 67 |
| 74. | 24.3.05.16-0112 | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт. |  | 2 | 8.44 | 17 |
| 75. | С18.1-09.07-1032 | Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу . | шт. |  | 3 | 180.47 | 541 |
| 76. | С18.1-09.07-1030 | Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу . | шт. |  | 3 | 133.84 | 402 |
| 77. | 24.3.05.15-0143 | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт. |  | 3 | 10.66 | 32 |
| 78. | 24.3.02.05-0002 | Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 20 мм | м |  | 0.9045 | 27.40 | 25 |
|  |  | Объем: 0.9*1.005 |  |  |  |  |  |
| 79. | 24.1.02.01-0015 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм | шт. |  | 6 | 64.78 | 389 |
| 80. | 24.1.02.01-0014 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм | шт. |  | 12 | 63.16 | 758 |
| 81. | ГЭСН 26-01-017-01 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 10 м |  | 3.1 | 2 351.59 | 7 290 |
|  |  | Объем: 8.1+22+0.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 81. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.93 | 236.670 | 220 |
| 81. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 4.224 | 13.0944 | 192.800 | 2 525 |
| 81. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.3 | 0.93 | 1 083.12 | 1 007 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 220 |
| 81. 4. | 91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.468 | 1.4508 | 4.29 | 6 |
| 81. 5. | 01.7.06.14-0036 | Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм | 10 м | 1.5 | 4.65 | 676.19 | 3 144 |
| 81. 6. | 10.1.02.02-0101 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 0.033 | 0.1023 | 251.38 | 26 |
| 81. 7. | 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 0.3 | 0.93 | 206.79 | 192 |
| 81. 8. | 14.1.04.01-0001 | Клей <Армофлекс> 520 | л | 0.143 | 0.4433 | 765.51 | 339 |
| 81. 9. | 14.5.09.05-0103 | Очиститель для клея <Армофлекс> | л | 0.02 | 0.062 | 808.64 | 50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 471 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 647 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 408 |
| 82. | 12.2.07.04-0179 | Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 35 мм | 10 м |  | 0.891 | 536.10 | 478 |
|  |  | Объем: 8.1*1.1 |  |  |  |  |  |
| 83. | 12.2.07.04-0178 | Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 28 мм | 10 м |  | 2.42 | 425.92 | 1 031 |
|  |  | Объем: 22.0*1.1 |  |  |  |  |  |
| 84. | 12.2.07.04-0177 | Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 22 мм | 10 м |  | 0.099 | 346.50 | 34 |
|  |  | Объем: 0.9*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 27 490 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 059 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 2 059 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 059 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 713 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 486 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 56, 57; %=90 - по стр. 81) |  |  |  |  | 5 971 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 56, 57, 81) |  |  |  |  | 3 769 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 25 453 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 718 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 58-62) |  |  |  |  | 9 467 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 58-62) |  |  |  |  | 5 845 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 25 030 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 52 542 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 1 124 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 53 666 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 1 073 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 54 739 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 9 853 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 64 592 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 15 438 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 9 614 |
|  | Раздел 3. ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 85. | ГЭСН 46-04-009-02 (прим) | Разборка цементно-бетонных оснований | м3 |  | 1.5 | 1 593.74 | 2 391 |
| 85. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 7.8 | 11.7 | 176.450 | 2 064 |
| 85. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.86 | 2.79 | 97.98 | 273 |
| 85. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 3.72 | 5.58 | 9.46 | 53 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 2 043 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 238 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 673 |
| 86. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.105 | 23 344.86 | 2 451 |
| 86. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 16.17 | 151.590 | 2 451 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 1 765 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 931 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 147 |
| 87. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.015 | 7 797.26 | 117 |
| 87. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.8034 | 145.580 | 117 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 246 |
| 88. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 2.4 | 156.52 | 376 |
|  |  | Объем: 1.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 89. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км(мусор) | 1 т груза |  | 3.3 | 271.61 | 896 |
|  |  | Объем: 1.5*2.2 |  |  |  |  |  |
| 90. | ГЭСНр 65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м |  | 0.29 | 14 115.99 | 4 094 |
| 90. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.0928 | 276.630 | 26 |
| 90. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 24.737 | 164.300 | 4 064 |
| 90. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.0928 | 316.25 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 26 |
| 90. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.3886 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 3 027 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2 045 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 166 |
| 91. | ГЭСН 16-04-001-02 (прим.) | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм МПСН, п.10.2 таб.2-5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения | 100 м |  | 0.02 | 17 311.20 | 346 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.084 | 0.00168 | 265.213 |  |
| 91. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 73.92 | 1.4784 | 192.800 | 285 |
| 91. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00072 | 1 077.50 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 91. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00048 | 938.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 91. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00048 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 91. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 0.0314 | 20.52 | 1 |
| 91. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.0000532 | 161 782.18 | 9 |
| 91. 8. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 0.08 | 627.39 | 50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 328 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 202 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 876 |
| 92. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.45 | 2 373.17 | 1 068 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 92. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.189 | 205.930 | 39 |
| 92. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.24 | 5.508 | 158.710 | 874 |
| 92. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.189 | 1 025.14 | 194 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 1 068 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 694 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 830 |
| 93. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 4.95 | 561.70 | 2 780 |
|  |  | Объем: 4.5*1.1 |  |  |  |  |  |
| 94. | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.06 | 12 883.83 | 773 |
| 94. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 5.31 | 145.580 | 773 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 557 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 294 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 623 |
| 95. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 1.5 | 4 041.43 | 6 062 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 95. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 4.392 | 6.588 | 162.900 | 1 073 |
| 95. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.576 | 0.864 | 3.62 | 3 |
| 95. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.003 | 23 043.61 | 69 |
| 95. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.525 | 20.52 | 11 |
| 95. 5. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 1.53 | 3 202.16 | 4 899 |
| 95. 6. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0015 | 4 417.20 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 1 191 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 687 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 940 |
| 96. | ГЭСН 46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 шт. |  | 0.03 | 13 308.35 | 399 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |
| 96. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 62.0025 | 1.860075 | 184.980 | 344 |
| 96. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 15.7325 | 0.471975 | 97.98 | 46 |
| 96. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 31.465 | 0.94395 | 9.46 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 341 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 206 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 946 |
| 97. | ГЭСН 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.2 | 16 706.81 | 3 341 |
| 97. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.048 | 236.670 | 11 |
| 97. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 55.16 | 11.032 | 157.170 | 1 734 |
| 97. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.44 | 0.088 | 11.40 | 1 |
| 97. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.048 | 1 083.12 | 52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
| 97. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0032 | 0.00064 | 20.52 |  |
| 97. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.0006 | 59 108.39 | 35 |
| 97. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0011 | 0.00022 | 15 086.12 | 3 |
| 97. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.208 | 3 552.41 | 739 |
| 97. 9. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.0001 | 52 045.33 | 5 |
| 97. 10. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.0019 | 48 512.74 | 92 |
| 97. 11. | 08.4.03.04-0001 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0.07 | 0.014 | 39 989.19 | 560 |
| 97. 12. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.09 | 0.018 | 6 641.32 | 120 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 728 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 047 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 116 |
| 98. | ГЭСН 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.06 | 17 311.20 | 1 039 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 98. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.084 | 0.00504 | 265.213 | 1 |
| 98. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 73.92 | 4.4352 | 192.800 | 855 |
| 98. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00216 | 1 077.50 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 98. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00144 | 938.25 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 98. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00144 | 1 083.12 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 98. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 0.0942 | 20.52 | 2 |
| 98. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.0001596 | 161 782.18 | 26 |
| 98. 8. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 0.24 | 627.39 | 151 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 984 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 608 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 631 |
| 99. | 24.3.03.15-0101 | Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства | м |  | 5.988 | 225.97 | 1 353 |
|  |  | Объем: 6*0.998 |  |  |  |  |  |
| 100. | 24.1.02.01-0024 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм | шт. |  | 6 | 179.00 | 1 074 |
| 101. | ГЭСН 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.25 | 17 311.20 | 4 328 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 101. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.084 | 0.021 | 265.213 | 6 |
| 101. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 73.92 | 18.48 | 192.800 | 3 563 |
| 101. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.036 | 0.009 | 1 077.50 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 101. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.006 | 938.25 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 101. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.006 | 1 083.12 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 101. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 0.3925 | 20.52 | 8 |
| 101. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.000665 | 161 782.18 | 108 |
| 101. 8. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 1 | 627.39 | 627 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 4 104 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 2 534 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 966 |
| 102. | 24.3.03.04-0001 | Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 110 мм | м |  | 24.95 | 161.84 | 4 038 |
|  |  | Объем: 25*0.998 |  |  |  |  |  |
| 103. | 24.3.05.12-0001 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, диаметр 100 мм | шт. |  | 3 | 127.65 | 383 |
| 104. | ГЭСН 09-06-001-02 | Демонтаж конструкций люков в приямках. МПСН, п.10.2 таб.2-4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций | т |  | 0.04 | 11 930.77 | 477 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 104. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.372 | 0.01488 | 252.138 | 4 |
| 104. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 60.948 | 2.43792 | 166.250 | 405 |
| 104. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.144 | 0.00576 | 938.25 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 104. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 12.636 | 0.50544 | 32.96 | 17 |
| 104. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.228 | 0.00912 | 1 083.12 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 104. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.232 | 0.08928 | 3.25 |  |
| 104. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.436 | 0.09744 | 115.55 | 11 |
| 104. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.06 | 51.49 | 3 |
| 104. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.018 | 48.29 | 1 |
| 104. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.000056 | 61 864.39 | 3 |
| 104. 11. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.000132 | 94 021.16 | 12 |
| 104. 12. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000004 | 59 108.39 |  |
| 104. 13. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000004 | 204 661.09 | 1 |
| 104. 14. | 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 | 0.04 |  |  |
| 104. 15. | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.000748 | 349.63 |  |
| 104. 16. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000012 | 48 512.74 |  |
| 104. 17. | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.0000776 | 56 257.21 | 4 |
| 104. 18. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000124 | 76 468.18 | 1 |
| 104. 19. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000024 | 88 583.43 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 331 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 294 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 103 |
| 105. | ГЭСН 09-06-001-02 | Монтаж: конструкций люков в приямках. | т |  | 0.04 | 11 930.77 | 477 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 105. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.372 | 0.01488 | 252.138 | 4 |
| 105. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 60.948 | 2.43792 | 166.250 | 405 |
| 105. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.144 | 0.00576 | 938.25 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 105. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 12.636 | 0.50544 | 32.96 | 17 |
| 105. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.228 | 0.00912 | 1 083.12 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 105. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.232 | 0.08928 | 3.25 |  |
| 105. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.436 | 0.09744 | 115.55 | 11 |
| 105. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.06 | 51.49 | 3 |
| 105. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.018 | 48.29 | 1 |
| 105. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.000056 | 61 864.39 | 3 |
| 105. 11. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.000132 | 94 021.16 | 12 |
| 105. 12. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000004 | 59 108.39 |  |
| 105. 13. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000004 | 204 661.09 | 1 |
| 105. 14. | 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 | 0.04 |  |  |
| 105. 15. | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.000748 | 349.63 |  |
| 105. 16. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000012 | 48 512.74 |  |
| 105. 17. | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.0000776 | 56 257.21 | 4 |
| 105. 18. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000124 | 76 468.18 | 1 |
| 105. 19. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000024 | 88 583.43 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 331 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 294 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 103 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 38 263 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 421 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 4 421 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 421 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 382 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 780 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 85, 96, 97; %=72 - по стр. 86, 87, 94; %=117 - по стр. 92; %=111 - по стр. 95) |  |  |  |  | 8 776 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 85, 96, 97; %=38 - по стр. 86, 87, 94; %=76 - по стр. 92; %=64 - по стр. 95) |  |  |  |  | 5 142 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 33 300 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 954 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 104, 105) |  |  |  |  | 663 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 104, 105) |  |  |  |  | 589 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 206 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 234 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 90; %=115 - по стр. 91, 98, 101) |  |  |  |  | 8 443 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 90; %=71 - по стр. 91, 98, 101) |  |  |  |  | 5 389 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 066 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 272 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 272 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 67 265 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 1 439 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 68 704 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 1 374 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 70 078 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 12 614 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 82 692 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 17 882 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 11 120 |
|  | Раздел 4. ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ |
|  | Демонтажные работы |
| 106. | ГЭСНр 67-4-1 | Демонтаж: выключателей, | 100 шт. |  | 0.02 | 885.29 | 18 |
| 106. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 5.84 | 0.1168 | 151.590 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 12 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 |
| 107. | ГЭСНр 67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.06 | 967.54 | 58 |
| 107. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0018 | 276.630 |  |
| 107. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 6.32 | 0.3792 | 151.590 | 57 |
| 107. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0018 | 316.25 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144 |
| 108. | ГЭСНр 67-2-2 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 | 100 м труб |  | 0.2 | 468.19 | 94 |
| 108. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2.95 | 0.59 | 158.710 | 94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 61 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 235 |
| 109. | ГЭСНр 67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м |  | 0.2 | 2 733.48 | 547 |
| 109. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.014 | 276.630 | 4 |
| 109. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 16.84 | 3.368 | 158.710 | 535 |
| 109. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.07 | 0.014 | 316.25 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 109. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.48 | 0.296 | 3.25 | 1 |
| 109. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.04 | 0.008 | 473.15 | 4 |
| 109. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.29 | 0.058 | 51.49 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 458 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 350 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 356 |
|  | Общестроительные работы |
| 110. | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. |  | 0.02 | 3 314.66 | 66 |
| 110. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 15.17 | 0.3034 | 184.980 | 56 |
| 110. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.35 | 0.087 | 97.98 | 9 |
| 110. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.7 | 0.174 | 9.46 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 155 |
| 111. | ГЭСН 46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м |  | 0.09 | 3 267.14 | 294 |
| 111. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 15.64 | 1.4076 | 178.550 | 251 |
| 111. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.06 | 0.3654 | 97.98 | 36 |
| 111. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.12 | 0.7308 | 9.46 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 248 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 151 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 693 |
| 113. | ГЭСН 46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.009 | 19 452.37 | 175 |
|  |  | Объем: (3.14*0.01)*0.1*2+(0.02*0.015)*9 |  |  |  |  |  |
| 113. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.0036 | 236.670 | 1 |
| 113. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.22 | 0.67698 | 157.170 | 106 |
| 113. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.21 | 0.00189 | 11.40 |  |
| 113. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.0036 | 1 083.12 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 113. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.0001233 | 20.52 |  |
| 113. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.0000531 | 59 108.39 | 3 |
| 113. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.0000441 | 15 086.12 | 1 |
| 113. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.00936 | 3 552.41 | 33 |
| 113. 9. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.0000855 | 48 512.74 | 4 |
| 113. 10. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.00189 | 6 764.95 | 13 |
| 113. 11. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.00162 | 6 641.32 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 106 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 345 |
| 114. | ГЭСН 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 |  | 0.027 | 29 863.00 | 806 |
|  |  | Объем: 9*0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 114. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.435 | 0.254745 | 195.400 | 50 |
| 114. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 118.4592 | 3.1983984 | 182.740 | 584 |
| 114. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.26 | 0.03402 | 316.25 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
| 114. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 8.175 | 0.220725 | 267.47 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 40 |
| 114. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.00000324 | 88 190.78 |  |
| 114. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.000162 | 8 452.25 | 1 |
| 114. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.05049 | 2 036.03 | 103 |
| 114. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 0.14958 | 318.06 | 48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 602 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 298 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 706 |
| 115. | ГЭСН 15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 |  | 0.027 | 13 203.21 | 356 |
|  |  | Объем: 9*0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 115. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.255 | 0.006885 | 236.670 | 2 |
| 115. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 60.1128 | 1.6230456 | 170.030 | 276 |
| 115. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.03 | 0.00081 | 271.57 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 115. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.225 | 0.006075 | 1 083.12 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 115. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.02268 | 162.00 | 4 |
| 115. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.00837 | 41.33 |  |
| 115. 7. | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т | 0.03 | 0.00081 | 39 894.84 | 32 |
| 115. 8. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.02 | 0.00054 | 101.58 |  |
| 115. 9. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.001377 | 27 109.98 | 37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 264 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 131 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 751 |
|  | Монтажные работы (освещение в подвале и на лестничных клетках) |
| 116. | ГЭСНм 08-02-410-01 | Прокладка: труба полиэтиленовая диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 0.3 | 3 305.53 | 992 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 116. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.216 | 0.0648 | 256.650 | 17 |
| 116. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 16.032 | 4.8096 | 182.740 | 879 |
| 116. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0324 | 938.25 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
| 116. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0324 | 1 083.12 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 116. 5. | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.021 | 0.0063 | 3 548.50 | 22 |
| 116. 6. | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.06 | 170.95 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 851 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 582 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 426 |
| 117. | 24.3.01.04-0042 | Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм | м |  | 30.6 | 14.41 | 441 |
|  |  | Объем: 30*1.02 |  |  |  |  |  |
| 118. | 24.1.02.01-0003 | Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм | шт. |  | 15 | 40.96 | 614 |
| 119. | 23.8.03.04-0191 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм | 10 шт. |  | 0.5 | 293.81 | 147 |
| 123. | ГЭСНм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.3 | 1 352.75 | 406 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 123. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.0144 | 256.650 | 4 |
| 123. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 6.468 | 1.9404 | 182.740 | 355 |
| 123. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0072 | 938.25 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 123. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0072 | 1 083.12 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 123. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.048 | 547.78 | 26 |
| 123. 6. | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.00018 | 20 708.24 | 4 |
| 123. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 0.006 | 125.09 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 341 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 233 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 980 |
| 125. | 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0.0306 | 33 944.99 | 1 039 |
|  |  | Объем: 30*1.02 |  |  |  |  |  |
| 126. | 20.5.02.06-0037 | Разветвительная коробка | 10 шт. |  | 0.1 | 196.99 | 20 |
| 127. | ГЭСНм 08-03-593-06 | Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.06 | 23 095.14 | 1 386 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 127. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.1 | 0.126 | 256.764 | 32 |
| 127. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 5.08608 | 192.800 | 981 |
| 127. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.06336 | 938.25 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 18 |
| 127. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.06264 | 1 083.12 | 68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 15 |
| 127. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.31 | 0.0186 | 547.78 | 10 |
| 127. 6. | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00306 | 0.0001836 | 140 835.80 | 26 |
| 127. 7. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 4.08 | 0.2448 | 180.76 | 44 |
| 127. 8. | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 1.02 | 0.0612 | 2 960.43 | 181 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 962 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 658 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 007 |
| 128. | 20.3.03.03-0027 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт. |  | 6 | 157.54 | 945 |
| 129. | С .Цена поставщ | Лампа энергосберегающая | шт |  | 6 | 85.00 | 510 |
| 130. | ГЭСНм 08-03-591-01 | Монтаж Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.01 | 7 794.10 | 78 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 130. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0006 | 260.646 |  |
| 130. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 37.92 | 0.3792 | 192.800 | 73 |
| 130. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00036 | 938.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 130. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00024 | 1 083.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 130. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.11 | 0.0011 | 547.78 | 1 |
| 130. 6. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.02 | 0.0102 | 180.76 | 2 |
| 130. 7. | 01.7.15.14-0161 | Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм | т | 0.00016 | 0.0000016 | 158 747.35 |  |
| 130. 8. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0003 | 0.000003 | 104 899.63 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 195 |
| 131. | 20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт. |  | 0.1 | 423.08 | 42 |
| 132. | ГЭСНм 08-03-591-05 | Монтаж: Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.01 | 6 412.36 | 64 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 132. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0006 | 260.646 |  |
| 132. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 31.488 | 0.31488 | 192.800 | 61 |
| 132. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00036 | 938.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 132. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00024 | 1 083.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 132. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.0000315 | 8 452.25 |  |
| 132. 6. | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.00102 | 1 508.78 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 162 |
| 133. | С20.4-01.01-0052 | Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки | 10 шт. |  | 0.1 | 1 066.20 | 107 |
| 134. | ГЭСНм 08-03-591-02 | Монтаж Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.01 | 6 299.46 | 63 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 134. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0006 | 260.646 |  |
| 134. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 30.912 | 0.30912 | 192.800 | 60 |
| 134. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00036 | 938.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 134. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00024 | 1 083.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 134. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.0000315 | 8 452.25 |  |
| 134. 6. | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.00102 | 1 508.78 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159 |
| 135. | 20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. |  | 0.1 | 864.63 | 86 |
| 136. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 10.97 | 528.56 | 5 798 |
|  |  | Объем: (290*0.014*1.8)+1.53+(1.15*1.8)+0.06 |  |  |  |  |  |
| 137. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 10.97 | 271.61 | 2 980 |
|  |  | Объем: (290*0.014*1.8)+1.53+(1.15*1.8)+0.06 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 18 132 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 043 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 3 337 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 106-109; %=95 - по стр. 116, 123, 127, 130, 132, 134) |  |  |  |  | 2 941 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 106-109, 116, 123, 127, 130, 132, 134) |  |  |  |  | 2 061 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 045 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 697 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 110, 111, 113; %=95 - по стр. 114, 115) |  |  |  |  | 1 276 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 110, 111, 113; %=47 - по стр. 114, 115) |  |  |  |  | 677 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 650 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 614 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 614 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 8 778 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 8 778 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 25 087 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 537 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 25 624 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 512 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 26 136 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 704 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 30 840 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 217 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 738 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 553 592 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 523 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 9 817 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 106-109; %=95 - по стр. 116, 123, 127, 130, 132, 134) |  |  |  |  | 2 941 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 106-109, 116, 123, 127, 130, 132, 134) |  |  |  |  | 2 061 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 525 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 499 883 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 195 702 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 50; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 32, 56, 57, 85, 96, 97, 110, 111, 113; %=86 - по стр. 7; %=95 - по стр. 9, 15, 21, 24, 35, 36, 45, 114, 115; %=79 - по стр. 11, 16; %=90 - по стр. 12, 81; %=83 - по стр. 27; %=81 - по стр. 29-31; %=106 - по стр. 33; %=77 - по стр. 37; %=104 - по стр. 41; %=72 - по стр. 42, 43, 86, 87, 94; %=111 - по стр. 48, 52, 54, 55, 95; %=117 - по стр. 92) |  |  |  |  | 214 254 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 50; %=50 - по стр. 4, 5, 11, 16, 37; %=60 - по стр. 6, 12, 29-32, 41, 56, 57, 81, 85, 96, 97, 110, 111, 113; %=70 - по стр. 7; %=47 - по стр. 9, 15, 21, 24, 35, 36, 45, 114, 115; %=65 - по стр. 27; %=54 - по стр. 33; %=38 - по стр. 42, 43, 86, 87, 94; %=64 - по стр. 48, 52, 54, 55, 95; %=76 - по стр. 92) |  |  |  |  | 122 192 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 836 329 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 066 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 104, 105) |  |  |  |  | 663 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 104, 105) |  |  |  |  | 589 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 318 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 22 566 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 58-62, 91, 98, 101; %=74 - по стр. 90) |  |  |  |  | 17 910 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 58-62, 91, 98, 101; %=50 - по стр. 90) |  |  |  |  | 11 234 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 51 710 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 12 554 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 12 554 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 925 436 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 19 804 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 945 240 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 18 905 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 964 145 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 173 546 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 1 137 691 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 235 768 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 136 076 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |