Приложение № к договору подряда № от

«Согласовано»                                         «Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»                        Директор ООО «ЖЭУ-29»

__________________ Русович С.Б.                    _____________Черноиванов В.В.

«___» ______________2016г.                    «___» ______________2016г.

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома № 36- 40 по ул. Грига, № 87, 89 по ул. Фрунзе (объект культурного наследия) в г. Калининграде.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Грига, дом № 36-40, ул. Фрунзе, дом № 87-89 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-29» |
| 5 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 6 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 7 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме по ул. Грига, № 36-40, ул. Фрунзе, № 87-89 необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия МКД по ул. Фрунзе № 87-89 является выявленным объектом культурного наследия. Капитальный ремонт крыши выполнить в соответствии с Условиями по сохранению объектов культурного наследия № 46 от 23.04.15. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с техническим заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется техническому заказчику. |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» и строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | Цена лота: согласно сметной стоимости. |
|  | 3. Особые условия. |
| 1. | 1) Сроки производства работ: 130 календарных дня с учётом климатологии, из них: 110 календарных дней - производство работ, 20 календарных дней – подготовка исполнительной документации, КС-2, КС-3. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить технического заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с техническим заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приёма-передачи. 3) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере накопления. 4) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 5) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 6) Выставить ограждение по периметру объекта. 7) Разработать схему движения пешеходов и транспорта с расстановкой временных дорожных знаков, согласовать схему в КГХ И ГИБДД. 8) Согласовать проектно-сметную документацию со Службой государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области. 9) Получить разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с требованием Федерального закона от 25.06.2012г. 373-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» и Закона Калининградской области от 17.12.2003г. № 344 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Калининградской области. 10) В связи с производством в стесненных условиях застроенной части города, применять следующие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин для учета в сметах влияния условий производства работ согласно МДС 81-35 2004, табл.3: пункт 11.2-ремонт сложных кровель К=1.25. |
| 2. | Все ремонтные работы общестроительного направления производятся в соответствии: СП 17.13330.2011 (СНиП II-26-76) «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» |
| 3. | По окончанию работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную схему крыши с указанием линейных размеров. |

4. Основные допустимые материалы:

| 1. | Брус, доска обрезная 2-го сорта различных сечений для устройства стропильной системы и обрешетки. Брус (200х 200 мм, 150х150мм - прогоны, стойки) не менее 2-го сорта для устройства стропильной системы |
| --- | --- |
| 2. | Кирпич керамический М-150 |
| 3. | Окно индивидуального изготовления поворотно-откидное с жалюзийными решетками |
| 4. | Пленка пароизоляционная типа «Ютафол» или аналог |
| 5. | Пленка антиконденсатная гидроизоляционная типа «Ютакон» или аналог |
| 6. | Черепица керамическая |
| 7. | Ступеньки керамические для обслуживания кровли 40см |
| 8. | Ограждение кровель снегозадержателями |
| 9. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной не менее 0,5 мм, с полимерным покрытием |
| 10. | Система ливнёвого водоотведения – по расчёту |
| 11. | Антисептик-антипирен типа «Пирилакс СС-2» для древесины или аналог |
| 12. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), типа Rocwool Лайт Батсс толщиной 150 мм или аналог (для чердачного перекрытия) |
| 13. | Сетка сварная кладочная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм |
| 14. | Восточная система с полимерным покрытием (по расчету) металлические колпаки на трубы с полимерным покрытием толщиной не менее 0.5 мм. |
| 15. | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ или аналог |
| 16. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог |
| 17. | Фасадная краска для нанесения на древесное покрытие (ветровая доска) типа Тикурила или аналог |
| 18. | Фасадная силикатная краска для нанесения на оштукатуренную поверхность типа «BOLIX SZ» или аналог (дымовентиляционные трубы выше кровли) |

5. Качество работ и организационные вопросы:

1.  Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и    правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на используемые материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

8. Подрядчик предоставляет техническому Заказчику Протокол испытаний по контролю качества огнезащиты деревянных конструкций, выданный организацией, имеющей Лицензию МЧС.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»							                      Т.В. Моисеева

Проверил:

Зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»				      		                                О.В. Толмачева