| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ№13» |
| ________________ /Русович С.Б. / | ________________ /Кислый О.Н. / |
| «______»________________ 2017г. | «______»____________________ 2017г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Молочинского, 10, ул. Комсомольская, 94-100а. (по ВЦП «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Калининград») |
| Сметная стоимость: | 3 899.065 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.588 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 439.697 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |
| 1. | Е68-13-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 |  | 0.504 | 2 287.47 | 1 152.88 | 16 440.36 | 8 286 | 7.187 |
| 1. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 57.76 | 29.11104 | 8.820 | 256.76 | 149.970 | 4 366 | 17.003 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.7 | 7.9128 | 11.230 | 88.86 | 191.220 | 1 513 | 17.028 |
| 1. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 15.7 | 7.9128 | 95.16 | 752.98 | 468.45 | 3 707 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 88.86 | 191.22 | 1 513 | 17.028 |
| 1. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 47.1 | 23.7384 | 6.03 | 143.14 | 8.99 | 213 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 359.44 | 88% | 5 174 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 207.37 | 48% | 2 822 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 719.70 |  | 16 281 |  |
| 2. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 36.29 | 3.71 | 134.64 | 36.66 | 1 330 | 9.878 |
|  |  | Объем: 504*0.04*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 36.29 | 16.40 | 595.16 | 145.95 | 5 297 | 8.9 |
|  |  | Объем: 504*0.04*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из бетонной плитки т. 60 мм. S=42м2, без демонтажных работ. |
| 4. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка пескоцементной смеси. | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.021 | 14 953.22 | 314.02 | 73 400.04 | 1 541 | 4.907 |
|  |  | Объем: 42*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.10353 | 11.972 | 1.24 | 203.871 | 21 | 17.029 |
| 4. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.08358 | 102.57 | 8.57 | 835.60 | 70 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.94 | 191.22 | 16 | 17.028 |
| 4. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.01995 | 139.36 | 2.78 | 1 430.52 | 29 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.30 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 4. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 2.142 | 141.30 | 302.66 | 673.68 | 1 443 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.76 | 121% | 25 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.00 | 65% | 14 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 316.79 |  | 1 580 |  |
| 5. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -2.142 | 141.30 | -302.66 | 673.68 | -1 443 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.021)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 2.14 | 280.61 | 600.51 | 2 121.17 | 4 539 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.021)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 4.2 | 144.07 | 605.07 | 2 196.06 | 9 223 | 15.243 |
| 7. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 49.56 | 10.360 | 513.44 | 176.300 | 8 737 | 17.017 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.252 | 12.085 | 3.05 | 205.490 | 52 | 17.004 |
| 7. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.126 | 102.57 | 12.92 | 835.60 | 105 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.41 | 191.22 | 24 | 17.028 |
| 7. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.126 | 133.41 | 16.81 | 763.85 | 96 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.63 | 219.76 | 28 | 16.983 |
| 7. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 2.394 | 10.08 | 24.13 | 13.73 | 33 | 1.362 |
| 7. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.126 | 101.31 | 12.77 | 999.00 | 126 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.63 | 219.76 | 28 | 16.983 |
| 7. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.21 | 104.66 | 21.98 | 516.66 | 108 | 4.937 |
| 7. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.84 | 3.60 | 3.02 | 20.52 | 17 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 733.42 | 121% | 10 635 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 418.36 | 65% | 5 713 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 756.84 |  | 25 571 |  |
| 8. | С1.Цена поставщи | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 42.84 | 63.68 | 2 728.05 | 369.98 | 15 850 | 5.81 |
|  |  | Объем: 42*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из бетонной плитки т. 60 мм. S=312 м2. |
| 9. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.078 | 4 846.79 | 378.05 | 49 459.80 | 3 858 | 10.205 |
|  |  | Объем: 312*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.17624 | 8.280 | 9.74 | 140.760 | 166 | 17 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.40236 | 15.080 | 51.31 | 256.870 | 874 | 17.034 |
| 9. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.59584 | 112.40 | 291.77 | 1 144.08 | 2 970 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 39.15 | 256.87 | 667 | 17.034 |
| 9. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.80652 | 93.88 | 75.72 | 890.86 | 718 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12.16 | 256.87 | 207 | 17.034 |
| 9. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00312 | 263.51 | 0.82 | 1 266.59 | 4 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 58.00 | 81% | 842 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 26.25 | 34% | 354 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 462.30 |  | 5 054 |  |
| 10. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 12.48 | 16.40 | 204.67 | 145.95 | 1 821 | 8.897 |
|  |  | Объем: 7.8*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0078 | 344.93 | 2.69 | 3 421.73 | 27 | 10.037 |
| 11. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.023322 | 8.280 | 0.19 | 140.760 | 3 | 17 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.025428 | 15.080 | 0.38 | 256.870 | 7 | 17.034 |
| 11. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.025428 | 93.88 | 2.39 | 890.86 | 23 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.38 | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 11. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.000546 | 126.43 | 0.07 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 11. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000156 | 263.51 | 0.04 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.54 | 81% | 8 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.25 | 34% | 3 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.48 |  | 39 |  |
| 12. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.624 | 2 520.14 | 1 572.57 | 17 348.53 | 10 825 | 6.884 |
|  |  | Объем: 312*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 9.80928 | 8.510 | 83.48 | 144.650 | 1 419 | 16.998 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 8.66112 | 14.301 | 123.87 | 243.333 | 2 108 | 17.015 |
| 12. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.67696 | 102.57 | 274.58 | 835.60 | 2 237 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 30.06 | 191.22 | 512 | 17.028 |
| 12. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.10448 | 139.36 | 153.92 | 1 430.52 | 1 580 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 16.66 | 256.87 | 284 | 17.034 |
| 12. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 4.41792 | 223.58 | 987.76 | 1 170.91 | 5 173 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 71.17 | 273.99 | 1 210 | 17.007 |
| 12. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.46176 | 133.41 | 61.60 | 763.85 | 353 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.98 | 219.76 | 101 | 16.983 |
| 12. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 3.12 | 3.60 | 11.23 | 20.52 | 64 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 294.44 | 121% | 4 268 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 167.95 | 65% | 2 293 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 034.96 |  | 17 385 |  |
| 13. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 68.64 | 104.66 | 7 183.86 | 516.66 | 35 464 | 4.937 |
|  |  | Объем: 62.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка пескоцементной смеси. | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.156 | 14 953.22 | 2 332.70 | 73 400.04 | 11 450 | 4.908 |
|  |  | Объем: 312*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.76908 | 11.972 | 9.21 | 203.871 | 157 | 17.029 |
| 14. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.62088 | 102.57 | 63.68 | 835.60 | 519 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6.97 | 191.22 | 119 | 17.028 |
| 14. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.1482 | 139.36 | 20.65 | 1 430.52 | 212 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.23 | 256.87 | 38 | 17.034 |
| 14. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 15.912 | 141.30 | 2 248.37 | 673.68 | 10 720 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 13.08 | 121% | 190 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 7.46 | 65% | 102 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 353.24 |  | 11 742 |  |
| 15. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -15.912 | 141.30 | -2 248.37 | 673.68 | -10 720 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.156)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 15.91 | 280.61 | 4 464.51 | 2 121.17 | 33 748 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.156)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 31.2 | 144.07 | 4 494.84 | 2 196.06 | 68 517 | 15.243 |
| 17. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 368.16 | 10.360 | 3 814.14 | 176.300 | 64 907 | 17.017 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.872 | 12.085 | 22.62 | 205.490 | 385 | 17.004 |
| 17. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.936 | 102.57 | 96.01 | 835.60 | 782 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 10.51 | 191.22 | 179 | 17.028 |
| 17. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.936 | 133.41 | 124.87 | 763.85 | 715 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 12.11 | 219.76 | 206 | 16.983 |
| 17. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 17.784 | 10.08 | 179.26 | 13.73 | 244 | 1.362 |
| 17. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.936 | 101.31 | 94.83 | 999.00 | 935 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 12.11 | 219.76 | 206 | 16.983 |
| 17. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.56 | 104.66 | 163.27 | 516.66 | 806 | 4.937 |
| 17. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 6.24 | 3.60 | 22.46 | 20.52 | 128 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5 448.20 | 121% | 79 003 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 107.78 | 65% | 42 440 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 050.81 |  | 189 960 |  |
| 18. | С1.Цена поставщи | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 318.24 | 63.68 | 20 265.52 | 369.98 | 117 742 | 5.81 |
|  |  | Объем: 312*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой т. 80мм. |
| 19. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.386 | 4 846.79 | 1 870.86 | 49 459.80 | 19 091 | 10.204 |
|  |  | Объем: 965*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 5.82088 | 8.280 | 48.20 | 140.760 | 819 | 17 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 16.83732 | 15.080 | 253.91 | 256.870 | 4 325 | 17.034 |
| 19. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 12.84608 | 112.40 | 1 443.90 | 1 144.08 | 14 697 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 193.72 | 256.87 | 3 300 | 17.034 |
| 19. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 3.99124 | 93.88 | 374.70 | 890.86 | 3 556 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 60.19 | 256.87 | 1 025 | 17.034 |
| 19. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.01544 | 263.51 | 4.07 | 1 266.59 | 20 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 287.00 | 81% | 4 167 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 129.91 | 34% | 1 749 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 287.77 |  | 25 007 |  |
| 20. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 617.6 | 16.40 | 10 128.64 | 145.95 | 90 139 | 8.899 |
|  |  | Объем: 386*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта |  | 0.386 | 423.58 | 163.50 | 4 182.66 | 1 615 | 9.878 |
| 21. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 3.65 | 1.4089 | 8.280 | 11.67 | 140.760 | 198 | 17 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.97 | 1.53242 | 15.080 | 23.11 | 256.870 | 394 | 17.034 |
| 21. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.97 | 1.53242 | 93.88 | 143.86 | 890.86 | 1 365 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 23.11 | 256.87 | 394 | 17.034 |
| 21. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.08 | 0.03088 | 126.43 | 3.90 | 1 018.85 | 31 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.40 | 219.76 | 7 | 16.983 |
| 21. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.01544 | 263.51 | 4.07 | 1 266.59 | 20 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 33.04 | 81% | 480 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 14.96 | 34% | 201 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 211.50 |  | 2 296 |  |
| 22. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1.93 | 2 520.14 | 4 863.87 | 17 348.53 | 33 483 | 6.884 |
|  |  | Объем: 965*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 30.3396 | 8.510 | 258.19 | 144.650 | 4 389 | 16.998 |
| 22. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 26.7884 | 14.301 | 383.11 | 243.333 | 6 519 | 17.015 |
| 22. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 8.2797 | 102.57 | 849.25 | 835.60 | 6 919 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 92.98 | 191.22 | 1 583 | 17.028 |
| 22. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 3.4161 | 139.36 | 476.07 | 1 430.52 | 4 887 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 51.51 | 256.87 | 877 | 17.034 |
| 22. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 13.6644 | 223.58 | 3 055.09 | 1 170.91 | 16 000 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 220.13 | 273.99 | 3 744 | 17.007 |
| 22. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 1.4282 | 133.41 | 190.54 | 763.85 | 1 091 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 18.48 | 219.76 | 314 | 16.983 |
| 22. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 9.65 | 3.60 | 34.74 | 20.52 | 198 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 910.65 | 121% | 13 199 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 519.45 | 65% | 7 090 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 293.97 |  | 53 772 |  |
| 23. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 212.3 | 104.66 | 22 219.32 | 516.66 | 109 687 | 4.937 |
|  |  | Объем: 193*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.965 | 61 088.01 | 58 949.93 | 523 248.53 | 504 935 | 8.565 |
| 24. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 35.6664 | 8.670 | 309.23 | 147.370 | 5 256 | 16.998 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 40.48175 | 14.601 | 591.06 | 248.282 | 10 051 | 17.005 |
| 24. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 3.8407 | 102.57 | 393.94 | 835.60 | 3 209 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 43.13 | 191.22 | 734 | 17.028 |
| 24. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 2.49935 | 93.88 | 234.64 | 890.86 | 2 227 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 37.69 | 256.87 | 642 | 17.034 |
| 24. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.39565 | 139.36 | 55.14 | 1 430.52 | 566 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.97 | 256.87 | 102 | 17.034 |
| 24. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 9.3605 | 76.06 | 711.96 | 517.81 | 4 847 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 121.12 | 219.76 | 2 057 | 16.983 |
| 24. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 20.9019 | 110.81 | 2 316.14 | 779.38 | 16 291 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 336.73 | 273.99 | 5 727 | 17.007 |
| 24. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 2.8564 | 133.41 | 381.07 | 763.85 | 2 182 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 36.96 | 219.76 | 628 | 16.983 |
| 24. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.62725 | 127.56 | 80.01 | 698.95 | 438 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.46 | 256.87 | 161 | 17.034 |
| 24. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 14.475 | 400.56 | 5 798.11 | 3 333.65 | 48 255 | 8.322 |
| 24. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 182.385 | 266.28 | 48 565.48 | 2 308.69 | 421 070 | 8.67 |
| 24. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 28.95 | 3.60 | 104.22 | 20.52 | 594 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 278.41 | 121% | 18 521 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 729.23 | 65% | 9 950 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 60 957.58 |  | 533 406 |  |
| 25. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка пескоцементной смеси. | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.4825 | 14 953.22 | 7 214.93 | 73 400.04 | 35 416 | 4.909 |
|  |  | Объем: 965*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 2.378725 | 11.972 | 28.48 | 203.871 | 485 | 17.029 |
| 25. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.92035 | 102.57 | 196.97 | 835.60 | 1 605 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 21.57 | 191.22 | 367 | 17.028 |
| 25. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.458375 | 139.36 | 63.88 | 1 430.52 | 656 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.91 | 256.87 | 118 | 17.034 |
| 25. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 49.215 | 141.30 | 6 954.08 | 673.68 | 33 155 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 40.44 | 121% | 587 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 23.07 | 65% | 315 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 278.44 |  | 36 318 |  |
| 26. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -49.215 | 141.30 | -6 954.08 | 673.68 | -33 155 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.4825)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 49.215 | 280.61 | 13 810.22 | 2 121.17 | 104 393 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.4825)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 96.5 | 144.07 | 13 902.30 | 2 196.06 | 211 919 | 15.243 |
| 28. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 1138.7 | 10.360 | 11 796.93 | 176.300 | 200 753 | 17.017 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 5.79 | 12.085 | 69.97 | 205.490 | 1 190 | 17.004 |
| 28. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 2.895 | 102.57 | 296.94 | 835.60 | 2 419 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 32.51 | 191.22 | 554 | 17.028 |
| 28. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 2.895 | 133.41 | 386.22 | 763.85 | 2 211 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 37.46 | 219.76 | 636 | 16.983 |
| 28. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 55.005 | 10.08 | 554.45 | 13.73 | 755 | 1.362 |
| 28. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 2.895 | 101.31 | 293.29 | 999.00 | 2 892 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 37.46 | 219.76 | 636 | 16.983 |
| 28. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 4.825 | 104.66 | 504.98 | 516.66 | 2 493 | 4.937 |
| 28. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 19.3 | 3.60 | 69.48 | 20.52 | 396 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 16 851.00 | 121% | 244 351 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 9 612.19 | 65% | 131 263 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 365.49 |  | 587 533 |  |
| 29. | С2. Цена поставщ | Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400) | м2 |  | 984.3 | 82.62 | 81 322.87 | 480.02 | 472 484 | 5.81 |
|  |  | Объем: 965*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 30. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.03787 | 4 846.79 | 183.55 | 49 459.80 | 1 873 | 10.204 |
|  |  | Объем: (290*0.3*0.3+327*0.18*0.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.5710796 | 8.280 | 4.73 | 140.760 | 80 | 17 |
| 30. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.6518894 | 15.080 | 24.91 | 256.870 | 424 | 17.034 |
| 30. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.2603136 | 112.40 | 141.66 | 1 144.08 | 1 442 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 19.01 | 256.87 | 324 | 17.034 |
| 30. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.3915758 | 93.88 | 36.76 | 890.86 | 349 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.90 | 256.87 | 101 | 17.034 |
| 30. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0015148 | 263.51 | 0.40 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 28.16 | 81% | 408 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 12.75 | 34% | 171 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 224.45 |  | 2 453 |  |
| 31. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 60.592 | 16.40 | 993.71 | 145.95 | 8 843 | 8.899 |
|  |  | Объем: 37.87*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта |  | 0.03787 | 423.58 | 16.04 | 4 182.66 | 158 | 9.85 |
| 32. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 3.65 | 0.1382255 | 8.280 | 1.14 | 140.760 | 19 | 17 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.97 | 0.1503439 | 15.080 | 2.27 | 256.870 | 39 | 17.034 |
| 32. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.97 | 0.1503439 | 93.88 | 14.11 | 890.86 | 134 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.27 | 256.87 | 39 | 17.034 |
| 32. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0030296 | 126.43 | 0.38 | 1 018.85 | 3 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.04 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 32. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0015148 | 263.51 | 0.40 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3.24 | 81% | 47 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.47 | 34% | 20 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.75 |  | 225 |  |
| 33. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.233 | 2 520.14 | 587.19 | 17 348.53 | 4 042 | 6.884 |
|  |  | Объем: 290*0.3*0.2+327*0.18*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.66276 | 8.510 | 31.17 | 144.650 | 530 | 16.998 |
| 33. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.23404 | 14.301 | 46.25 | 243.333 | 787 | 17.015 |
| 33. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.99957 | 102.57 | 102.53 | 835.60 | 835 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 11.23 | 191.22 | 191 | 17.028 |
| 33. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.41241 | 139.36 | 57.47 | 1 430.52 | 590 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.22 | 256.87 | 106 | 17.034 |
| 33. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.64964 | 223.58 | 368.83 | 1 170.91 | 1 932 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 26.58 | 273.99 | 452 | 17.007 |
| 33. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.17242 | 133.41 | 23.00 | 763.85 | 132 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.23 | 219.76 | 38 | 16.983 |
| 33. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.165 | 3.60 | 4.19 | 20.52 | 24 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 109.94 | 121% | 1 594 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 62.71 | 65% | 856 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 759.84 |  | 6 492 |  |
| 34. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 25.63 | 104.66 | 2 682.44 | 516.66 | 13 242 | 4.937 |
|  |  | Объем: 23.3*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 2.9 | 5 013.40 | 14 538.86 | 32 447.66 | 94 098 | 6.472 |
| 35. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 220.632 | 8.970 | 1 979.07 | 152.560 | 33 660 | 17.008 |
| 35. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.972 | 15.080 | 29.74 | 256.870 | 507 | 17.034 |
| 35. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.972 | 113.70 | 224.22 | 810.77 | 1 599 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 29.74 | 256.87 | 507 | 17.034 |
| 35. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.116 | 101.31 | 11.75 | 999.00 | 116 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.50 | 219.76 | 25 | 16.983 |
| 35. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0029 | 10 705.00 | 31.04 | 54 434.60 | 158 | 5.085 |
| 35. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.493 | 960.26 | 473.41 | 3 126.47 | 1 541 | 3.256 |
| 35. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 17.11 | 685.00 | 11 720.35 | 3 302.36 | 56 503 | 4.821 |
| 35. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.174 | 569.06 | 99.02 | 2 995.86 | 521 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 852.51 | 121% | 41 342 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 627.14 | 65% | 22 209 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 018.51 |  | 157 649 |  |
| 36. | С403-8024 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 290 | 86.06 | 24 957.40 | 387.28 | 112 311 | 4.5 |
| 37. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 3.27 | 937.76 | 3 066.46 | 12 783.98 | 41 804 | 13.633 |
| 37. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 248.7816 | 8.970 | 2 231.57 | 152.560 | 37 954 | 17.008 |
| 37. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 2.2236 | 15.080 | 33.53 | 256.870 | 571 | 17.034 |
| 37. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 2.2236 | 113.70 | 252.82 | 810.77 | 1 803 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 33.53 | 256.87 | 571 | 17.034 |
| 37. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.1308 | 101.31 | 13.25 | 999.00 | 131 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.69 | 219.76 | 29 | 16.983 |
| 37. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00327 | 10 705.00 | 35.01 | 54 434.60 | 178 | 5.085 |
| 37. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.5559 | 960.26 | 533.81 | 3 126.47 | 1 738 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 216.44 | 121% | 46 615 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 834.73 | 65% | 25 041 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 117.63 |  | 113 461 |  |
| 38. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0647 | 569.06 | 36.82 | 2 995.86 | 194 | 5.269 |
|  |  | Объем: (3.27)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 16.592 | 685.00 | 11 365.52 | 3 302.36 | 54 793 | 4.821 |
|  |  | Объем: (3.27)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 327 | 34.14 | 11 163.78 | 185.77 | 60 747 | 5.441 |
|  | Прочие работы |
| 41. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 7.82 | 2 168.55 | 16 958.06 | 14 380.30 | 112 454 | 6.631 |
| 41. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 312.8 | 8.430 | 2 636.90 | 143.350 | 44 840 | 17.005 |
| 41. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 117.3 | 122.09 | 14 321.16 | 576.42 | 67 614 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 3 032.44 | 98% | 43 943 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 2 030.41 | 61% | 27 352 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 020.91 |  | 183 750 |  |
| 42. | Е47-01-110-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30 (омолаживающая обрезка) | 1 дерево |  | 1 | 296.22 | 296.22 | 2 448.27 | 2 448 | 8.264 |
| 42. 1. | З1-100-50 | Рабочий среднего разряда 5,0 | чел.-ч | 4.07 | 4.07 | 11.770 | 47.90 | 199.780 | 813 | 16.974 |
| 42. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.98 | 1.98 | 11.230 | 22.24 | 191.220 | 379 | 17.028 |
| 42. 3. | Х03-1002 | Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м | маш.-ч | 1.98 | 1.98 | 125.41 | 248.31 | 825.84 | 1 635 | 6.585 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 22.24 | 191.22 | 379 | 17.028 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 80.66 | 98% | 1 168 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 54.01 | 61% | 727 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 430.89 |  | 4 343 |  |
| 43. | С101-0408 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Краска для наружных работ зеленая | т |  | 0.0001 | 20 784.00 | 2.08 | 90 123.16 | 9 | 4.327 |
|  |  | Объем: (1.0)*0.06/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 338 819.20 |  | 2 374 378 | 7.008 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 326 762.38 |  | 2 266 948 | 6.938 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 202 802.90 |  | 1 135 203 | 5.598 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=121 - по стр. 4, 7, 12, 14, 17, 22, 24, 25, 28, 33, 35, 37; %=81 - по стр. 9, 11, 19, 21, 30, 32; %=98 - по стр. 41, 42) |  |  |  |  | 35 632.80 |  | 516 567 | 14.497 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=65 - по стр. 4, 7, 12, 14, 17, 22, 24, 25, 28, 33, 35, 37; %=34 - по стр. 9, 11, 19, 21, 30, 32; %=61 - по стр. 41, 42) |  |  |  |  | 20 588.44 |  | 280 684 | 13.633 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 382 983.62 |  | 3 064 199 | 8.001 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 12 056.82 |  | 107 430 | 8.91 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 12 056.82 |  | 107 430 | 8.91 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 395 040.44 |  | 3 171 629 | 8.029 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 8 453.87 | 2.14 | 67 873 | 8.029 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 403 494.31 |  | 3 239 502 | 8.029 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 8 069.89 | 2 | 64 790 | 8.029 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 411 564.20 |  | 3 304 292 | 8.029 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 74 081.56 | 18 | 594 773 | 8.029 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 485 645.76 |  | 3 899 065 | 8.029 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 35 632.80 |  | 516 567 | 14.497 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 20 588.44 |  | 280 684 | 13.633 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |