| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 564 245 | руб. | Смета на сумму: | 564 245 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович/ | ________________ /И. Г. Ярмошик/ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома №18 по ул. Беломорская |
| Сметная стоимость: | 564.245 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.849 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 103.609 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель черепицы, 100 м2 покрытия | 1.8 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 995.96 | 827.48 | 168.48 | 13.67 | 5.28 | 12 201 | 11 312 | 890 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 819.21 |  |  |  | 84% | 9 502 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 496.49 |  |  |  | 48% | 5 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 311.65 |  |  |  |  | 27 133 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 1.8 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 310.52 | 230.04 | 80.48 | 13.67 | 7.35 | 3 736 | 3 145 | 592 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 12.51 | 1 | 13.65 |  |  | 171 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 201.32 |  |  |  | 71% | 2 354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 157.66 |  |  |  | 52% | 1 724 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 669.49 |  |  |  |  | 7 815 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 1.8 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 4 883.85 | 323.96 | 53.42 | 13.67 | 7.56 | 19 974 | 4 429 | 404 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 4.13 |  | 4 506.46 | 7.43 | 3.36 | 13.71 |  | 15 142 | 102 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 275.05 |  |  |  | 71% | 3 217 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 215.40 |  |  |  | 52% | 2 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 374.31 |  |  |  |  | 25 547 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.8 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 9 905.27 | 1 452.01 | 145.15 | 13.67 | 7.78 | 47 564 | 19 849 | 1 129 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 8 308.12 |  | 3.2 | 1 |  | 26 586 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 205.17 |  |  |  | 71% | 14 093 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 943.81 |  |  |  | 52% | 10 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 054.24 |  |  |  |  | 71 978 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, и раскосов под стойки, 100 м | 0.075 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 508.18 | 108.74 | 5.04 | 13.67 | 7.69 | 3 154 | 1 487 | 39 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 394.40 |  | 4.13 | 1 |  | 1 629 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 90.25 |  |  |  | 71% | 1 056 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 70.68 |  |  |  | 52% | 773 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 669.12 |  |  |  |  | 4 983 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (0.2*0.2), 100 м | 0.16 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 1 486.61 | 217.33 | 5.54 | 13.67 | 7.65 | 6 767 | 2 971 | 42 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 1 263.74 |  | 2.97 | 1 |  | 3 753 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 180.38 |  |  |  | 71% | 2 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 141.26 |  |  |  | 52% | 1 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 808.26 |  |  |  |  | 10 421 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.32 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 24.18 | 24.11 | 0.07 | 13.67 | 4.91 | 330 | 330 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 20.01 |  |  |  | 71% | 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 15.67 |  |  |  | 52% | 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59.86 |  |  |  |  | 736 |  |  |
| 8. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.86 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 077.05 | 494.74 | 499.06 | 13.67 | 3.55 | 8 694 | 6 763 | 1 772 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 83.25 | 7.05 | 1.91 | 13.72 |  | 159 | 97 |
|  | Объем: 180*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 451.61 |  |  |  | 77% | 5 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 301.07 |  |  |  | 48% | 3 293 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 829.74 |  |  |  |  | 17 269 |  |  |
| 9. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 100.602 | 36.04 |  |  | 3 625.70 |  |  |  |  | 15 147 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 3 625.70 |  | 150.56 |  |  | 15 147 |  |
|  | Объем: 1.80*2.7*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1.8 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 516.11 | 220.74 | 2.27 | 13.67 | 7.86 | 3 833 | 3 018 | 18 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 293.09 |  | 2.72 | 1 |  | 797 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 205.29 |  |  |  | 79% | 2 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 141.27 |  |  |  | 51% | 1 539 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 862.67 |  |  |  |  | 7 756 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 225 | 7.04 |  |  | 1 584.00 |  |  |  |  | 5 148 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 1 584.00 |  | 22.88 |  |  | 5 148 |  |
|  | Объем: 180*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 1.8 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 14 707.90 | 730.57 | 298.78 | 13.68 | 6.91 | 75 117 | 9 994 | 2 065 |
|  |  |  |  | 7 599.20 | 14.91 |  | 13 678.56 | 26.84 | 4.61 | 13.65 |  | 63 058 | 366 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 818.00 |  |  |  | 92% | 9 531 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 416.58 |  |  |  | 44% | 4 558 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 942.48 |  |  |  |  | 89 207 |  |  |
| 13. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 15.69 | 137.86 |  |  | 2 163.02 |  |  |  |  | 9 104 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 2 163.02 |  | 580.23 |  |  | 9 104 |  |
|  | Объем: 52.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оголовок дымовых труб), 100 м2 покрытия | 0.02118 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 252.21 | 24.85 | 0.70 | 13.67 | 7.48 | 941 | 340 | 5 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 226.65 | 0.08 | 2.63 | 13.66 |  | 596 | 1 |
|  | Объем: 7.06*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 26.92 |  |  |  | 92% | 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 13.71 |  |  |  | 44% | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 292.85 |  |  |  |  | 1 405 |  |  |
| 15. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.242 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 1 794.62 | 80.60 | 3.19 | 13.67 | 7.84 | 5 678 | 1 102 | 25 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 1 710.83 |  | 2.66 | 1 |  | 4 551 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 66.90 |  |  |  | 71% | 782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 52.39 |  |  |  | 52% | 573 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 913.91 |  |  |  |  | 7 033 |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.1 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 573.15 | 57.83 | 0.81 | 13.67 | 7.85 | 1 991 | 791 | 6 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 514.51 |  | 2.32 | 1 |  | 1 194 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 48.00 |  |  |  | 71% | 562 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 37.59 |  |  |  | 52% | 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 658.74 |  |  |  |  | 2 964 |  |  |
| 17. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.05 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 230.24 | 24.03 | 0.41 | 13.67 | 7.85 | 846 | 328 | 3 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 205.80 |  | 2.5 | 1 |  | 515 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 19.94 |  |  |  | 71% | 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 15.62 |  |  |  | 52% | 171 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 265.80 |  |  |  |  | 1 249 |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.05 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 435.99 | 24.03 | 0.41 | 13.67 | 7.85 | 846 | 328 | 3 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 411.55 |  | 1.25 | 1 |  | 514 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 19.94 |  |  |  | 71% | 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 15.62 |  |  |  | 52% | 171 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 471.55 |  |  |  |  | 1 249 |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.25 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 339.48 | 81.93 | 0.25 | 13.67 | 7.86 | 2 213 | 1 120 | 2 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 257.30 |  | 4.24 | 1 |  | 1 091 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 68.00 |  |  |  | 71% | 795 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 53.25 |  |  |  | 52% | 582 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 460.74 |  |  |  |  | 3 591 |  |  |
| 20. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.32 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 2 820.21 | 104.61 | 10.20 | 13.67 | 7.26 | 10 107 | 1 430 | 74 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 2 705.41 | 0.97 | 3.18 | 13.63 |  | 8 603 | 13 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 114.03 |  |  |  | 92% | 1 328 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 58.07 |  |  |  | 44% | 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 992.31 |  |  |  |  | 12 069 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.32 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 946.02 | 119.92 | 2.13 | 13.67 | 7.52 | 3 847 | 1 639 | 16 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 823.96 | 0.33 | 2.66 | 13.75 |  | 2 192 | 5 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 99.81 |  |  |  | 71% | 1 167 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 78.16 |  |  |  | 52% | 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 123.99 |  |  |  |  | 5 869 |  |  |
| 22. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.024 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 205.73 | 132.32 | 6.06 | 13.67 | 6.51 | 2 182 | 1 809 | 39 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 67.36 | 1.44 | 4.96 | 13.68 |  | 334 | 20 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 104.33 |  |  |  | 66% | 1 207 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 84.27 |  |  |  | 50% | 915 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 394.33 |  |  |  |  | 4 304 |  |  |
| 23. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.1008 | 2 934.00 |  |  | 295.75 |  |  |  |  | 1 142 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 295.75 |  | 11 333.84 |  |  | 1 142 |  |
|  | Объем: 0.024*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.024 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 780.10 | 511.42 | 15.91 | 13.67 | 6.51 | 8 348 | 6 991 | 104 |
|  |  |  |  | 10 532.27 | 157.78 |  | 252.77 | 3.79 | 4.96 | 13.68 |  | 1 254 | 52 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 401.86 |  |  |  | 66% | 4 648 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 324.58 |  |  |  | 50% | 3 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 506.55 |  |  |  |  | 16 518 |  |  |
| 25. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.3696 | 2 934.00 |  |  | 1 084.41 |  |  |  |  | 4 189 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 1 084.41 |  | 11 333.84 |  |  | 4 189 |  |
|  | Объем: 0.024*2200*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.0847 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 204.36 | 109.74 | 0.17 | 13.67 | 4.85 | 1 900 | 1 500 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 94.45 |  | 4.22 | 1 |  | 399 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 86.69 |  |  |  | 67% | 1 005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 54.87 |  |  |  | 40% | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 345.92 |  |  |  |  | 3 505 |  |  |
| 27. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая дымовых труб, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0847 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 194.10 | 9.67 | 1.21 | 13.67 | 7.78 | 645 | 132 | 9 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 183.22 |  | 2.75 | 1 |  | 504 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 9.19 |  |  |  | 80% | 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 4.54 |  |  |  | 37% | 49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 207.83 |  |  |  |  | 799 |  |  |
| 28. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (мансарда), 100 м2 стен | 0.58 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 660.52 | 394.92 | 265.59 | 13.67 | 6.12 | 7 024 | 5 399 | 1 625 |
|  |  |  |  |  | 59.65 |  |  | 34.60 | 1 | 13.65 |  |  | 472 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 369.39 |  |  |  | 73% | 4 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 300.66 |  |  |  | 56% | 3 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 330.57 |  |  |  |  | 14 598 |  |  |
| 29. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (утепление мансарды), 1 м3 изоляции | 8.796 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 1 784.32 | 1 055.24 | 729.08 | 13.67 | 7.63 | 19 988 | 14 425 | 5 563 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.78 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 58.64*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 949.72 |  |  |  | 77% | 11 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 633.14 |  |  |  | 48% | 6 924 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 367.18 |  |  |  |  | 38 019 |  |  |
| 30. | ТССЦ 104-0004 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 8.97192 | 671.40 |  |  | 6 023.75 |  |  |  |  | 33 330 |  |  |
|  |  |  |  | 671.40 |  |  | 6 023.75 |  | 3 714.93 |  |  | 33 330 |  |
|  | Объем: 8.796*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 0.5864 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 168.14 | 71.91 | 0.74 | 13.67 | 7.86 | 1 249 | 983 | 6 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 95.48 |  | 2.72 | 1 |  | 260 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 66.88 |  |  |  | 79% | 777 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 46.02 |  |  |  | 51% | 501 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 281.04 |  |  |  |  | 2 527 |  |  |
| 32. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 73.3 | 13.13 |  |  | 962.43 |  |  |  |  | 3 148 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 962.43 |  | 42.95 |  |  | 3 148 |  |
|  | Объем: 58.64*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок(подшивка карниза) прим., 100 м2 подшивки | 0.03304 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 8.51 | 7.65 | 0.86 | 13.67 | 7.03 | 111 | 105 | 6 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 0.34 | 1 | 13.69 |  |  | 5 |
|  | Объем: 8.26*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 6.79 |  |  |  | 72% | 79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 6.39 |  |  |  | 64% | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.69 |  |  |  |  | 261 |  |  |
| 34. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка потолков досками обшивки (подшивка карниза) прим., 100 м2 потолка | 0.03304 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 338.98 | 19.95 | 2.80 | 13.68 | 7.26 | 1 372 | 273 | 20 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 316.22 | 0.12 | 3.41 | 13.66 |  | 1 078 | 2 |
|  | Объем: 8.26*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 21.27 |  |  |  | 90% | 248 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 10.84 |  |  |  | 43% | 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 371.09 |  |  |  |  | 1 738 |  |  |
| 35. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03304 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 43.50 | 11.48 | 0.22 | 13.67 | 7.79 | 233 | 157 | 2 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 31.79 | 0.01 | 2.33 | 13.62 |  | 74 |  |
|  | Объем: 8.26*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 10.92 |  |  |  | 80% | 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 5.40 |  |  |  | 37% | 58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59.82 |  |  |  |  | 417 |  |  |
| 36. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения | 0.144 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 715.97 | 10.38 | 10.83 | 13.67 | 6.58 | 2 673 | 142 | 71 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 694.76 | 0.79 | 3.54 | 13.65 |  | 2 459 | 11 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 12.06 |  |  |  | 92% | 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 6.14 |  |  |  | 44% | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 734.18 |  |  |  |  | 2 881 |  |  |
| 37. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 19.212 | 7.60 |  | 7.60 | 146.02 |  | 146.02 |  | 5.78 | 844 |  | 844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |
| 38. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 19.212 | 27.76 |  | 27.76 | 533.25 |  | 533.25 |  | 5.78 | 3 082 |  | 3 082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 63 330.11 | 7 482.20 | 2 989.13 |  |  | 328 698 | 102 292 | 18 457 |
|  |  |  | 52 858.74 | 96.30 |  |  |  | 207 950 | 1 317 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 63 330.11 | 7 482.20 | 2 989.13 |  |  | 328 698 | 102 292 | 18 457 |
|  |  |  | 52 858.74 | 96.30 |  |  |  | 207 950 | 1 317 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 15 739.06 |  |  |  |  | 71 208 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 15-19, 21; %=77 - по стр. 8, 29; %=79 - по стр. 10, 31; %=92 - по стр. 12, 14, 20, 36; %=66 - по стр. 22, 24; %=67 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27, 35; %=73 - по стр. 28; %=72 - по стр. 33; %=90 - по стр. 34) | 6 768.94 |  |  |  |  | 78 906 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 29; %=52 - по стр. 2-7, 15-19, 21; %=51 - по стр. 10, 31; %=44 - по стр. 12, 14, 20, 36; %=50 - по стр. 22, 24; %=40 - по стр. 26; %=37 - по стр. 27, 35; %=56 - по стр. 28; %=64 - по стр. 33; %=43 - по стр. 34) | 4 701.18 |  |  |  |  | 51 372 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 74 800.23 |  |  |  |  | 458 976 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 74 800.23 |  |  |  |  | 458 976 |  |  |
|  | Строительный контроль 2.14% | 1 600.72 |  |  |  |  | 9 822 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 76 400.95 |  |  |  |  | 468 798 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 1 528.02 |  |  |  |  | 9 376 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 77 928.97 |  |  |  |  | 478 174 |  |  |
|  | НДС | 14 027.21 |  |  |  |  | 86 071 |  |  |
|  | Всего с НДС | 91 956.18 |  |  |  |  | 564 245 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 6 768.94 |  |  |  |  | 78 906 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 4 701.18 |  |  |  |  | 51 372 |  |  |

| Составил: | инженер – сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |