| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович/ | ________________ /И. Г. Ярмошик / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |
| на капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома №18 по ул. Беломорская |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель черепицы | 100 м2 покрытия | 1.8 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1.8 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 1.8 |
| 4. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.8 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, и раскосов под стойки | 100 м | 0.075 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (0.2*0.2) | 100 м | 0.16 |
| 7. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.32 |
| 8. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.86 |
| 9. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 100.602 |
| 10. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 1.8 |
| 11. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 225 |
| 12. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 1.8 |
| 13. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 15.69 |
| 14. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оголовок дымовых труб) | 100 м2 покрытия | 0.02118 |
| 15. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.242 |
| 16. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 17. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.05 |
| 18. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.05 |
| 19. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.25 |
| 20. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.32 |
| 21. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.32 |
| 22. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.024 |
| 23. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.1008 |
| 24. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.024 |
| 25. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.3696 |
| 26. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.0847 |
| 27. | Окраска с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая дымовых труб | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0847 |
| 28. | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (мансарда) | 100 м2 стен | 0.58 |
| 29. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (утепление мансарды) | 1 м3 изоляции | 8.796 |
| 30. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 8.97192 |
| 31. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.5864 |
| 32. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 73.3 |
| 33. | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок(подшивка карниза) прим. | 100 м2 подшивки | 0.03304 |
| 34. | Подшивка потолков досками обшивки (подшивка карниза) прим. | 100 м2 потолка | 0.03304 |
| 35. | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03304 |
| 36. | Ограждение кровель снегозадержателями | 100 м ограждения | 0.144 |
| 37. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 19.212 |
| 38. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 19.212 |

| Составил: | инженер - сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |