СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора  МКУ «КР МКД»           Генеральный директор ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

___________ /Ю.Г.Поломошнов/          УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

«___»___________2017г.                          ____________ /Т.К.Казакова/

«__»________2017 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома №17 по ул. Габайдулина в г. Калининграде

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Габайдулина, д. №17 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Габайдулина, дом №17 необходимо выполнить капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 40 календарных дней, с учетом климатологии, из них: 30 календарных дней - производство работ, 10 календарных дней - подготовка исполнительной документации, КС2, КС-3. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |

|  | 3. Основные допустимые материалы: 1 Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной листа не менее 0,55 мм с полимерным покрытием; цвет согласовать с техническим заказчиком 2 Брус обрезной толщиной 150 мм 2 сорта 3 Доска обрезная хвойных пород толщиной 25 мм, 44 мм 3-го сорта 4 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, либо аналог 5 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), либо аналог 6 Огнебиозащитное покрытие «Пирилакс», либо аналог 7 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм 8 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм 9 Водосточная система из оцинкованной стали толщиной 0,55 по расчету 10 Снегозадержатели 11 Доска обрезная хвойных пород толщиной 32-40мм, 44 мм 2-го сорта 12 Минеральная вата ISOVER, толщиной 50 мм, либо аналог 13 Блок оконный полукруглый 14 Кирпич керамический одинарный размером 250х120х65 мм марка 150 15 Минеральная вата М-125 или аналог 16 Пленка диффузионная Tyvek Soft или аналог 17 Краска фасадная Маршал Акрикор или аналог |
| --- | --- |
|  | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. 4. Качество работ и организационные вопросы: Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества на материалы, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. |
|  | 5. Общие организационные вопросы: В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Строительный контроль, подрядчик, не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. Составил: Ведущий инженер отдела контроля М.В.Ардашева МКУ «КР МКД» Проверил: Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |