| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «УК ТЕПЛОСЕРВИС» |  |  | Директор МКУ «КР МКД» |  |  |
| ________________ /И.В.Димитренко / | ________________ /С.Б.Русович / |
| «______»____________________ 2016г. | «______»____________________ 2016г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на косметический ремонт подъезда МКД № 23-27 по ул. Восточная в г.Калининграде (во исполнение решения суда) |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Лестницы |
|  | Ремонт деревянной лестницы по металлическим косоурам |
| 1. | Демонтаж подшивки лестниц сталью кровельной оцинкованной | 100 м2 потолка | 0.779 |
| 2. | Очистка поверхности щетками (сущ. уголков) | 1 м2 очищаемой поверхности | 32.43 |
| 3. | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 32.43 |
| 4. | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм бензином | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.3243 |
| 5. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных | 1 т конструкций | 1.223 |
| 6. | Сталь угловая 50х50х5 мм | т | 1.223 |
| 7. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3243 |
| 8. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3243 |
| 9. | Подшивка лестниц сталью кровельной оцинкованной | 100 м2 потолка | 0.779 |
| 10. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.3272 |
| 11. | Ремонт ступеней деревянных | 100 ступеней | 1.39 |
| 12. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 2.224 |
| 13. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта | м3 | 0.5129 |
| 14. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.7788 |
| 15. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 16.25 |
| 16. | Разборка покрытий полов дощатых ( площадки) | 100 м2 покрытия | 0.7623 |
| 17. | Устройство покрытий лестничных площадок дощатых | 100 м2 покрытия | 0.7623 |
| 18. | Простая окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.541 |
| 19. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву лестничных площадок и ступеней | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.541 |
| 20. | Ремонт металлических перил | 1 м2 | 28.93 |
| 21. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических перил за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2893 |
|  | Ремонт бетонной лестницы подъема на 1 этаж и спуск в подвал |
| 22. | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0.36 |
| 23. | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 4.64 |
| 24. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 4.64 |

| Составил: | Вед. инженер ОК Моисеева Т.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника ОК Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |