| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  |  |  | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ____________________ /И.А. Макарова / |
| «______»__________________ 2018г. | «______»___________________ 2018г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт фасада без утепления, систем холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения многоквартирного дома №127по проспекту Мира, г.Калининград |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ФАСАД |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 3.66 |
| 2. | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.1281 |
| 3. | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.0329 |
| 4. | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. | 0.37 |
| 5. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. | 0.37 |
| 6. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов кирпичных | 100 м2 | 2.9 |
| 7. | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 1.8 |
| 8. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.036 |
| 9. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, розеток | 100 м2 | 2.9 |
| 10. | Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | 37.7 |
| 11. | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 | 0.12 |
| 12. | Устройство на плоских поверхностях: каркаса из сетки | 100 м2 | 2.9 |
| 13. | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм | м2 | 304.5 |
| 14. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 196 |
| 15. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 2.9 |
| 16. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 | 2.9 |
| 17. | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | -319 |
| 18. | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | -0.725 |
| 19. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 319 |
| 20. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 725 |
| 21. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 | 2.9 |
| 22. | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т | 1.16 |
| 23. | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 0.0522 |
| 24. | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен, розеток | 100 м2 | 2.9 |
| 25. | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 37.7 |
| 26. | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0.1102 |
| 27. | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.41 |
| 28. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 3 |
| 29. | Очистка поверхности щетками (металлические двери) | м2 | 5.2 |
| 30. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические двери) | 100 м2 | 0.052 |
| 31. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические двери) | 100 м2 | 0.052 |
|  | Оконные блоки в подвале. |
| 32. | Разборка: кирпичных стен | м3 | 1.15 |
| 33. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.029 |
| 34. | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 2.88 |
| 35. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.051 |
| 36. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов | 100 м2 | 0.051 |
|  | Цоколь |
| 37. | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | 100 шт. | 0.36 |
| 38. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | -0.8892 |
| 39. | Клей плиточный <Юнис Гранит> | кг | 10.8 |
| 40. | Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, полированные, толщина 10 мм | м2 | 1.26 |
|  | отмостка |
| 41. | Разборка тротуаров и дорожек. | 100 м2 | 0.35 |
| 42. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1 |
| 43. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.1 |
| 44. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 16 |
| 45. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.12 |
| 46. | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0.2268 |
| 47. | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.2268 |
| 48. | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя | 100 м2 | 0.12 |
| 49. | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т | 0.0288 |
| 50. | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 | 0.35 |
| 51. | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ | м2 | 38.5 |
| 52. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 3.5 |
| 53. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 4.2 |
| 54. | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 3.5 |
| 55. | Устройство отмостки: бетонной | м3 | 3.5 |
|  | Раздел 2. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 56. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 шт. | 0.08 |
| 57. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.3 |
| 58. | Разборка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм МПСН, п.10.2 таб.2-5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения | 100 м | 0.22 |
| 59. | Разборка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм МПСН, п.10.2 таб.2-5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения | 100 м | 0.081 |
| 60. | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | 100 м | 0.22 |
| 61. | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм | 100 м | 0.081 |
| 62. | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | 100 м | 0.009 |
| 63. | Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 25 мм | м | 22.176 |
| 64. | Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм | м | 8.1891 |
| 65. | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 32х1"1/4, с наружной резьбой | шт. | 1 |
| 66. | Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 32х25х32 мм | шт. | 1 |
| 67. | Угольник полипропиленовый 90 град., диаметр 32 мм | шт. | 5 |
| 68. | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 32 мм | шт. | 2 |
| 69. | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм | шт. | 1 |
| 70. | Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт. | 1 |
| 71. | Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 32х25 мм | шт. | 2 |
| 72. | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт. | 6 |
| 73. | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт. | 8 |
| 74. | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт. | 2 |
| 75. | Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу . | шт. | 3 |
| 76. | Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу . | шт. | 3 |
| 77. | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт. | 3 |
| 78. | Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 20 мм | м | 0.9045 |
| 79. | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм | шт. | 6 |
| 80. | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм | шт. | 12 |
| 81. | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 10 м | 3.1 |
| 82. | Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 35 мм | 10 м | 0.891 |
| 83. | Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 28 мм | 10 м | 2.42 |
| 84. | Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 22 мм | 10 м | 0.099 |
|  | Раздел 3. ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 85. | Разборка цементно-бетонных оснований | м3 | 1.5 |
| 86. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.105 |
| 87. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.015 |
| 88. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 2.4 |
| 89. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км(мусор) | 1 т груза | 3.3 |
| 90. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.29 |
| 91. | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм МПСН, п.10.2 таб.2-5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения | 100 м | 0.02 |
| 92. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.45 |
| 93. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 4.95 |
| 94. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.06 |
| 95. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 1.5 |
| 96. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 шт. | 0.03 |
| 97. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.2 |
| 98. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0.06 |
| 99. | Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства | м | 5.988 |
| 100. | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм | шт. | 6 |
| 101. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0.25 |
| 102. | Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 110 мм | м | 24.95 |
| 103. | Ревизия полипропиленовая с крышкой, диаметр 100 мм | шт. | 3 |
| 104. | Демонтаж конструкций люков в приямках. МПСН, п.10.2 таб.2-4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций | т | 0.04 |
| 105. | Монтаж: конструкций люков в приямках. | т | 0.04 |
|  | Раздел 4. ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ |
|  | Демонтажные работы |
| 106. | Демонтаж: выключателей, | 100 шт. | 0.02 |
| 107. | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.06 |
| 108. | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 | 100 м труб | 0.2 |
| 109. | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м | 0.2 |
|  | Общестроительные работы |
| 110. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. | 0.02 |
| 111. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.09 |
| 113. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.009 |
| 114. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0.027 |
| 115. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.027 |
|  | Монтажные работы (освещение в подвале и на лестничных клетках) |
| 116. | Прокладка: труба полиэтиленовая диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.3 |
| 117. | Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм | м | 30.6 |
| 118. | Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм | шт. | 15 |
| 119. | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм | 10 шт. | 0.5 |
| 123. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.3 |
| 125. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0306 |
| 126. | Разветвительная коробка | 10 шт. | 0.1 |
| 127. | Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.06 |
| 128. | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт. | 6 |
| 129. | Лампа энергосберегающая | шт | 6 |
| 130. | Монтаж Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 131. | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0.1 |
| 132. | Монтаж: Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 133. | Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки | 10 шт. | 0.1 |
| 134. | Монтаж Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 135. | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.1 |
| 136. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10.97 |
| 137. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза | 10.97 |

| Составил: | Ведущий специалист отдела контроля МКУ «КР МКД» Г.А. Мацепура |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
|  | Ведущий специалист отдела контроля МКУ «КР МКД» А.А. Богомолов |
| Проверил: | Начальник отдела контроля МКУ «КР МКД» Г.Н. Рябкова |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |