| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ- 23» |
| ________________ С.Б. Русович | _____________ И. Г. Ярмошик |
| «____» _________ 2013 года | «____» _______________ 2013 года |
| Техническое задание |
| на выполнение работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: ул. Орудийная д. 44-48, г. Калининград 1. Основные данные по объекту №; Перечень основных данных и требований; Данные по объекту; 1; Наименование объекта и его мощность; Многоквартирный 2-х этажный дом с мансардой; 2; Местоположение; Россия, г. Калининград, ул. Орудийная д. 44-48; 3; Заказчик; ООО «ЖЭУ-23»»; 4; Данные подрядной организации; По результатам конкурса; 5; Вид строительства; Капитальный ремонт; 6; Сроки начала и окончания работ; По результатам конкурса; 7; Стадийность; Строительные работы; 8; Особые условия капитального ремонта; Эксплуатируемые, не освобожденные здания.; 9; Требования к конструктивным решениям; Результаты работ должны удовлетворять всем норм, актам, предусмотренным для данной категории здания.; |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 44-48 по ул. Орудийной  необходимо выполнить

капитальный ремонт  черепичной крыши.

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях     эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в   будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны  труда и

санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика. Ответственный производитель работ на Объекте назначается приказом Подрядчика,  копия приказа предоставляется Заказчику.

5.  Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и

согласовываются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества,

паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы

должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

7.  Особые условия:

·	Сроки производства работ:  не более 50  календарных дней.

·	До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

·	В случае срыва производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

·	Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

·	При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

·	Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

·	Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

·	Стоимость капитального ремонта: согласно сметной документации.

·	Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора  в одностороннем

порядке изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем

на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных

работ, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами

предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной

договором части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить

заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

10.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3.

3.Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту черепичной крыши по адресу ул. Орудийная 44-48

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 6.48 |
| 2. | Разборка засыпного утеплителя(прим) | 100м2 | 0.42 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 6.48 |
| 4. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 6.48 |
| 5. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 5.832 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.2 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.35 |
| 8. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.09056 |
| 9. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов | 100 м труб и покрытий | 0.81 |
| 10. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.047 |
| 11. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.1974 |
| 12. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.04 |
| 13. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.264 |
| 14. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.007 |
| 15. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0308 |
| 16. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.2116 |
| 17. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2116 |
| 18. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(оголовки ) | 100 м2 покрытия | 0.0648 |
| 19. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 11.016 |
| 20. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 228.0312 |
| 21. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 6.48 |
| 22. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 810 |
| 23. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.09056 |
| 24. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 1.376 |
| 25. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 7.68 |
| 26. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 12.6 |
| 27. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 12.852 |
| 28. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.84 |
| 29. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 105 |
| 30. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 6.48 |
| 31. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 49.87 |
| 32. | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.172 |
| 33. | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 100 м2 стен | 0.172 |
| 34. | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.172 |
| 35. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.172 |
| 36. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 21.5 |
| 37. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 2.58 |
| 38. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 2.6316 |
| 39. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.172 |
| 40. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 21.5 |
| 41. | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.172 |
| 42. | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.172 |
| 43. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.07568 |
| 44. | Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.81 |
| 45. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.81 |
| 46. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.56 |
| 47. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 48. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.08 |
| 49. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 50. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.47 |
| 51. | Ограждение кровель (прим) снегозадерж. | 100 м ограждения | 0.76 |
| 52. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 34.992 |
| 53. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 34.992 |

4.Материалы:

1.	Металлочерипица «МОНТЕРЕЙ» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием. RAL 8004

2.	Сталь, оцинкованная  с  полимерным покрытием толщиной не менее 0,52 мм.

3.	Доска обрезная 2 сорт, толщиной  не менее 25 мм.

4.	Огнебиозащитное покрытие «ПИРИЛАКС» или эквивалент.

5.	Доска обрезная для усиления стропильной системы 150*50мм

6.	Брус обрезной 100*150мм, 150*150мм.

7.	Пленка пароизоляционная Ютафол, Ютакон (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) или аналог.

8.	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250*120*65мм, марки 125.

9. .Расчет водосточной системы производить согласно СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

10. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), толщенной 150 мм.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. Стоимость материала поставщика обосновать накладной.

5. Качество работ:

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ- 5 лет.

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест. Вывоз мусора. Биотуалет на  объекте обязателен.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний,  до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Заместитель директора

ООО «ЖЭУ-23»                                                                                         А. Г. Якимчук