Пояснительная записка

к архитектурно-градостроительной концепции

«Развитие пешеходной зоны по ул. Баранова в г. Калининграде»

=====================================================================================

Авторская архитектурная студия «Арка» разработала архитектурно-градостроительную концепцию развития пешеходной зоны по ул. Профессора Баранова в г. Калининграде на участке между ул. Партизанской и ул. Пролетарской с учётом прилегающей территории и расположенных поблизости объектов. Документация разработана по действующим строительным нормам и правилам на основании «Схемы границ земельного участка», «Фрагмента правил землепользования и застройки» и задания на проектирование. Цель концепции: создать развитую и удобную досугово-деловую пешеходную зону вдоль участка улицы Профессора Баранова.

1. Характеристика территории

Улица Профессора Баранова расположена в центре города Калининграда, соединяя площадь Победы и Верхнее озеро.

Вблизи участка:

* Ручей Парковый, пруд

* Верхнее озеро

* Существующее здание Центрального рынка

* Территория вещевого рынка, планируемая под строительство торгового центра с многоярусной автопарковкой

* Дом техники (относился к комплексу Восточной ярмарки) 1924-1925 г. постройки. Архитектор: Ганс Хопп. Сейчас: торгово-развлекательный центр «Эпицентр»

* Торговый центр «ГУТ»

* Зал искусств «Кунстхалле» 1912-1913 г. постройки. Архитектор: Фридрих Ларс. Сейчас: склад текстильных изделий и торговля текстильными изделиями и принадлежностями

* Башня Врангель ок. 1853 г. постройки. Архитектор: Ирфюгельбрехт. Сейчас закрыта.

2. Оценка состояния существующей дорожной сети, 
зелёных насаждений, архитектурно-планировочной ситуации

Ширина улицы в красных линиях 18,5—25 м. Дорожное покрытие шириной 5 метров вымощена булыжником. Транзит пешеходов через улицу проходит по тротуару шириной 1,5 метра. Остальная часть территории используется как автопарковка для посетителей Центрального рынка и объектами малой торговли. Элементы благоустройства (озеленение, урны, скамейки, фонари и прочие малые архитектурные формы) — отсутствуют. Мероприятия по доступности маломобильных групп населения не предусмотрены. Велосипедное движение не организовано. Функциональное, планировочное и объёмное решение улицы не отвечают нормам комфорта, экологии, безопасности и современным требованиям города. Расположение, культурная ценность окружающей исторической застройки недооценены и никак не используются для создания комфортной среды и не повышают туристическую привлекательность города.

3. Перспективы развития территории

Учитывая ширину участка в красных линиях до 25 м, при правильной организации пространства, возможно реконструировать улицу таким образом, чтобы обеспечить теми функциями, которые требуют новые условия города.

Даная концепция Улицы Профессора Баранова, включает в себя:

* комфортную и благоустроенную пешеходную зону, доступную для маломобильных групп населения;- обособленные велосипедные дорожки;

* автомобильную дорогу, с учётом увеличения транспортной нагрузки после окончания строительства торгового центра на месте существующего вещевого рынка;

* парковки краткосрочной стоянки легковых автомобилей;

* парковку для туристических автобусов вблизи Башни Врангель;

* загрузку/разгрузку товаров для Центрального рынка и строящегося торгового центра.

Задача данной архитектурно-градостроительной концепции - обеспечить территорию перечисленными функциями таким образом, чтобы они существовал вместе не мешая, а дополняя друг друга. Объединение этих функций в рамках единого городского пространства, удобного для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов, повысит коммерческую привлекательность существующих и строящихся вблизи торговых объектов. А создав комфортную пешеходную доступность к расположенным на улице объектам архитектурного наследия (таким как Дом Техники, Кунстхалле, Башня Врангель), это повысит туристическую привлекательность улицы Профессора Баранова и города Калининграда.

4. Обоснование планировочной организации земельного участка

Существующая автомобильная дорога переносится как можно южнее, чтобы с северной стороны расширить пешеходную зону. Со стороны Партизанской ул. дорога проектируется двухполосной односторонней с движением в сторону Пролетарской ул., где дорога — трёхполосная. Третья полоса — для въезда в паркинги строящегося торгового центра. На южной стороне — автомобильные парковки. Вдоль северной границы участка проектируется велосипедная дорожка, объединённая с существующей велодорожкой вдоль Верхнего озера. Остальная территория участка отдаётся под пешеходную зону, обособленную кустарниками и деревьями.

Вдоль реконструируемой улицы предусмотрены четыре пешеходных перехода: на перекрёстке с Партизанской ул., с Пролетарской ул. и напротив двух входов в Центральный рынок. Количество и расположение переходов определено на основе анализа пешеходного трафика, схема которого представлена в данном проекте.

5. Описание принятых архитектурно-планировочных решений

Переносимая автомобильная дорога вымощена из существующего булыжника. Автопарковки — из клинкерной плитки. Ширина полосы автодороги принята в 3 метра. Полосы встречного движения — с разделительными полосами. Пешеходные переходы мощёные клинкерной плиткой, выполняются приподнятыми над поверхностью проезжей части, в уровень с тротуарами.

Велосипедные дорожки запроектированы двухсторонними двухполосными. Заезды и съезды на проезжую часть в одном уровне с проезжей частью. Ширина велодорожки 2 метра, отделяется от проезжей части газоном, шириной не менее 1 метра; от тротуаров — буферной зоной, шириной 1 метр с покрытием из брусчатки. Для дополнительного визуального отделения велодорожки от тротуаров вдоль буферной зоны устанавливаются фонарные столбы освещения, скамейки, цветочные кадки и мусорные урны; покрытие велодорожки выполняется из асфальтобетона красного цвета. На велосипедных дорожках наносится разметка и устанавливаются дорожные знаки по действующим нормам и правилам.

Пешеходная зона разделена на зону транзитного движения пешеходов (вдоль велодорожки) и зоны многофункционального использования. Минимальная ширина тротуара 2 метра. Покрытие выполняется из клинкерной плитки трёх типов, отличающихся по цвету. Отметка тротуаров выше уровня газонов на 5 см.

6. Мероприятия по доступности объекта для маломобильных групп населения

Тротуары и пешеходные дорожки проектируются по кратчайшим путям движения. Выполняются без изменения уровня продольного профиля. Пешеходные переходы выполняются с островками безопасности, приподняты над поверхностью проезжей части, в уровень с тротуарами. Пешеходные пути обустраиваются тактильными наземными указателями.

7. Технико-экономические показатели

* Общая площадь территории в границах благоустройства по техническому заданию — 6 800 м².

* Площадь тротуарного покрытия — 2 500 м²

* Площадь покрытия велодорожек — 580 м²

* Площадь озеленения — 1 470 м²