Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

Проект

м е ж е в а н и я    территории

в границах красных линий

ул. Каштановая аллея  – ул. К. Маркса – ул. С.Разина

(откорректировано по итогам проведения публичных слушаний)

Директор		Л.И. Глеза

Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1 Расчет нормативной площади земельных участков существующих жилых домов _________

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки_____________________

Таблица 1

Таблица 2 ____________________________________________________________________

2.3 Выводы

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания ______________________

Б.  Графический материал:__________________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом красных линий

и элементами планировочных ограничений).

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный чертеж красных линий

В. Исходные данные

1. Постановление администрации городского округа "Город  Калининград" от 18.02.2014 г.   № 240 "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде" _____________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа  "Город Калининград"

(фрагмент) _____________________________________________________________________

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» с приложением

4.ВыпискиГКН____________________________________________________________________

5. Письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов (исх. № и-КМИ-09/12606 от 30.04.2014 г.) о внесении изменений в проект межевания территории в границах красных линий ул. Каштановая аллея – ул. К.Маркса – ул. С. Разина

6. Заключение по результатам проведения публичных слушаний по проекту межевания территории в границах красных линий ул. Каштановая аллея – ул. К.Маркса – ул. С. Разина

№ и-КМИ-09/12501 от 29.04.2014г.

А. Пояснительная записка

## Введение

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Каштановая аллея  – ул.К. Маркса – ул. С.Разина разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.;

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов от 11.07.2007 г. №250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. №69;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов Калининграда от 29.06.2009 г.  №146;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда  от 28.12.2005 г. №465;

- Положением   «О    порядке    установления  границ  землепользований  (межевания) в  г. Калининграде», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.11.2001 г. №330.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 18.02.2014 г.   № 240 " О разработке про17.02.2014 г. №3 «На выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в границах городского округа «Город Калининград».

Основанием для внесения изменений в проект межевания является письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов (исх. № И-КМИ-09/12606 от 30.04.2014 г.) о внесении изменений в проект межевания территории в границах красных линий                  ул. Каштановая аллея – ул. К.Маркса – ул. С. Разина  и заключение по результатам проведения публичных слушаний по проекту межевания территории в границах красных линий                       ул. Каштановая аллея – ул. К.Маркса – ул. С. Разина № И-КМИ-09/12501  от 29.04.2014 г.

## 1. Анализ существующего положения

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в северо-западной жилой части исторического ядра города, в зоне общественно-жилого назначения. Территория межевания ограничена: с севера красными линиями общегородской магистральной улицы – ул. К.Маркса; с запада красными линиями магистральной улицы районного значения – ул. Каштановая аллея; с юга красными линиями улицы местного значения  – ул. С.Разина.

Площадь территории межевания – 5758,00 м2.

Территория межевания расположена в границах кадастрового квартала 39:15:121532.

Существующая жилая застройка представлена 3-4-5-этажными жилыми домами довоенной и современной постройки.

На территории межевания ранее образован 1 земельный участок.

Площадь ранее образованного земельного участка 5758,00 м2.

## 2. Проектное решение

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проектом предлагается:

- образовать 5 земельных участков путем раздела земельного участка с КН 39:15:121532:1 (разрешенное использование – под существующие здания, строения, сооружения по ул.К.Маркса – ул.Каштановая аллея), в т.ч.:

3 земельных участка под многоквартирные дома,

1 земельный участок под контейнерную площадку по сбору ТБО,

1 земельный участок для присоединения к территории школы.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом доступа ко всем существующим и образуемым земельным участкам с земель общего пользования, для чего формируются части земельных участков под проезды.

### 2.1 Расчет нормативной площади земельных участков существующих зданий

Расчет нормативной площади земельных участков существующих многоквартирных домов выполняется в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда  № 146 от 29.06.09г., а также с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Нормативный размер земельного участка каждого существующего многоквартирного дома рассчитывается по формуле:

где  - нормативный размер земельного участка, м2

- общая площадь жилых и нежилых помещений дома, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности и года

строительства.

#### Результаты расчета нормативной площади, проектной площади земельных участков существующих многоквартирных домов приведены в таблице 1.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице 2.

### 2.3 Выводы

В результате выполнения расчетов по определению нормативных площадей земельных участков существующих многоквартирных домов и выполнения проекта межевания территории в границах красных линий ул. Каштановая аллея  – ул.К. Маркса – ул.С.Разина, образуется 5 земельных участков, в т.ч.:

| 2 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Каштановая аллея,62 – ул.К.Маркса,67-71 | 3246.00 |
| --- | --- | --- |
| 2/1 | Проезд к земельному участку многоквартирного дома по ул. Каштановая аллея, 60, к контейнерной площадке для сбора ТБО и к школе (пожарный проезд) | 515.00 |
| 2/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 864.00 |
| 3 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Каштановая аллея,60 | 895.00 |
| 3/1 | проезд | 94.00 |
| 3/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 290.00 |
| 4 | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Каштановая аллея,56-58 | 1583.00 |
| 4/1 | проезд | 165.00 |
| 4/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 547.00 |
| 5 | под контейнерную площадку по сбору ТБО | 20.00 |
| 6 | для присоединения к территории школы | 14.00 |
| Всего образуемых земельных участков | 5758.00 |

### 3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 0,5758 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 0,5758 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | - |
|  | территория малоэтажной застройки | - " - | 0,4141 |
|  | территория среднеэтажной застройки | - " - | 0,1583 |
|  | территория многоэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | 0,0020 |
|  | территория объектов инженерной инфраструктуры (мун. земли и терр. под обслуживание водных объектов) | - " - | - |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | 0,0014 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые земельные участки | - " – - " - | - - |
| Б. Графический материал: |

В. Исходные данные