Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

Проект

м е ж е в а н и я    т е р р и т о р и и

по ул. Аллея смелых, 77, 79-81

(откорректировано по результатам публичных слушаний)

Директор		Л.И. Глеза

Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1 Расчет площади нормативных земельных участков существующих  жилых домов ______________

2.2 Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки___________________________

Таблица I_____________________________________________________________________________

Таблица II______________________________________________________________________________

2.3 Выводы_____________________________________________________________________________

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания ______________________

Б. Графический материал:______________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом                     красных линий и элементами планировочных ограничений).

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный чертеж красных линий

В. Исходные данные

1. Постановление администрации Городского Округа "Город Калининград"                               от 18.02.2014 г. № 240 “О разработке проектов межевания территорий в городе Калининраде"_______________________________________________________________________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)__________________________________________________________________________

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» с приложением

4. Письмо Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов от 19.05.2014 г. 
вход. № И-КМИ-09/14324 _____________________________________________________________

5. Заключение по итогам проведения публичных слушаний 22.04.2014 года по проекту межевания территории в границах красных линий: ул. Аллея смелых, 77, 79-81 
от 08.05.2014 г. исх. №И-КМИ-09/13320

А. Пояснительная записка

## Введение

Проект межевания территории по ул. Аллея смелых,77, 79-81 разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
 и сельских поселений;

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 11.07.2007 г. №250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. №69;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов Калининграда от 29.06.2009 г.  №146;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда  от 28.12.2005 г. №465;

- Положением   «О    порядке    установления  границ  землепользований  (межевания) 
в  г. Калининграде», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 21.11.2001 г. №330.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 18.02.2014 г. №240 “О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде», муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в границах городского округа «Город Калининград», письмо Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
от 19.05.2014 г. вход. № И-КМИ-09/14324, заключение по итогам проведения публичных слушаний 22.04.2014 года по проекту межевания территории в границах красных линий: 
ул. Аллея смелых, 77, 79-81 от 08.05.2014 г. исх. №И-КМИ-09/13320.

1. Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена южной жилой части города. Территория межевания находится в зоне производственно-коммунальных объектов IV-V классов. Санитарной классификации предприятий.

Территория межевания с северо-запада ограничена красными линиями магистральной улицы общегородского значения – ул. Аллея смелых.

Рассматриваемая территория жилой застройки расположена в границах кадастрового квартала 39:15:141401.

Площадь территории межевания составляет 3705,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена 2-этажными жилыми домами до 1945 года строительства.

Территория межевания полностью расположена в санитарно-защитной зоне от железной дороги и в санитарно-защитной зоне от приоритетных источников загрязнения окружающей среды.

## 2. Проектное решение

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проектом предлагается образовать три земельных участка:

- два земельных участка под многоквартирные дома

- один земельный участок под объект инженерной инфраструктуры.

Границы образуемых земельных участков предлагается установить по красным линиям, границам благоустройства, сложившегося за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем земельным участкам, для чего формируются части земельных участков 
под проезды.

Проект межевания выполнен на основании сведений, полученных из ГКН – кадастрового плана территории №39/14-ВС-34074 от 05.02.2014 г.

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих жилых домов

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале.

В соответствии с решением окружного Совета депутатов города Калининграда №146 
от 29 июня 2009 г. «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», часть I, глава 4, статья 11, п. 11.3 расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности разных лет строительства.

Расчет площади земельных участков жилых домов производится по формуле:

где    - нормативный размер участка, м2

- общая площадь жилых помещений, м2

- показатель земельной доли для зданий разной этажности

Данные по жилым домам и результаты расчетов площадей земельных участков приведены 
в таблице I.

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен 
в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, 
на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

Результаты расчета приведены в таблице II.

### 2.3 Выводы

В результате выполнения проекта межевания территории по ул. Аллея смелых, 77, 79-81

образуется три земельных участка общей площадью 3705,00 м2:

| 1* ** | под многоквартирный малоэтажный дом, в т. ч.: | 1640.00 | ул. Аллея смелых, 77 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | под проезд и пешеходные связи | 63.00 |  |  |
| 1/2 | под пешеходные связи | 91.00 |  |  |
| 1/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 658.00 |  |  |
| 1/4 | охранная зона инженерных коммуникаций | 33.00 |  |  |
| 1/5 | для обслуживания путепровода на период реконструкции | 18.00 |  |
| 2* | под многоквартирный малоэтажный дом (маневренный фонд), в т. ч.: | 2053.00 | ул.Аллея смелых, 79-81 |
| 2/1 | под проезд и пешеходные связи | 78.00 |  |  |
| 2/2 | под пешеходные связи | 40.00 |  |  |
| 2/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 372.00 |  |  |
| 3 | под объект инженерной инфраструктуры | 12.00 |  |  |
| * Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне от железной дороги и в санитарно-защитной зоне от приоритетных источников загрязнения окружающей среды. |
| ** Земельный участок обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку под объект инженерной инфраструктуры. |

### 3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2011 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 0,3705 | 0,3705 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 0,3705 | 0,3705 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 0,3693 | 0,3693 |
|  | территория малоэтажной застройки | - " - | 0,3693 | 0,3693 |
|  | территория среднеэтажной застройки | - " - | - | - |
|  | территория многоэтажной застройки | - " - | - | - |
|  | территория объектов инженерной инфраструктуры (мун. земли и терр. под обслуживание водных объектов) территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | 0,0012 - - | 0,0012 - - |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые земельные участки | - " – - " - | - - | - - |
| Б. Графический материал: |

В. Исходные данные