# Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

# Проект

м е ж е в а н и я   т е р р и т о р и и

в границах красных линий

ул. Коммунальная – ул. В.Котика – ул. Маяковского – ул. Чернышевского

(откорректировано по результатам публичных слушаний)

Директор								Глеза Л.И.

# Калининград

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков существующих жилых домов

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Таблица I

Таблица II

2.3. Выводы

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Б. Графический материал:________________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом красных линий и элементами планировочных ограничений)

2. Проект границ земельных участков

3. Разбивочный чертёж красных линий

В. Исходные данные_______________________________________________________________

1. Постановление администрации городского округа "Город Калининград"  № 183 от 18.02.2013 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде"________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград”   (фрагмент)________________________________________________________________________

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» и правил землепользования и застройки, городского округа «Город Калининград»

4. Выписки из ГКН

5. Заключение администрации городского округа «Город Калининград» от 28.10.2013 г. № и-КМИ-09/33995 по результатам проведения публичных слушаний от 27.08.2013 г. по проекту межевания территории

6. Письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» от 05.11.2013г. № и-КМИ-09/34971

7. Письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» от 04.12.2013г. № из-КМИ-09/7382

А. Пояснительная записка

### Введение

Корректировка проекта межевания территории в границах красных линий                     ул. Коммунальная – ул. В.Котика – ул. Маяковского – ул. Чернышевского разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы                          и утверждения градостроительной документации» (утв. постановлением Госстроя РФ                                   от 29 октября 2002 г. № 150);

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов от 11.07.2007 № 250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. № 69;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. № 465;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 г. № 146;

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании) в г.Калининграде», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда №330 от 21.11.2001 г.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа "Город Калининград" № 183 от 18.02.2013 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде", муниципальный контракт № 1 на выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания отдельных территорий в границах городского округа «Город Калининград» и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в 2013 году от 22.03.2013 г., заключение администрации городского округа «Город Калининград» от 28.10.2013 г. № и-КМИ-09/33995 по результатам проведения публичных слушаний от 27.08.2013 г. по проекту межевания территории, письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» от 05.11.2013г. № и-КМИ-09/34971, письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» от 04.12.2013г. № из-КМИ-09/7382.

## Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в северо-западной части города, в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2).

Территория межевания ограничена:

- с севера красными линиями улицы местного значения В.Котика;

- с востока красными линиями улицы местного значения Маяковского;

- с юга красными линиями улицы местного значения Чернышевского;

- с юго-запада красными линиями улицы районного значения Коммунальная;

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 39:15:121334.

Площадь территории межевания в границах красных линий составляет 24 613,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена 2,3,5,7 - этажными жилыми домами.

На рассматриваемой территории ранее образовано четыре земельных участка, общей площадью 19 491,00 м2.

## 2. Проектное решение

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого отдельного здания, в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., а так же с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Проект межевания выполняется с учетом сохранения границ ранее образованных смежных земельных участков и раздела земельного участка с кадастровым номером 39:15:121334:7.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем образуемым земельным участкам, для чего образуются части земельных участков под проезды. На земельном участке № 8 (по проекту) установлено обременение с номером 8/1 - пожарный проезд.

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих многоквартирных домов

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале, с учетом сохранения ранее образованных земельных участков.

В соответствии с СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности.

Расчет нормативной придомовой территории производится по формуле:

где   - нормативный размер участка, м2

- общая площадь жилых (и нежилых) помещений, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности

Данные по жилому фонду и результаты расчетов площадей земельных участков                         приведены в таблице I.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице II

#### 2.3.  Выводы

В результате выполнения проекта межевания территории в границах красных линий    ул. Коммунальная – ул. В.Котика – ул. Маяковского – ул. Чернышевского сохраняется 3 земельных участка № 2-4 по проекту, общей площадью 7 269,00 м2, делится 1 земельный участок № 1 по проекту, площадью 12 222,00 м2 и образуется 9 земельных участков № 5-13 по проекту, общей площадью 17 344,00  м2 в т.ч.:

| 5** | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Чернышевского, 38-44 | 3918.00 |
| --- | --- | --- |
| 5/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 9.00 |
| 5/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 317.00 |
| 6 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Коммунальная, 46-48 | 1150.00 |
| 6/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 190.00 |
| 6/2 | проезд | 80.00 |
| 6/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 71.00 |
| 7 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Коммунальная, 50-54 - ул. В.Котика, 1-23 - ул. Маяковского, 9-11 | 10300.00 |
| 7/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 1459.00 |
| 7/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 827.00 |
| 7/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 96.00 |
| 7/4 | проезд | 22.00 |
| 8 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Маяковского, 7 | 620.00 |
| 8/1 | пожарный проезд | 101.00 |
| 8/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 108.00 |
| 8/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 50.00 |
| 9 | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Маяковского, 1 | 1050.00 |
| 9/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 41.00 |
|  | Всего образуемых земельных участков под многоквартирные дома | 17038.00 |
| Образуемые земельные участки с другим разрешённым использованием, в т.ч.: |  |
| 10 | для обслуживания многоквартирного среднеэтажного дома по ул. Чернышевского, 38-44 | 139.00 |
| 11 | для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:121334:4 | 14.00 |
| 12 | для обслуживания многоквартирного малоэтажного дома по ул. Коммунальная, 46-48 | 43.00 |
| 12/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 6.00 |
| 13 | под проезд совместного использования по ул. Чернышевского | 110.00 |
| 13/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 35.00 |
|  | Всего образуемых земельных участков с другим разрешённым использованием | 306.00 |
|  | Всего образуемых земельных участков | 17344.00 |
| ИТОГО | 24613.00 |
| *Земельный участок подлежит разделу |  |  |
| **Земельный участок обременён правом беспрепятственного доступа к земельному участку № 10 (по проекту) |  |

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 2,4613 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 1,7344 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 1,7038 |
|  | - территория малоэтажной застройки | - " - | 1,2070 |
|  | - территория среднеэтажной застройки | - " - | 0,4968 |
|  | - территория многоэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | - |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками под размещение нежилых объектов под земли общего пользования | - " – - " – - " - | 0,0196 - 0,0110 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые и преобразуемые земельные участки | - " – - " – | 0,7269 0,7269 |

Б. Графический материал

В. Исходные данные