Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

Проект

межевания  территории

в границах красных линий

ул. Литовский вал (дома с 63 по 103)

Директор		Л.И. Глеза

Калининград

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1 Расчет нормативной площади земельных участков существующих жилых домов _________

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки_____________________

Таблица 1

Таблица 2 ____________________________________________________________________

2.3 Выводы

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания ______________________

Б. Графический материал:___________________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом красных линий

и элементами планировочных ограничений).

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный чертеж красных линий

В. Исходные данные

1. Постановление администрации городского округа "Город  Калининград" от 05.09.2013 г.   № 1337 "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде" ____________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа  "Город Калининград"

(фрагмент) _____________________________________________________________________

3.ВыпискиГКН____________________________________________________________________

4. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» с приложением

А. Пояснительная записка

## Введение

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Литовский вал (дома с 63 по 103) разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.;

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов от 11.07.2007 г. №250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. №69;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов Калининграда от 29.06.2009 г.  №146;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда  от 28.12.2005 г. №465;

- Положением   «О    порядке    установления  границ  землепользований  (межевания) в  г. Калининграде», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.11.2001 г. №330.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 05.09.2013 г.   № 1337 " О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде»  и  муниципальный контракт от 27.09.2013 г. №5 «На выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в границах городского округа «Город Калининград».

## 1. Анализ существующего положения

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в восточной жилой части исторического ядра города, в подзоне обслуживания и торговли исторического центра города (ОИ-4). Территория межевания ограничена: с севера красными линиями общегородской магистрали - просп. Московский; с востока береговой полосой водного объекта – руч. Литовский; с юга красными линиями второстепенного проезда; с  запада красными линиями улицы местного значения – ул. Литовский вал.

Площадь территории межевания – 15600,00 м2.

Территория межевания расположена в границах кадастрового квартала 39:15:132529.

Существующая жилая застройка представлена   2,3,5-этажными жилыми  домами довоенной и современной постройки.

На рассматриваемой территории расположен памятник федерального значения «Городские ворота Закхаймские (1750 - 1755 гг.)»

На территории межевания ранее образовано 4 земельных участка.

Площадь ранее образованных земельных   участков 2840,00 м2.

## 2. Проектное решение

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проектом предлагается:

- сохранить границы 2 ранее образованных земельных участков;

- уточнить границы и площади земельных участков с КН 39:15:132529:1 и 39:15:132529:5;

- образовать 10 земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, в т.ч.:

6 земельных участков под многоквартирные дома,

1 земельный участок под контейнерную площадку по сбору ТБО,

1 земельный участок для благоустройства территории многоквартирного дома,

1 земельный участок под береговую полосу водного объекта - руч.  Литовский;

1 земельный участок под территорию совместного использования (проезд).

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом доступа ко всем существующим и образуемым земельным участкам с земель общего пользования, для чего формируются части земельных участков под проезды.

### 2.1 Расчет нормативной площади земельных участков существующих зданий

Расчет нормативной площади земельных участков существующих многоквартирных домов выполняется в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда  № 146 от 29.06.09г., а также с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Нормативный размер земельного участка каждого существующего многоквартирного дома рассчитывается по формуле:

где  - нормативный размер земельного участка, м2

- общая площадь жилых и нежилых помещений дома, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности и года

строительства.

#### Результаты расчета нормативной площади, проектной площади земельных участков существующих многоквартирных домов приведены в таблице 1.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице 2.

### 2.3 Выводы

В результате выполнения расчетов по определению нормативных площадей земельных участков существующих многоквартирных домов и выполнения проекта межевания в квартале, ограниченном  красными линиями ул. Литовский вал (дома с 63 по 103), образуется 12 земельных участков, в т.ч.:

| 3 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Литовский вал, 63 | 345.00 |
| --- | --- | --- |
| 3/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 65.00 |
| 3/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 23.00 |
| 4 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Литовский вал, 65 | 565.00 |
| 4/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 52.00 |
| 4/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 83.00 |
| 4/3 | проезд | 43.00 |
| 5 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Литовский вал, 73-87 | 2630.00 |
| 5/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 961.00 |
| 5/2 | проезд | 315.00 |
| 6 | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Литовский вал, 89А | 3550.00 |
| 6/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 55.00 |
| 6/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 307.00 |
| 7 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Литовский вал, 89-95 | 1715.00 |
| 7/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 530.00 |
| 7/2 | проезд | 200.00 |
| 8 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Литовский вал, 97-99 | 765.00 |
| 8/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 84.00 |
| 8/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 130.00 |
| 8/3 | проезд | 58.00 |
| 9 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Литовский вал, 101-103 | 1155.00 |
| 9/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 448.00 |
| 9/2 | проезд | 116.00 |
| 10 | для благоустройства территории многоквартирного малоэтажного дома по ул. Литовский вал, 63 | 102.00 |
| 10/1 | проезд | 39.00 |
| 12 | под контейнерную площадку по сбору ТБО | 75.00 |
| 13 | береговая полоса водного объекта - руч. Литовский | 818.00 |
| 14 | территория общего пользования (проезд) | 1423.00 |
| Всего образуемых земельных участков | 13536.00 |

### 3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 1,5600 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 1,3536 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 1,0725 |
|  | территория малоэтажной застройки | - " - | 0,7175 |
|  | территория среднеэтажной застройки | - " - | 0,3550 |
|  | территория многоэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | 0,0468 |
|  | территория объектов инженерной инфраструктуры (мун. земли и терр. под обслуживание водных объектов) | - " - | 0,2241 |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | 0,0102 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые земельные участки | - " – - " - | 0,2064 0,2064 |
| Б. Графический материал: |

В. Исходные данные