Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

Корректировка проекта

м е ж е в а н и я    квартала

в границах красных линий

просп. Гвардейский – ул. Ген. Галицкого –

ул. Ген. Буткова – ул. Марш. Баграмяна

Директор		Л.И. Глеза

Калининград

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1 Расчет нормативной площади земельных участков существующих жилых домов _________

Таблица 1

2.2 Выводы

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания ______________________

Б. Графический материал:___________________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом красных линий

и элементами планировочных ограничений).

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный чертеж красных линий

В. Исходные данные

1. Постановление администрации городского округа "Город  Калининград" от 31.10.2012 г.   № 2063 "О корректировке проекта межевания квартала в границах красных линий просп. Гвардейский - ул. Ген. Галицкого - ул. Ген. Буткова - ул. Марш. Баграмяна в Ленинградском районе г. Калининграда" ____________________________________________________________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа  "Город Калининград"

(фрагмент) _____________________________________________________________________

3.ВыпискиГКН____________________________________________________________________

4. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» с приложением

А. Пояснительная записка

## Введение

Проект межевания  квартала в границах  красных  линий   улиц  просп. Гвардейский - ул. Ген. Галицкого - ул. Ген. Буткова - ул. Марш. Баграмяна в Ленинградском районе разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов от 11.07.2007 г. №250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. №69;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов Калининграда от 29.06.2009 г.  №146;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда  от 28.12.2005 г. №465;

- Положением   «О    порядке    установления  границ  землепользований  (межевания) в  г. Калининграде», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.11.2001 г. №330.

Основанием для корректировки проекта межевания является Постановление администрации городского округа "Город  Калининград" от 31.10.2012 г.   № 2063 "О корректировке проекта межевания квартала в границах красных линий просп. Гвардейский - ул. Ген. Галицкого - ул. Ген. Буткова - ул. Марш. Баграмяна в Ленинградском районе г. Калининграда"

## 1. Анализ существующего положения

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в центральной жилой части, в обслуживающее-жилой и бизнес подзоне исторического центра города. Территория межевания ограничена: с запада красными линиями общегородской магистрали – просп. Гвардейский; с северо-запада красными линиями общегородской магистрали - ул. Ген. Буткова; с севера границами земельного участка с КН 39:15:000000:56; востока красными линиями улицы основного проезда; с  юга  красными  линиями  улицы  местного  значения– ул. Марш. Баграмяна.

Площадь территории межевания – 67635,00 м2.

Территория межевания расположена в границах кадастрового квартала 39:15:132328.

Существующая жилая застройка представлена 4,9-этажными жилыми домами современной постройки.

На территории межевания ранее образованно 26 земельных участка.

Площадь ранее образованных земельных участков 53717,00 м2.

## 2. Проектное решение

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков.

Проектом предлагается:

- образовать 3 земельных участка под многоквартирные дома путем перераспределения земельных участков кадастровыми  номерами 39:15:132328:31, 39:15:132328:32, 39:15:132328:33, т.к. была допущена техническая ошибка по нумерации многоквартирных домов и земельные участки были сформированы в неправильных границах.

- образовать 18 земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, в т.ч.:

земельный участок под магазин,

земельный участок под центральный тепловой пункт,

2 земельных участка под гаражи,

2 земельных участка для обслуживания гаражей,

4 земельных участка для присоединения к ранее образованным земельным участкам,

2 земельных участка для перераспределения,

3 земельных участка под объекты инженерной инфраструктуры,

3 земельных участка под территорию общего пользования.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом доступа ко всем существующим и образуемым земельным участкам,  для чего формируются части земельных участков под проезды.

### 2.1 Расчет нормативной площади земельных участков существующих зданий

Расчет нормативной площади земельных участков существующих многоквартирных домов выполняется в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда  № 146 от 29.06.09г., а также с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Нормативный размер земельного участка каждого существующего многоквартирного дома рассчитывается по формуле:

где  - нормативный размер земельного участка, м2

- общая площадь жилых и нежилых помещений дома, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности и года

строительства.

#### Результаты расчета нормативной площади, проектной площади земельных участков существующих многоквартирных домов приведены в таблице 1.

### 2.2 Выводы

В результате выполнения расчетов по определению нормативных площадей земельных участков существующих многоквартирных домов и выполнения корректировки проекта межевания  квартала в границах  красных  линий   улиц  просп. Гвардейский - ул. Ген. Галицкого - ул. Ген. Буткова - ул. Марш. Баграмяна в Ленинградском районе, образуется 21 земельный участок, в т.ч.:

| 24 | под многоквартирный дом по ул. Ген. Буткова, 4 | 5000.00 |
| --- | --- | --- |
| 24/1 | проезд | 318.00 |
| 24/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 317.00 |
| 24/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 362.00 |
| 24/4 | охранная зона инженерных коммуникаций | 374.00 |
| 25 | под многоквартирный дом по ул. Ген. Буткова, 4А-8А | 7680.00 |
| 25/1 | проезд | 702.00 |
| 25/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 338.00 |
| 25/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 891.00 |
| 25/4 | охранная зона инженерных коммуникаций | 1498.00 |
| 25/5 | охранная зона инженерных коммуникаций | 98.00 |
| 26 | под многоквартирный дом по ул. Ген. Буткова, 10-14 | 4783.00 |
| 26/1 | проезд | 417.00 |
| 26/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 1541.00 |
| 26/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 396.00 |
| 27 | под магазин по ул. Ген. Буткова, 16 | 1735.00 |
| 27/1 | проезд | 143.00 |
| 27/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 334.00 |
| 27/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 91.00 |
| 27/4 | охранная зона инженерных коммуникаций | 64.00 |
| 28 | под центральный тепловой пункт по ул. Ген. Буткова | 575.00 |
| 29 | под гаражи | 282.00 |
| 30 | под гараж | 26.00 |
| 31 | для обслуживания гаражей | 7.00 |
| 32 | под гараж | 26.00 |
| 33 | для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:132328:14 | 10.00 |
| 34 | для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:132328:14 | 18.00 |
| 35 | для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:132328:19 | 135.00 |
| 36 | для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:132328:19 | 135.00 |
| 37 | для перераспределения | 2731.00 |
| 37/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 647.00 |
| 37/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 16.00 |
| 38 | для перераспределения или размещение объектов строительства зоны ОИ-2 (бизнес подзона исторического центра города) | 5005.00 |
| 38/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 3460.00 |
| 38/2 | охранная зона ВЛЭП | 267.00 |
| 39 | под ГРП | 8.00 |
| 40 | под ГРП | 7.00 |
| 41 | под объект инженерной инфраструктуры | 42.00 |
| 42 | территория общего пользования (проезд) | 1017.00 |
| 43 | территория общего пользования (гостевая автостоянка) | 558.00 |
| 44 | территория общего пользования (проезд) | 1600.00 |
| Итого образуемых земельных участков | 31380.00 |

### 3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 6,7635 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 3,1380 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 1,7463 |
|  | территория малоэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория среднеэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория многоэтажной застройки | - " - | 1,7463 |
|  | территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | 0,2076 |
|  | территория объектов инженерной инфраструктуры (мун. земли и терр. под обслуживание водных объектов) | - " - | 0,3807 |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | 0,8034 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые земельные участки | - " – - " - | 3,6255 3,6255 |
| Б. Графический материал: |

В. Исходные данные