Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

Проект

м е ж е в а н и я    т е р р и т о р и и

в границах красных линий

ул. Радищева – ул. Каштановая аллея – ул. Велосипедная дорога

Директор		Л.И. Глеза

Калининград

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1 Расчет площади нормативных земельных участков существующих  жилых домов ______________

2.2 Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки___________________________

Таблица I_____________________________________________________________________________

Таблица II______________________________________________________________________________

2.3 Выводы_____________________________________________________________________________

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания ______________________

Б. Графический материал:______________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом                     красных линий и элементами планировочных ограничений).

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный чертеж красных линий

В. Исходные данные

1. Постановление администрации Городского Округа "Город Калининград"                               от 27.09.2013 г. № 1494 “О разработке проекта межевания территории в границах красных линий ул. Радищева – ул. Каштановая аллея – ул. Велосипедная дорога " в Центральном районе"_____________________________________________________________________________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)__________________________________________________________________________

3.Выписки ГКН______________________________________________________________________

4. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» с приложением

А. Пояснительная записка

## Введение

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Радищева – ул. Каштановая аллея – ул. Велосипедная дорога разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
 и сельских поселений;

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 11.07.2007 г. №250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. №69;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов Калининграда от 29.06.2009 г.  №146;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда  от 28.12.2005 г. №465;

- Положением   «О    порядке    установления  границ  землепользований  (межевания) 
в  г. Калининграде», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 21.11.2001 г. №330.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 27.09.2013 г. №1494 “О разработке проекта межевания территории в границах красных линий ул. Радищева – ул. Каштановая аллея – 
ул. Велосипедная дорога в Центральном районе».

1. Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в западной жилой части, в историческом ядре города. Территория межевания расположена в зоне малоэтажной застройки исторических районов.

Территория межевания с востока ограничена красными линиями улицы районного значения - ул. Каштановая аллея, с юга улицы местного значения – ул. Велосипедная дорога.

Рассматриваемая территория жилой застройки расположена в границах кадастрового квартала 39:15:111506.

Площадь территории межевания составляет 8020,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена 3-4 этажными жилыми домами до 1945 г. 
и 1985 года строительства.

На территории квартала ранее образованно четыре земельных участка, общей площадью 1604,00 м2.

## 2. Проектное решение

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проектом предлагается:

- сохранить четыре ранее образованных земельных участка

- образовать семь земельных участков:

два земельных участка под жилые дома

один земельный участок под гараж для льготной категории граждан

три земельных участка для благоустройства территории

один земельный участок под размещение объектов строительства зоны малоэтажной застройки исторических раонов.

Границы образуемых земельных участков предлагается установить по красным линиям, границам благоустройства, сложившегося за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем земельным участкам с территории общего пользования.

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих жилых домов

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале.

В соответствии с решением окружного Совета депутатов города Калининграда №146 
от 29 июня 2009 г. «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», часть I, глава 4, статья 11, п. 11.3 и рекомендациями СП-30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности разных лет строительства.

Расчет площади земельных участков жилых домов производится по формуле:

где    - нормативный размер участка, м2

- общая площадь жилых помещений, м2

- показатель земельной доли для зданий разной этажности

Данные по жилым домам и результаты расчетов площадей земельных участков приведены 
в таблице I.

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен 
в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, 
на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

Результаты расчета приведены в таблице II.

### 2.3 Выводы

В результате выполнения проекта межевания территории в границах красных линий  
ул. Радищева – ул. Каштановая аллея – ул. Велосипедная дорога

- сохранить четыре ранее образованных земельных участка общей площадью 1604,00 м2:

| 1 | по ТП-623 | 80.00 | 39:15:111506:43 | аренда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | под пристроенное нежилое помещение | 378.00 | 39:15:111506:45 | аренда |
| 3 | под существующий многоквартирный дом | 865.00 | 39:15:111506:120 | долевая собственность |
| 4 | под садово-огородное хозяйство | 281.00 | 39:15:111506:33 | аренда |

- образовать девять земельных участков общей площадью 18703,00 м2:

| 5 | под многоквартирный малоэтажный дом, в т. ч.: | 1990.00 | ул. Каштановая аллея, 3А |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/1 | проезд | 100.00 |  |
| 5/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 580.00 |  |
| 5/3 | охранная зона воздушной ЛЭП | 33.00 |  |
| 6 | под многоквартирный малоэтажный дом, в т. ч.: | 2000.00 | ул. Каштановая аллея, 1 |
| 6/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 94.00 |  |
| 6/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 380.00 |  |
| 7 | под установку гаража для льготной категории граждан | 34.00 |  |
| 8 | для благоустройства территории к смежным | 220.00 |  |
|  | объектам недвижимости |  |  |
| 9* | для благоустр. территории нежилого помещения | 13.00 |  |
|  | (для присоед. к зем. участку 39:15:111506:45) |  |  |
| 10 | под размещение объектов строительства зоны | 2138.00 |  |
|  | малоэтажной застройки исторических районов |  |  |
| 10/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 51.00 |  |
| 10/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 45.00 |  |
| 10/3 | санитарно-защитная зона от железной дороги | 546.00 |  |
| 11 | для благоустройства территории смежных | 21.00 |  |
|  | земельных участков |  |  |
| 11/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 2.00 |  |

### 3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2011 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 0,8020 | 0,8020 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 0,6416 | 0,6416 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 0,3990 | 0,3990 |
|  | территория малоэтажной застройки | - " - | 0,3990 | 0,3990 |
|  | территория среднеэтажной застройки | - " - | - | - |
|  | территория многоэтажной застройки | - " - | - | - |
|  | территория объектов инженерной инфраструктуры (мун. земли и терр. под обслуживание водных объектов) территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | - 0,0034 0,2392 | - 0,0034 0,2392 |
|  | сверхнормативная территория | - " - | 1,0456 | 1,0456 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые земельные участки | - " - - " - | 0,1604 0,1604 | 0,1604 0,1604 |
| Б. Графический материал: |

В. Исходные данные