Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

Проект

межевания    территории

по ул. Красноармейской, 19-29,

ул. Б. Песочной, 7-17

Директор		Л.И. Глеза

Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1 Расчет нормативной площади земельных участков существующих жилых домов _________

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки_____________________

Таблица 1

Таблица 2 ____________________________________________________________________

2.3 Выводы

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания ______________________

Б. Графический материал:___________________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом красных линий

и элементами планировочных ограничений).

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный чертеж красных линий

В. Исходные данные

1. Постановление администрации городского округа "Город  Калининград" от 18.02.2014 г.   № 240 "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде" _____________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа  "Город Калининград"

(фрагмент) _____________________________________________________________________

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» с приложением

А. Пояснительная записка

## Введение

Проект   межевания   территории по ул. Красноармейской, 19-29, ул. Б. Песочной, 7-17

разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.;

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов от 11.07.2007 г. №250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. №69;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов Калининграда от 29.06.2009 г.  №146;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда  от 28.12.2005 г. №465;

- Положением   «О    порядке    установления  границ  землепользований  (межевания) в  г. Калининграде», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.11.2001 г. №330.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 18.02.2014 г.   № 240 " О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде»  и  муниципальный контракт от 17.02.2014 г. №3 «На выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в границах городского округа «Город Калининград».

## 1. Анализ существующего положения

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в южной жилой части города, в обслуживающе-жилой подзоне исторического центра города. Территория межевания ограничена: границами ранее образованных земельных участков, красными   линиями  улицы местного значения – ул. Б. Хмельницкого, красными   линиями  улицы местного значения – ул. Красноармейская, красными   линиями  улицы местного значения – ул. Б. Песочная.

Площадь территории межевания – 30040,00 м2.

Территория межевания расположена в границах кадастрового квартала 39:15:140413.

Существующая жилая застройка представлена 4,5-этажными жилыми домами довоенной и современной постройки.

На территории межевания ранее образованно 5 земельных участков.

Площадь ранее образованных земельных участков 13142,00 м2.

## 2. Проектное решение

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проект межевания выполнен на основе сведений, полученных из ГКН (№39/14-ВС-33456 от 05.02.2014 г.).

Проектом предлагается:

- сохранить границы 4 ранее образованных земельных участков;

- образовать 3 земельных участка путем раздела земельного участка с КН 39:15:140413:9;

- образовать 11 земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом доступа ко всем существующим и образуемым земельным участкам с земель общего пользования, для чего формируются части земельных участков под проезды.

### 2.1 Расчет нормативной площади земельных участков существующих зданий

Расчет нормативной площади земельных участков существующих многоквартирных домов выполняется в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда  № 146 от 29.06.09г., а также с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Нормативный размер земельного участка каждого существующего многоквартирного дома рассчитывается по формуле:

где  - нормативный размер земельного участка, м2

- общая площадь жилых и нежилых помещений дома, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности и года

строительства.

#### Результаты расчета нормативной площади, проектной площади земельных участков существующих многоквартирных домов приведены в таблице 1.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице 2.

### 2.3 Выводы

В результате выполнения расчетов по определению нормативных площадей земельных участков существующих многоквартирных домов и выполнения проекта   межевания   территории по ул. Красноармейской, 19-29, ул. Б. Песочной, 7-17, образуется 14 земельных участков, в т.ч.:

| 5 | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Красноармейской, 1-5 | 2330.00 |
| --- | --- | --- |
| 5/1 | охранная зона инженерных коммуникаций, зона для строительства перспективных сетей | 485.00 |
| 5/2 | проезд | 356.00 |
| 6 | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Красноармейской, 19-29 | 5200.00 |
| 6/1 | охранная зона инженерных коммуникаций, зона для строительства перспективных сетей | 2393.00 |
| 6/2 | проезд | 287.00 |
| 6/3 | проезд | 125.00 |
| 7 | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Красноармейской, 13-17 | 2520.00 |
| 7/1 | охранная зона инженерных коммуникаций, зона для строительства перспективных сетей | 797.00 |
| 7/2 | проезд | 383.00 |
| 8 | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Б. Хмельницкого, 71-77 | 2815.00 |
| 8/1 | охранная зона инженерных коммуникаций, зона для строительства перспективных сетей | 505.00 |
| 8/2 | проезд | 335.00 |
| 9 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Б. Хмельницкого, 79 | 1040.00 |
| 9/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 80.00 |
| 9/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 130.00 |
| 9/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 35.00 |
| 9/4 | проезд | 69.00 |
| 10 | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Б. Хмельницкого, 81-87 | 3495.00 |
| 10/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 174.00 |
| 10/2 | проезд | 354.00 |
| 11 | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Б. Песочной, 7-17 | 5400.00 |
| 11/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 27.00 |
| 11/2 | охранная зона инженерных коммуникаций, зона для строительства перспективных сетей | 1080.00 |
| 12 | под металлические гаражи для льготной категории граждан | 245.00 |
| 13 | под контейнерную площадку для сбора ТБО | 120.00 |
| 14 | для присоединения к смежным земельным участкам | 73.00 |
| 15 | для присоединения к земельному участку 4 (КН 39:15:140413:1073) | 8.00 |
| 16 | территория совместного использования(проезд) | 264.00 |
| 17 | территория совместного использования(проезд) | 616.00 |
| 18 | территория совместного использования(проезд) | 122.00 |
| Всего образуемых земельных участков | 24248.00 |

### 3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 3,0040 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 2,4248 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 2,2800 |
|  | территория малоэтажной застройки | - " - | 0,1040 |
|  | территория среднеэтажной застройки | - " - | 2,1760 |
|  | территория многоэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | 0,0365 |
|  | территория объектов инженерной инфраструктуры (мун. земли и терр. под обслуживание водных объектов) | - " - | 0,1002 |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | 0,0081 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые земельные участки | - " – - " - | 0,5792 0,5792 |
| Б. Графический материал: |

В. Исходные данные