# Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

# Проект

м е ж е в а н и я   т е р р и т о р и и

в границах красных линий

ул. Некрасова – ул. Верхнеозерная – ул. Грибоедова

Директор								Глеза Л.И.

# Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка	3

Введение	4

1. Анализ существующего положения	5

2. Проектное решение	5

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков существующих жилых домов	6

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки	6

Таблица I	7

Таблица II	8

2.3. Выводы	9

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания	10

Б. Графический материал:______________________________________________________11

1. Опорный план. (План фактического использования территории с планом красных линий и элементами планировочных ограничений.)	12

2. План границ земельных участков	13

3. Разбивочный план красных линий	14

В. Исходные данные___________________________________________________________15

1. Постановление администрации городского округа "Город Калининград"  № 240 от 18.02.2014 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде"____16

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)	20

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО»	22

4. Выписки из ГКН	27

А. Пояснительная записка

### Введение

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Некрасова – ул. Верхнеозерная – ул. Грибоедова разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы                          и утверждения градостроительной документации» (утв. постановлением Госстроя РФ                                   от 29 октября 2002 г. № 150);

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 № 250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. № 69;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. № 465;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 г. № 146;

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании) в г.Калининграде», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда №330 от 21.11.2001 г.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа "Город Калининград" № 240 от 18.02.2014 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде", муниципальный контракт № 3 от 17.02.14г. на выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в границах городского округа «Город Калининград».

## Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в северо-восточной части города, в зоне малоэтажной застройки исторических районов.

Территория межевания состоит из двух частей. Первая часть расположена в границах кадастрового квартала 39:15:131814 и ограничена красными линиями пер. Грибоедова и границами ранее образованных земельных участков. Вторая часть территории межевания  расположена в границах кадастрового квартала 39:15:131817 и ограничена красными линиями ул. Грибоедова и границами ранее образованных земельных участков.

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 5722,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена малоэтажными жилыми домами довоенной и современной постройки.

На рассматриваемой территории ранее образовано 2 земельных участка.

Площадь ранее образованных земельных участков 72,00 м2.

## 2. Проектное решение

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого отдельного здания, в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., а так же с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Проектом межевания предлагается уточнить границы ранее образованных земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:131817:11 и 39:15:131817:12.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем образуемым земельным участкам, для чего формируются части земельных участков под проезды.

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих многоквартирных домов

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале, с учетом сохранения ранее образованных земельных участков.

В соответствии с СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности.

Расчет нормативной придомовой территории производится по формуле:

где   - нормативный размер участка, м2

- общая площадь жилых (и нежилых) помещений, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности

Данные по жилому фонду и результаты расчетов площадей земельных участков                         приведены в таблице I

### 2.1. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице II

#### 2.2.  Выводы

В результате выполнения проекта межевания территории в границах красных линий ул. Некрасова – ул. Верхнеозерная – ул. Грибоедова образуется 6 земельных участков:

| 1 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Грибоедова, 13-19 | 3270.00 |
| --- | --- | --- |
| 1/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 145.00 |
| 2 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Грибоедова, 8А | 1100.00 |
| 2/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 243.00 |
| 2/2 | проезд - | 130.00 |
| 3 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Грибоедова, 8 | 1025.00 |
| 3/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 99.00 |
| 3/2 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 21.00 |
| 3/3 | проезд - | 69.00 |
| 4 | территория совместного использования (проезд) | 255.00 |
| 5 | под индивидуальный гараж | 36.00 |
| 6 | под строительство гаража | 36.00 |
| Итого образуемых земельных участков | 5722.00 |

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 0,5722 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 0,5722 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 0,5395 |
|  | - территория малоэтажной застройки | - " - | 0,5395 |
|  | - территория среднеэтажной застройки | - " - | - |
|  | - территория многоэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | 0,0327 |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | - |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию | - " - | - |

Б. Графический материал

В. Исходные данные