# Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

# Проект

м е ж е в а н и я   т е р р и т о р и и

по ул. Солнечногорской (дома с 19 по 33)

Директор								Глеза Л.И.

# Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка	3

Введение	4

1. Анализ существующего положения	5

2. Проектное решение	5

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков существующих жилых домов	6

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки	6

Таблица I	7

Таблица II	8

2.3. Выводы	9

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания	10

Б. Графический материал:______________________________________________________11

1. Опорный план. (План фактического использования территории с планом красных линий и элементами планировочных ограничений.)	12

2. План границ земельных участков	13

3. Разбивочный план красных линий	14

В. Исходные данные___________________________________________________________15

1. Постановление администрации городского округа "Город Калининград"  № 240 от 18.02.2014 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде"____16

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)	20

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО»	24

А. Пояснительная записка

### Введение

Проект межевания территории по ул. Солнечногорской (дома с 19 по 33) разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы                          и утверждения градостроительной документации» (утв. постановлением Госстроя РФ                                   от 29 октября 2002 г. № 150);

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 № 250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. № 69;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. № 465;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 г. № 146;

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании) в г.Калининграде», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда №330 от 21.11.2001 г.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа "Город Калининград" № 240 от 18.02.2014 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде", муниципальный контракт № 3 от 17.02.14г. на выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в границах городского округа «Город Калининград».

## Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в южной части города, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Территория межевания расположена в границах кадастровых кварталов 39:15:141404 и ограничена красными линиями ул. Солнечногорской, территорией железной дороги.

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 10063,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена малоэтажными жилыми домами довоенной постройки.

На рассматриваемой территории ранее образовано 7 земельных участков.

Площадь ранее образованных земельных участков 5148,00 м2.

## 2. Проектное решение

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого отдельного здания, в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., а так же с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Проект межевания выполнен на основе сведений, полученных из ГКН (№ 39/14-ВС- 103793 от 09.04.2014 г.).

Проект межевания выполняется с учетом сохранения границ ранее образованных земельных участков.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий.

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих многоквартирных домов

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале, с учетом сохранения ранее образованных земельных участков.

В соответствии с СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности.

Расчет нормативной придомовой территории производится по формуле:

где   - нормативный размер участка, м2

- общая площадь жилых (и нежилых) помещений, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности

Данные по жилому фонду и результаты расчетов площадей земельных участков                         приведены в таблице I

### 2.1. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице II

#### 2.2.  Выводы

В результате выполнения проекта межевания территории по ул. Солнечногорской (дома с 19 по 33) образуется 10 земельных участков:

| 8 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Солнечногорской, 33 | 954.00 |
| --- | --- | --- |
| 9 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Солнечногорской, 27 | 800.00 |
| 10 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Солнечногорской, 25 | 788.00 |
| 11 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Солнечногорской, 23 | 1201.00 |
| 12 | для благоустройства территории многоквартирного малоэтажного дома по ул. Солнечногорской, 19 или под размещение объектов зоны Ж-4 | 533.00 |
| 13 | территория открытой осушительной сети | 275.00 |
| 14 | для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда по ул. Солнечногорской, 21 | 57.00 |
| 15 | для благоустройства территории жилого дома по ул. Солнечногорской, 29 | 110.00 |
| 16 | для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда по ул. Солнечногорской, 31 | 109.00 |
| 17 | для целей, не связанных со строительством или для присоединения к смежным земельным участкам | 88.00 |
| Итого образуемых земельных участков | 4915.00 |
|  | Территория межевания полностью расположена в санитарно-защитной зоне от железной дороги |
|  | При проведении кадастровых работ проектная площадь земельных участков не должна измениться на величину, превышающую размер предельно допустимой погрешности определения площади. |

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 1,0063 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 0,4915 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 0,3743 |
|  | - территория малоэтажной застройки | - " - | 0,3743 |
|  | - территория среднеэтажной застройки | - " - | - |
|  | - территория многоэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | 0,0275 |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | 0,0897 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию - ранее созданные сохраняемые земельные участки | - " - | 0,5148 0,5148 |

Б. Графический материал

В. Исходные данные