Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

Проект

м е ж е в а н и я    т е р р и т о р и и

по ул. Типографской (дома с 2 по 12)

Директор		Л.И. Глеза

Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1 Расчет площади нормативных земельных участков существующих  жилых домов ______________

2.2 Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки___________________________

Таблица I_____________________________________________________________________________

Таблица II_____________________________________________________________________________

2.3 Выводы_____________________________________________________________________________

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания ______________________

Б. Графический материал:______________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом                     красных линий и элементами планировочных ограничений).

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный чертеж красных линий

В. Исходные данные

1. Постановление администрации Городского Округа "Город Калининград" №240 
от 18.02.2014 г._______________________________________________________________________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)__________________________________________________________________________

3.Выписки ГКН______________________________________________________________________

4. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» в 2000г.                                           с приложением

А. Пояснительная записка

## Введение

Проект межевания территории в границах красных линий по ул. Типографской (дома с2 по 12) разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
 и сельских поселений;

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 11.07.2007 г. №250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. №69;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов Калининграда от 29.06.2009 г.  №146;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда  от 28.12.2005 г. №465;

- Положением   «О    порядке    установления  границ  землепользований  (межевания) 
в  г. Калининграде», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 21.11.2001 г. №330.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 18.02.2014 г. №240 “О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде», муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в границах городского округа «Город Калининград» №3 на 2014 г.

1. Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в южной жилой зоне. Территория межевания находится в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами.

Территория межевания с севера ограничена красными линиями магистральной улицы районного значения – ул. Черниговской, с востока улицы местного значения – 
ул. Типографской, с юга магистральной улицы районного значения – ул. З. Космодемьянской.

Рассматриваемая территория жилой застройки расположена в границах кадастрового квартала 39:15:140907.

Площадь территории межевания составляет 4384,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена 3 этажным жилым домом до 1945 г. строительства и 6 этажным жилым домом 1990 г. строительства.

На территории квартала ранее образован один земельный участок площадью 737,00 м2.

## 2. Проектное решение

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проектом предлагается:

- сохранить границы одного ранее образованного (сформированного
и зарегистрированного в ЕГРЗ) земельного участка.

- образовать два земельных участка под многоквартирные дома

Границы образуемых земельных участков предлагается установить по красным линиям, границам благоустройства, сложившегося за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем земельным участкам.

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих жилых домов

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале.

В соответствии с решением окружного Совета депутатов города Калининграда №146 
от 29 июня 2009 г. «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», часть I, глава 4, статья 11, п. 11.3 и рекомендациями СП-30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности разных лет строительства.

Расчет площади земельных участков жилых домов производится по формуле:

где    - нормативный размер участка, м2

- общая площадь жилых помещений, м2

- показатель земельной доли для зданий разной этажности

Данные по жилым домам и результаты расчетов площадей земельных участков приведены 
в таблице I.

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен 
в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, 
на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

Результаты расчета приведены в таблице II.

### 2.3 Выводы

В результате выполнения проекта межевания территории по ул. Типографской (дома с2 по 12) предлагается

- сохранить границы одного ранее образованного (сформированного
и зарегистрированного в ЕГРЗ) земельного участка.

| 1 | под жилой дом со встроенными помещениями | 737.00 | 39:15:140907:19 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- образовать два земельных участка под многоквартирные дома

| 2 | под многоквартирный малоэтажный дом, в т. ч.: | 1594.00 | ул. Типографская, 2-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/1 | береговая полоса реки Лесной | 922.00 |  |  |
| 2/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 77.00 |  |  |
| 3 | под многоквартирный среднеэтажный дом, в т. ч.: | 2053.00 | ул. Типографская, 8-12 |
| 3/1 | береговая полоса реки Лесной | 474.00 |  |  |
| 3/2 | проезд | 152.00 |  |  |
| 3/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 57.00 |  |  |
| 3/4 | охранная зона инженерных коммуникаций | 110.00 |  |  |

### 3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2011 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 0,4384 | 0,4384 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 0,3647 | 0,3647 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 0, 3647 | 0, 3647 |
|  | территория малоэтажной застройки | - " - | 0, 1594 | 0,1594 |
|  | территория среднеэтажной застройки | - " - | 0, 2053 | 0, 2053 |
|  | территория многоэтажной застройки | - " - | - | - |
|  | территория объектов инженерной инфраструктуры (мун. земли и терр. под обслуживание водных объектов) | - " - | - | - |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | - | - |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые земельные участки | - " – - " - | 0,0737 0,0737 | 0,0737 0,0737 |
| Б. Графический материал: |

В. Исходные данные