# Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

# Проект

межевания территории в границах красных линий

ул. Ленинградская – ул. Некрасова – ул. Грибоедова – пер. Грибоедова

Директор								Глеза Л.И.

# Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка_______________________________________________________

Введение______________________________________________________________________

1. Анализ существующего положения______________________________________________

2. Проектное решение___________________________________________________________

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков существующих жилых домов

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки__________________

Таблица I _______________________________________________________________

Таблица II______________________________________________________________

2.3. Выводы____________________________________________________________________

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания____________________

Б.Графический материал:________________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом красных линий и элементами планировочных ограничений)__________________________________________

2. Проект границ земельных участков______________________________________________

3. Разбивочный чертёж красных линий_____________________________________________

В.Исходные данные_____________________________________________________________

1. Постановление администрации городского округа "Город Калининград" "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде" № 240 от 18.02.2014 г.__________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)_____________________________________________________________________

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» и правил землепользования и застройки, городского округа «Город Калининград»________________

А. Пояснительная записка

### Введение

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Ленинградская – ул. Некрасова – ул. Грибоедова – пер. Грибоедова разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы                          и утверждения градостроительной документации» (утв. постановлением Госстроя РФ                                   от 29 октября 2002 г. № 150);

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 № 250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. № 69;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. № 4065;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 г. № 146;

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании) в г.Калининграде», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда №330 от 21.11.2001 г.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа "Город Калининград" № 240 от 18.02.2014 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде", муниципальный контракт № 3 от 17.02.2014 г. на выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания отдельных территорий в границах городского округа «Город Калининград» и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в 2014 году.

## Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в северо-восточной парковой и жилой зоне города в историческом ядре города, в зоне малоэтажной жилой застройки исторических районов (ЖИ).

Территория межевания ограничена:

1 часть(ул.Грибоедова – пер.Грибоедова – ул.Ленинградская):

- с востока красными линиями улицы местного значения – ул. Грибоедова;

- с юга красными линиями главного проезда – пер. Грибоедова;

- с запада красными линиями улицы местного значения – ул. Ленинградская;

2 часть(пер.Грибоедова - ул.Грибоедова – ул.Лермонтова - ул.Ленинградская):

- с севера красными линиями главного проезда – пер. Грибоедова;

- с востока красными линиями улицы местного значения – ул. Грибоедова;

- с юга красными линиями улицы местного значения – пер. Лрмонтова;

- с запада красными линиями улицы местного значения – ул. Ленинградская;

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов 39:15:131814 и 39:15:131819.

Площадь территории межевания составляет 21 017,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена 2-3-этажными жилыми домами довоенной и современной постройки.

На рассматриваемой территории ранее образовано 19 земельных участков, общей площадью 14 926,00 м2.

## 2. Проектное решение

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого отдельного здания, в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., а так же с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Проект межевания выполняется с учетом сохранения границ всех ранее образованных земельных участков.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем образуемым земельным участкам, для чего образуются части земельных участков под проезды.

Проект выполнен на основании сведений, полученных из ГКН: кадастровый план территории  №39/14-ВС-33003 от 05.02.2014 г.

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих многоквартирных домов

Проект межевания территории выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале, с учетом сохранения ранее образованных земельных участков.

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности и года строительства.

Расчет нормативной придомовой территории производится по формуле:

где   - нормативный размер земельного участка, м2

- общая площадь жилых (и нежилых) помещений, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности и года строительства

Данные по жилому фонду и результаты расчетов площадей земельных участков                         приведены в таблице I.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице II

#### 2.2.  Выводы

В результате выполнения проекта межевания территории в границах красных линий ул. Ленинградская – ул. Некрасова – ул. Грибоедова – пер. Грибоедова сохраняются 19 земельных участков № 1-19 по проекту и образуются 4 земельных участка № 20-23 по проекту под жилые дома и 5 земельных участков №24-28 по проекту с другим разрешенным использованием, общей площадью 21 017,00 м2 в т.ч.:

| Образуемые земельные участки под многоквартирные дома, в т.ч.: |  |
| --- | --- |
| 20 | под многоквартирный малоэтажный дом по пер.Грибоедова, 6 в т. ч.: | 948.00 |
| 20/1 | охранная зона инженерных коммуникаций- | 98.00 |
| 21 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Лермонтова, 21, в т. ч.: | 1480.00 |
| 21/1 | охранная зона инженерных коммуникаций- | 241.00 |
| 21/2 | охранная зона инженерных коммуникаций- | 241.00 |
| 21/3 | зона охраны объектов культурного наследия регионального значения- | 408.00 |
| 22 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Грибоедова, 9, в т. ч.: | 1606.00 |
| 22/1 | охранная зона инженерных коммуникаций- | 104.00 |
| 23 | под жилой дом индивидуального жилищного фонда по ул.Лермонтова,15А | 325.00 |
| 23/1 | зона охраны объектов культурного наследия регионального значения- | 312.00 |
| 23/2 | проезд- | 51.00 |
| Всего под жилые дома | 4359.00 |
| 24** | под проезд совместного использования | 1014.00 |
| 25 | под проезд совместного использования, в т.ч.: | 303.00 |
| 25/1 | охранная зона объектов электросетевого хозяйства - | 14.00 |
| 26** | под проезд совместного использования | 188.00 |
| 27*** | для присоединения к земельному участку с кадастром номером 39:15:131819:8 | 200.00 |
| 28**** | для присоединения к земельному участку с кадастром номером 39:15:131819:10 | 27.00 |
| Всего земельных участков с другим разрешенным использованием | 1732.00 |
| Итого | 21017.00 |
| *Часть земельного участка, площадью 10,00 кв.м, расположена в границах красных линий ул.Лермонтова, оставшаяся часть - за красными линиями ул.Лермонтова и ул.Грибоедова. **Земельный участок полностью расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций. ***Доступ к земельном участку обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:131819:8. ****Земельный участок обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку с кадастровым номером 39:15:131819:10. |  |

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 2,1017 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 0,6091 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 0,4359 |
|  | - территория малоэтажной застройки | - " - | 0,4359 |
|  | - территория среднеэтажной застройки | - " - | - |
|  | - территория многоэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | - |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками под размещение нежилых объектов под земли общего пользования | - " – - " – - " - | 0,0227 - 0,1505 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые и преобразуемые земельные участки | - " – - " – | 1,4926 1,4926 |

Б. Графический материал

В. Исходные данные