Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

Проект

межевания    территории

в границах красных линий

ул. Черниговская – р. Лесная

(откорректировано по итогам

проведения публичных слушаний)

Директор		Л.И. Глеза

Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1 Расчет нормативной площади земельных участков существующих жилых домов _________

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки_____________________

Таблица 1

Таблица 2 ____________________________________________________________________

2.3 Выводы

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания ______________________

Б. Графический материал:___________________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом красных линий

и элементами планировочных ограничений).

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный чертеж красных линий

В. Исходные данные

1. Постановление администрации городского округа "Город  Калининград" от 18.02.2014 г.    № 240 "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде" _____________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа  "Город Калининград"

(фрагмент) _____________________________________________________________________

3.Выписки ГКН____________________________________________________________________

4. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» с приложением

5. Заключение от 30.04.2014 г. № и-КМИ-09/12632 по итогам проведения публичных слушаний от 17.04.2014 г. по проектам межевания территорий ____________________________________

6. Письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» от 07.05.2014г. № и-КМИ-09/13102

А. Пояснительная записка

## Введение

Проект   межевания   территории   в   границах   красных     линий    ул. Черниговская – р. Лесная  разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.;

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов от 11.07.2007 г. №250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. №69;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов Калининграда от 29.06.2009 г.  №146;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда  от 28.12.2005 г. №465;

- Положением   «О    порядке    установления  границ  землепользований  (межевания) в  г. Калининграде», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.11.2001 г. №330.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 18.02.2014 г.   № 240 " О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде»  и  муниципальный контракт от 17.02.2014 г. №3 «На выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в границах городского округа «Город Калининград», заключение от 30.04.2014 г. № и-КМИ-09/12632 по итогам проведения публичных слушаний от 17.04.2014 г. по проектам межевания территорий и письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» от 07.05.2014г. № и-КМИ-09/13102.

## 1. Анализ существующего положения

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в южной жилой части города, в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами. Территория межевания ограничена: с запада и севера границами водного объекта – р. Лесная; с востока границами ранее образованных земельных участков; с   юга  красными   линиями  улицы местного значения – ул. Черниговская.

Площадь территории межевания – 26530,00 м2.

Территория межевания расположена в границах кадастрового квартала 39:15:140905.

Существующая жилая застройка представлена 3,5,10-этажными жилыми домами довоенной и современной постройки.

На территории межевания ранее образованно 4 земельных участка.

Площадь ранее образованных земельных участков 6188,00 м2.

## 2. Проектное решение

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проектом предлагается:

- сохранить границы 4 ранее образованных земельных участков;

- образовать 19 земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, в т.ч.:

7 земельных участков под многоквартирные дома;

4 земельных участка для присоединения к ранее образованным земельным участкам;

1 земельный участок под водоподъемную установку;

1 земельный участок под магазин;

2 земельных участка под входы в инженерное сооружение;

1 земельный участок под автостоянку;

3 земельных участка под территорию общего пользования (проезд).

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом доступа ко всем существующим и образуемым земельным участкам с земель общего пользования, для чего формируются части земельных участков под проезды.

### 2.1 Расчет нормативной площади земельных участков существующих зданий

Расчет нормативной площади земельных участков существующих многоквартирных домов выполняется в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда  № 146 от 29.06.09г., а также с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Нормативный размер земельного участка каждого существующего многоквартирного дома рассчитывается по формуле:

где  - нормативный размер земельного участка, м2

- общая площадь жилых и нежилых помещений дома, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности и года

строительства.

#### Результаты расчета нормативной площади, проектной площади земельных участков существующих многоквартирных домов приведены в таблице 1.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице 2.

### 2.3 Выводы

В результате выполнения расчетов по определению нормативных площадей земельных участков существующих многоквартирных домов и выполнения проекта   межевания   территории   в   границах   красных     линий    ул. Черниговская – р. Лесная, образуется 19 земельных участков, в т.ч.:

| 5 | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Черниговской, 25 | 2100.00 |
| --- | --- | --- |
| 5/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 63.00 |
| 5/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 133.00 |
| 5/3 | береговая полоса водного объекта - р. Лесная | 578.00 |
| 5/4 | проезд | 190.00 |
| 6 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Черниговской, 27-31 | 2055.00 |
| 6/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 72.00 |
| 6/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 93.00 |
| 6/3 | проезд | 120.00 |
| 7 | под многоквартирный многоэтажный дом по ул. Черниговской, 33А-33Б | 3030.00 |
| 7/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 780.00 |
| 7/2 | береговая полоса водного объекта - р. Лесная | 354.00 |
| 7/3 | проезд | 195.00 |
| 7/4 | охранная зона объектов электросетевого хозяйства | 82.00 |
| 7/5 | охранная зона объектов электросетевого хозяйства | 137.00 |
| 8** | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Черниговской, 31А-31Б | 4715.00 |
| 8/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 14.00 |
| 8/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 93.00 |
| 8/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 604.00 |
| 8/4 | инженерное сооружение | 275.00 |
| 8/5 | проезд | 382.00 |
| 8/6 | охранная зона объектов электросетевого хозяйства | 18.00 |
| 9 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Черниговской, 39-43 | 1975.00 |
| 9/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 557.00 |
| 10 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Черниговской, 45-49 | 1595.00 |
| 10/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 526.00 |
| 10/2 | проезд | 158.00 |
| 10/3 | санитарно-защитная зона от приоритетных источников загрязнения | 600.00 |
| 11 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Черниговской, 51-53 | 1600.00 |
| 11/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 74.00 |
| 11/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 97.00 |
| 11/3 | санитарно-защитная зона от приоритетных источников загрязнения | 9.00 |
| 12 | для присоединения к смежным земельным участкам | 339.00 |
| 12/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 11.00 |
| 12/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 11.00 |
| 12/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 9.00 |
| 13 | для присоединения к земельному участку 2 (КН :6) | 25.00 |
| 14 | для присоединения к земельному участку 2 (КН :6) | 8.00 |
| 15 | для присоединения к земельному участку 2 (КН :6) | 115.00 |
| 15/1 | охранная зона объектов электросетевого хозяйства | 21.00 |
| 16 | под водоподъемную установку | 110.00 |
| 17 | под магазин | 172.00 |
| 17/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 29.00 |
| 18 | под вход в инженерное сооружение | 12.00 |
| 19 | под вход в инженерное сооружение | 12.00 |
| 20 | под автостоянку | 1568.00 |
| 20/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 57.00 |
| 20/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 52.00 |
| 20/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 37.00 |
| 20/4 | проезд | 153.00 |
| 21 | территория совместного использования (проезд) | 336.00 |
| 22 | территория совместного использования (проезд) | 175.00 |
| 23 | территория совместного использования (проезд) | 400.00 |
| Всего образуемых земельных участков | 20342.00 |
| *На земельном участке образуется часть земельного участка под проезд :3/чзу1 - 365 кв.м |
| **Земельный участок обременен правом беспрепятственного доступа к земельным участкам 16 и 18. |

### 3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 2,6530 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 2,0342 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 1,7070 |
|  | территория малоэтажной застройки | - " - | 0,7225 |
|  | территория среднеэтажной застройки | - " - | 0,6815 |
|  | территория многоэтажной застройки | - " - | 0,3030 |
|  | территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | 0,1740 |
|  | территория объектов инженерной инфраструктуры (мун. земли и терр. под обслуживание водных объектов) | - " - | 0,1045 |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | 0,0487 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые земельные участки | - " – - " - | 0,6188 0,6188 |
| Б. Графический материал: |

В. Исходные данные