Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

Проект

межевания    территории

в пос. Западном

(откорректировано по результатам публичных слушаний)

Директор		Л.И. Глеза

Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1 Расчет нормативной площади земельных участков существующих жилых домов _________

2.2 Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки _____________________

Таблица 1

Таблица 2

2.3 Выводы

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания ______________________

Б. Графический материал:___________________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом красных линий

и элементами планировочных ограничений).

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный чертеж красных линий

В. Исходные данные

1. Постановление администрации городского округа "Город  Калининград" от 18.02.2014 г.    № 240 "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде" ____________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа  "Город Калининград"

(фрагмент) _____________________________________________________________________

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» с приложением

4. Письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов исх. № И-КМИ-09/16654 от 10.06.2014 г.____________________________________________________________

5. Заключение по результатам публичных слушаний  по проекту межевания территории в    пос. Западном  № И-КМИ-09/16889 от 16.06.2014г._____________________________________

А. Пояснительная записка

## Введение

Проект   межевания   территории   в   пос. Западном  разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.;

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов от 11.07.2007 г. №250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. №69;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов Калининграда от 29.06.2009 г.  №146;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда  от 28.12.2005 г. №465;

- Положением   «О    порядке    установления  границ  землепользований  (межевания) в  г. Калининграде», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.11.2001 г. №330.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 18.02.2014 г.   № 240 " О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде»  и  муниципальный контракт от 17.02.2014 г. №3 «На выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в границах городского округа «Город Калининград».

Основанием для корректировки проекта межевания является заключение по результатам публичных слушаний  по проекту межевания территории в пос. Западном  № И-КМИ-09/16889 от 16.06.2014 г. и письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов исх. № И-КМИ-09/16654 от 10.06.2014 г.

## 1. Анализ существующего положения

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в северо-западной жилой и рекреационной части города, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Территория межевания ограничена с севера, востока, юга и запада границами земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:2428 .

Площадь территории межевания – 111240,00 м2, в т. ч. в границах красных линий - 102330,00 м2.

Территория межевания расположена в границах кадастровых кварталов: 39:15:120401, 39:15:120503, 39:15:120505.

Существующая жилая застройка представлена 1,2 -этажными жилыми домами довоенной постройки и постройки 1962-1963 гг.

На территории межевания ранее образованно 13 земельных участков.

Площадь ранее образованных земельных участков 12284,00 м2.

## 2. Проектное решение

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проект межевания выполнен на основе сведений, полученных из                                ГКН (№39/14-ВС-33878 от 05.02.2014 г., №39/14-ВС-33410 от 05.02.2014 г., №39/14-ВС-106833 от 11.04.2014 г.).

Проектом предлагается:

- сохранить границы 12 ранее образованных земельных участков;

-уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 39:15:120401:1;

- образовать 31 земельный участок из земель, находящихся в государственной собственности.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом доступа ко всем существующим и образуемым земельным участкам с земель общего пользования.

### 2.1 Расчет нормативной площади земельных участков существующих зданий

Расчет нормативной площади земельных участков существующих многоквартирных домов выполняется в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда  № 146 от 29.06.09г., а также с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Нормативный размер земельного участка каждого существующего многоквартирного дома рассчитывается по формуле:

где  - нормативный размер земельного участка, м2

- общая площадь жилых и нежилых помещений дома, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности и года

строительства.

#### Результаты расчета нормативной площади, проектной площади земельных участков существующих многоквартирных домов приведены в таблице 1.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

Результаты расчета приведены в таблице 2.

### 2.3 Выводы

В результате выполнения проекта   межевания   территории   в   пос. Западном  образуется 31 земельный участок, в т.ч.:

| 14 | под многоквартирный малоэтажный дом в пос. Западном, 2 | 1925.00 |
| --- | --- | --- |
| 15 | под многоквартирный малоэтажный дом в пос. Западном, 6 | 1000.00 |
| 16 | под многоквартирный малоэтажный дом в пос. Западном, 10 | 1000.00 |
| 17** | под жилой дом в пос. Западном, 14 | 1000.00 |
| 18 | под жилой дом в пос. Западном, 5 | 1000.00 |
| 18/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 175.00 |
| 19 | под многоквартирный малоэтажный дом в пос. Западном, 3 | 2170.00 |
| 20** | под многоквартирный малоэтажный дом в пос. Западном, 1 | 2180.00 |
| 21 | для благоустройства территории многоквартирного малоэтажного дома в пос. Западном, 2 | 1050.00 |
| 22 | для благоустройства территории жилого дома в пос. Западном, 4 | 575.00 |
| 23 | для благоустройства территории жилого дома в пос. Западном, 4 | 955.00 |
| 24 | для благоустройства территории многоквартирного малоэтажного дома в пос. Западном, 6 | 1630.00 |
| 25 | для благоустройства территории многоквартирного малоэтажного дома в пос. Западном, 8 | 319.00 |
| 26 | для благоустройства территории многоквартирного малоэтажного дома в пос. Западном, 10 | 1160.00 |
| 27 | для благоустройства территории жилого дома в пос. Западном, 12 | 551.00 |
| 28 | для благоустройства территории жилого дома в пос. Западном, 12 | 476.00 |
| 29 | для благоустройства территории жилого дома в пос. Западном, 14 | 493.00 |
| 30 | для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда в пос. Западном, 11 | 2122.00 |
| 30/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 126.00 |
| 30/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 28.00 |
| 31 | для размещения объектов зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) или для благоустройства территории смежных жилых домов | 1230.00 |
| 31/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 133.00 |
| 32 | для благоустройства территории многоквартирного малоэтажного дома в пос. Западном, 9 | 1735.00 |
| 32/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 71.00 |
| 32/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 108.00 |
| 33 | для размещения объектов зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) или для благоустройства территории смежных жилых домов | 1725.00 |
| 33/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 111.00 |
| 34 | для благоустройства территории многоквартирного малоэтажного дома в пос. Западном, 7 | 875.00 |
| 34/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 101.00 |
| 35 | для благоустройства территории многоквартирного малоэтажного дома в пос. Западном, 7 | 792.00 |
| 35/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 90.00 |
| 36 | для размещения объектов зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) или для благоустройства территории смежных жилых домов | 1450.00 |
| 37 | для благоустройства территории жилого дома в пос. Западном, 5 | 1040.00 |
| 37/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 85.00 |
| 38 | для благоустройства территории многоквартирного малоэтажного дома в пос. Западном, 3 | 995.00 |
| 39 | для благоустройства территории многоквартирного малоэтажного дома в пос. Западном, 3 или для размещения объектов зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) | 1615.00 |
| 40** | для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда в пос. Западном, 1а | 1550.00 |
| 41 | для благоустройства территории многоквартирного малоэтажного дома в пос. Западном, 1 | 675.00 |
| 42 | для размещения комплексной (спортивной и детской) площадки | 1000.00 |
| 43 | для размещения объектов зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) | 28485.00 |
| 43/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 108.00 |
| 43/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 103.00 |
| 43/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 131.00 |
| 43/4 | охранная зона инженерных коммуникаций | 143.00 |
| 43/5 | охранная зона ЛЭП | 402.00 |
| 43/6 | охранная зона линии электропередач 15 кВ ВЛ Я (6-146) | 3836.00 |
| 44** | для размещения объектов зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) | 27273.00 |
| 44/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 328.00 |
| 44/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 214.00 |
| 44/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 272.00 |
| Всего образуемых земельных участков | 90046.00 |
| *Границы земельного участка подлежат уточнению |
| **Земельный участок 17 обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку 29, |
| земельный участок 20 обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку 37, |
| земельный участок 40 обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку 11 (КН 39:15:120505:23). |
| земельный участок 44 обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку 36. |
| Доступ к земельному участку 25 обеспечить через земельный участок 3 (КН 39:15:120401:26). |

### 3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 11,1240 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 9,0046 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 1,0275 |
|  | территория малоэтажной застройки | - " - | 1,0275 |
|  | территория среднеэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория многоэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | 0,1000 |
|  | территория объектов инженерной инфраструктуры (мун. земли и терр. под обслуживание водных объектов) | - " - | - |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | 7,8771 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые земельные участки | - " – - " - | 2,1194 1,2284 |
| Б. Графический материал: |

В. Исходные данные