| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «УК Эдельвейс» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /С.П. Хапанциева / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |

Техническое задание ЛОТ №__

на капитальный ремонт междуэтажного перекрытия по деревянным балкам МКД №6 по ул. А.Толстого г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул.А. Толстого, 6 |
| 3 | Заказчик | ООО «Эдельвейс» |
| 4 | Подрядчик | Определяется по конкурсу |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №6 по ул. А.Толстого необходимо выполнить капитальный ремонт междуэтажного перекрытия по деревянным балкам г. Калининград. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5. | Цена лота в соответствии со сметной документацией |
| 6. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 25 (двадцать пять) календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7. | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Условия оплаты: Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ при условии представления подрядчиком банковской гарантии на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. Окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 9. | Все ремонтные работы производятся на основании рабочего проекта Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 10. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 11. | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией. |
| 12. | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений, связанных с производством работ. |

3. Перечень основных материалов и работ на капитальный ремонт междуэтажного перекрытия по деревянным балкам МКД №6 по ул. А.Толстова г. Калининград.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разборка облицовки из сайдинга потолков | 100 м2 облицовки |
| 2. | Отбивка штукатурки с поверхностей потолков деревянных | 100 м2 |
| 3. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |
| 4. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. |
| 5. | Демонтаж скрытой электропроводки | 100 м |
| 6. | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов |
| 7. | Демонтаж ванн | 100 приборов |
| 8. | Демонтаж моек | 100 приборов |
| 9. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |
| 10. | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 |
| 11. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия |
| 12. | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия |
| 13. | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия |
| 14. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. |
| 15. | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки |
| 16. | Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных | 100 м2 |
| 17. | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок | 100 м2 перекрытий |
| 18. | Бруски деревянные 50*50 мм | м |
| 19. | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 |
| 20. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 |
| 21. | Каменная вата Paroc UNS37 толщ.50мм | м3 |
| 22. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции |
| 23. | Каменная вата Paroc UNS37 толщ.50мм | м3 |
| 24. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности |
| 25. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг |
| 26. | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия |
| 27. | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 22 мм | м2 |
| 28. | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м |
| 29. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м |
| 30. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м |
| 31. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |
| 32. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т |
| 33. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1.  Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ |  |
| Согласованно: | __________________ | Ведущий специалист МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | _________________ |  |