| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО “Новые технологии плюс” |
| ________________ / С.Б. Русович / | _____________ / А.В. Ходорович / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома по адресу:

ул. Баумана , 7 - 11 в Московском районе г. Калининграда

( капитальный ремонт стен мансарды, оконных и дверных проёмов )

1.Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, г. Калининград, ул. Баумана, 7 - 11 |
| 3 | Заказчик | ООО « Новые технологии плюс » |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | На основании конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы, ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и всем прочим нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |

2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме  № 7 - 11 по ул. Баумана необходимо выполнить капитальный ремонт, включающий:

- капитальный ремонт стен мансарды, оконных и дверных проёмов;

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 часов по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 часов, в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624) и выполнять работы в соответствии с заданием.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

6.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету.

7. Особые условия:

Сроки выполнения работ: не более 30 календарных дней.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезды, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования.

- Отключение в случае необходимости инженерных сетей согласовать с Заказчиком.

- Цена договора: согласно сметной документации.

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

9. Условия оплаты:

1) Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится        Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки». СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| --- | --- |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

3.Перечень основных работ и материалов

по капитальному ремонту многоквартирного дома

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1.413 |
| 2. | Е69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.24 |
| 3. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 0.00144 |
| 4. | Е69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.24 |
| 5. | Е53-1-2 | Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 1.413 |
| 6. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 8.09649 |
| 7. | Е53-1-5 | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 100 м2 стен | 1.413 |
| 8. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 13.8474 |
| 9. | Е10-01-012-03 | Обшивка каркасных стен плитами ОСП толщ.10 мм | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 1.413 |
| 10. | С101-9161-004 | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 10 мм | м2 | 144.8325 |
| 11. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен под утеплитель | 100 м2 покрытия | 1.413 |
| 12. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 176.625 |
| 13. | Е26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 14.13 |
| 14. | С104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 14.4126 |
| 15. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен по утеплителю | 100 м2 покрытия | 1.413 |
| 16. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 176.625 |
| 17. | Е10-01-012-03 | Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 18 мм | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 1.413 |
| 18. | С101-9161-007 | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 18 мм | м2 | 144.8325 |
| 19. | Е26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 7.065 |
| 20. | С104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 7.2063 |
| 21. | Е61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 1.588 |
| 22. | С101-1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 174.68 |
| 23. | Е61-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 1.588 |
| 24. | Е15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 1.588 |
| 25. | С201-1306 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 80.8 |
| 26. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.588 |
| 27. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.196 |
| 28. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 0.043904 |
| 29. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0615 |
| 30. | Е09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 6.15 |
| 31. | СЦена поставщика. | Блок дверной металлический | м2 | 6.15 |
| 32. | Е09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 3 |
| 33. | СЦена поставщика. | Доводчик | шт | 3 |
| 34. | Е46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками ( подъездные ) | 100 м2 | 0.0594 |
| 35. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0594 |
| 36. | С203-0957 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 | 5.04 |
| 37. | С203-0955 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 0.9 |
| 38. | Е10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.045 |
| 39. | С101-2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 4.5 |
| 40. | Х311-1037 | Погрузка мусора | т | 21.989 |
| 41. | Х403-1-15 | Перевозка мусора | т | 21.989 |

Основные материалы:

- Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)

- Раствор штукатурный цементно-известковый 1:1:6.

- Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")

- Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" или аналог.

- Дюбель распорный с металлическим стержнем  10х150 мм

- Сталь цветная листовая толщ. 0,5 мм.

- Песок природный для строительных работ средний.

- Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100).

- Грунт под фасадную штукатурку «Kreisel Tynkolit-T» или аналог.

- Штукатурка фасадная декоративная минеральная типа "Kreisel»  2,0-3,0 мм или аналог.

- Краска фасадная типа ВД-АК-1180С   или аналог

- Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 10 мм

- Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 18 мм

- Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)

- Уголок ПВХ с стеклосеткой

- Блок дверной металлический

- Доводчик

- Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более

- Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

- Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 36 месяцев.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний

| Составил: | Подпись: _________________ | Мастер ООО “ Новые технологии плюс” Е. В. Ефимов |
| --- | --- | --- |