| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 504 932 | руб. | Смета на сумму: | 2 504 932 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| ________________ /С. Б. Русович/ | ________________ /Е.В. Шулепко/ |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: | Парковая аллея, д.14-18 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт черепичной кровли МКД № 14-18 по ул. Парковой аллеи |
| Сметная стоимость: | 2 504.932 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 3.983 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 445.691 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 8.92 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 4 935.53 | 4 100.61 | 834.91 | 12.51 | 4.4 | 54 972 | 51 299 | 3 674 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 4 059.60 |  |  |  | 84% | 43 091 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 460.37 |  |  |  | 48% | 24 624 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 455.50 |  |  |  |  | 122 687 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 8.92 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 538.79 | 1 139.98 | 398.81 | 12.51 | 7.12 | 17 101 | 14 261 | 2 840 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 61.99 | 1 | 12.49 |  |  | 774 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 997.64 |  |  |  | 71% | 10 675 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 781.28 |  |  |  | 52% | 7 818 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 317.71 |  |  |  |  | 35 594 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 8.92 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 24 202.19 | 1 605.42 | 264.75 | 12.51 | 6.93 | 96 507 | 20 084 | 1 835 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 4.13 |  | 22 332.02 | 36.84 | 3.34 | 12.55 |  | 74 589 | 462 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 363.08 |  |  |  | 71% | 14 588 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 067.47 |  |  |  | 52% | 10 684 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 632.73 |  |  |  |  | 121 779 |  |  |
| 4. | ТЕР 46-04-001-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3 | 2.755 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 602.46 | 213.40 | 389.06 | 12.51 | 4.41 | 4 385 | 2 670 | 1 716 |
|  |  |  |  |  | 12.93 |  |  | 35.62 | 1 | 12.5 |  |  | 445 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 246.53 |  |  |  | 84% | 2 617 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 149.41 |  |  |  | 48% | 1 495 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 998.40 |  |  |  |  | 8 497 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 8.028 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 44 177.52 | 6 475.95 | 647.38 | 12.51 | 7.11 | 203 820 | 81 014 | 4 603 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 37 054.20 |  | 3.19 | 1 |  | 118 203 |  |
|  | Объем: 892*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 5 375.04 |  |  |  | 71% | 57 520 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 4 209.37 |  |  |  | 52% | 42 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 761.93 |  |  |  |  | 303 467 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 2.208 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 20 515.19 | 2 999.15 | 76.42 | 12.51 | 6.98 | 89 674 | 37 519 | 533 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 17 439.62 |  | 2.96 | 1 |  | 51 621 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 489.29 |  |  |  | 71% | 26 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 949.45 |  |  |  | 52% | 19 510 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 953.93 |  |  |  |  | 135 822 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок 1,2м х 48 шт.), 100 м | 0.576 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 5 351.79 | 782.39 | 19.94 | 12.51 | 6.98 | 23 393 | 9 788 | 139 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 4 549.47 |  | 2.96 | 1 |  | 13 466 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 649.38 |  |  |  | 71% | 6 949 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 508.55 |  |  |  | 52% | 5 090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 509.73 |  |  |  |  | 35 432 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон ( 50мм х 150 мм), 100 м | 0.92 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 4 157.63 | 331.95 | 33.72 | 12.51 | 7.07 | 19 938 | 4 153 | 238 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 3 791.95 |  | 4.1 | 1 |  | 15 547 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 275.52 |  |  |  | 71% | 2 949 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 215.77 |  |  |  | 52% | 2 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 648.92 |  |  |  |  | 25 046 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.29 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 964.96 | 420.47 | 19.49 | 12.51 | 7.02 | 11 649 | 5 260 | 137 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 525.00 |  | 4.1 | 1 |  | 6 253 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 348.99 |  |  |  | 71% | 3 735 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 273.31 |  |  |  | 52% | 2 735 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 587.26 |  |  |  |  | 18 119 |  |  |
| 10. | ТЕРр 53-20-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки | 0.02755 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 3 762.74 | 164.28 | 104.43 | 12.51 | 7.12 | 15 901 | 2 055 | 744 |
|  |  |  |  | 126 825.19 | 588.90 |  | 3 494.03 | 16.22 | 3.75 | 12.5 |  | 13 103 | 203 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 155.23 |  |  |  | 73% | 1 648 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 126.35 |  |  |  | 56% | 1 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 044.32 |  |  |  |  | 18 814 |  |  |
| 11. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.06 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 514.33 | 330.80 | 15.14 | 12.51 | 6.18 | 5 050 | 4 138 | 94 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 168.39 | 3.61 | 4.86 | 12.52 |  | 818 | 45 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 260.84 |  |  |  | 66% | 2 761 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 210.68 |  |  |  | 50% | 2 092 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 985.85 |  |  |  |  | 9 902 |  |  |
| 12. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.252 | 2 934.00 |  |  | 739.37 |  |  |  |  | 2 833 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 739.37 |  | 11 241.04 |  |  | 2 833 |  |
|  | Объем: 6*42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов), 100 м труб | 0.01 | 41 790.96 | 27 397.35 | 852.12 | 417.91 | 273.97 | 8.52 | 12.51 | 6.18 | 4 138 | 3 427 | 53 |
|  |  |  |  | 13 541.49 | 202.86 |  | 135.41 | 2.03 | 4.86 | 12.52 |  | 658 | 25 |
|  | Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 215.28 |  |  |  | 66% | 2 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 173.88 |  |  |  | 50% | 1 726 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 807.07 |  |  |  |  | 8 142 |  |  |
| 14. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.198 | 2 934.00 |  |  | 580.93 |  |  |  |  | 2 226 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 580.93 |  | 11 241.04 |  |  | 2 226 |  |
|  | Объем: 1*22*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов), 100 м труб | 0.01 | 41 790.96 | 27 397.35 | 852.12 | 417.91 | 273.97 | 8.52 | 12.51 | 6.18 | 4 138 | 3 427 | 53 |
|  |  |  |  | 13 541.49 | 202.86 |  | 135.41 | 2.03 | 4.86 | 12.52 |  | 658 | 25 |
|  | Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 215.28 |  |  |  | 66% | 2 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 173.88 |  |  |  | 50% | 1 726 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 807.07 |  |  |  |  | 8 142 |  |  |
| 16. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.198 | 2 934.00 |  |  | 580.93 |  |  |  |  | 2 226 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 580.93 |  | 11 241.04 |  |  | 2 226 |  |
|  | Объем: 1*22*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов), 100 м труб | 0.01 | 41 790.96 | 27 397.35 | 852.12 | 417.91 | 273.97 | 8.52 | 12.51 | 6.18 | 4 138 | 3 427 | 53 |
|  |  |  |  | 13 541.49 | 202.86 |  | 135.41 | 2.03 | 4.86 | 12.52 |  | 658 | 25 |
|  | Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 215.28 |  |  |  | 66% | 2 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 173.88 |  |  |  | 50% | 1 726 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 807.07 |  |  |  |  | 8 142 |  |  |
| 18. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.198 | 2 934.00 |  |  | 580.93 |  |  |  |  | 2 226 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 580.93 |  | 11 241.04 |  |  | 2 226 |  |
|  | Объем: 1*22*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов), 100 м труб | 0.01 | 41 790.96 | 27 397.35 | 852.12 | 417.91 | 273.97 | 8.52 | 12.51 | 6.18 | 4 138 | 3 427 | 53 |
|  |  |  |  | 13 541.49 | 202.86 |  | 135.41 | 2.03 | 4.86 | 12.52 |  | 658 | 25 |
|  | Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 215.28 |  |  |  | 66% | 2 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 173.88 |  |  |  | 50% | 1 726 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 807.07 |  |  |  |  | 8 142 |  |  |
| 20. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.198 | 2 934.00 |  |  | 580.93 |  |  |  |  | 2 226 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 580.93 |  | 11 241.04 |  |  | 2 226 |  |
|  | Объем: 1*22*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (11 каналов), 100 м труб | 0.01 | 51 077.84 | 33 485.65 | 1 041.48 | 510.78 | 334.86 | 10.41 | 12.51 | 6.18 | 5 058 | 4 189 | 64 |
|  |  |  |  | 16 550.71 | 247.94 |  | 165.51 | 2.48 | 4.86 | 12.52 |  | 804 | 31 |
|  | Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 263.13 |  |  |  | 66% | 2 785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 212.52 |  |  |  | 50% | 2 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 986.43 |  |  |  |  | 9 953 |  |  |
| 22. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.242 | 2 934.00 |  |  | 710.03 |  |  |  |  | 2 720 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 710.03 |  | 11 241.04 |  |  | 2 720 |  |
|  | Объем: 1*22*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (11 каналов), 100 м труб | 0.01 | 51 077.84 | 33 485.65 | 1 041.48 | 510.78 | 334.86 | 10.41 | 12.51 | 6.18 | 5 058 | 4 189 | 64 |
|  |  |  |  | 16 550.71 | 247.94 |  | 165.51 | 2.48 | 4.86 | 12.52 |  | 804 | 31 |
|  | Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 263.13 |  |  |  | 66% | 2 785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 212.52 |  |  |  | 50% | 2 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 986.43 |  |  |  |  | 9 953 |  |  |
| 24. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.242 | 2 934.00 |  |  | 710.03 |  |  |  |  | 2 720 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 710.03 |  | 11 241.04 |  |  | 2 720 |  |
|  | Объем: 1*22*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.708 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 1 708.26 | 917.28 | 1.45 | 12.51 | 4.04 | 14 821 | 11 475 | 6 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 789.52 |  | 4.23 | 1 |  | 3 340 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 724.65 |  |  |  | 67% | 7 688 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 458.64 |  |  |  | 40% | 4 590 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 891.55 |  |  |  |  | 27 099 |  |  |
| 26. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (оголовков) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.13 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 1 548.04 | 152.55 | 4.31 | 12.51 | 7.14 | 5 570 | 1 908 | 31 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 1 391.18 | 0.49 | 2.61 | 12.5 |  | 3 631 | 6 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 165.28 |  |  |  | 92% | 1 761 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 84.17 |  |  |  | 44% | 842 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 797.50 |  |  |  |  | 8 173 |  |  |
| 27. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.708 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 622.45 | 80.84 | 10.08 | 12.51 | 7.11 | 5 295 | 1 011 | 72 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 531.53 |  | 2.75 | 1 |  | 4 212 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 76.80 |  |  |  | 80% | 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 37.99 |  |  |  | 37% | 374 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 737.24 |  |  |  |  | 6 478 |  |  |
| 28. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 17.84 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 3 953.62 | 1 816.08 | 1 831.95 | 12.51 | 3.39 | 29 473 | 22 719 | 6 210 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 305.60 | 25.87 | 1.78 | 12.56 |  | 544 | 325 |
|  | Объем: 892*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 657.76 |  |  |  | 77% | 17 744 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 105.17 |  |  |  | 48% | 11 061 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 716.55 |  |  |  |  | 58 278 |  |  |
| 29. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 369.288 | 36.04 |  |  | 13 309.14 |  |  |  |  | 55 582 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 13 309.14 |  | 150.51 |  |  | 55 582 |  |
|  | Объем: 17.84*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 8.92 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 2 557.62 | 1 093.91 | 11.26 | 12.51 | 7.2 | 17 760 | 13 685 | 81 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 1 452.44 |  | 2.75 | 1 |  | 3 994 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 1 017.34 |  |  |  | 79% | 10 811 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 700.10 |  |  |  | 51% | 6 979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 275.06 |  |  |  |  | 35 551 |  |  |
| 31. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 1115 | 13.13 |  |  | 14 639.95 |  |  |  |  | 47 722 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 14 639.95 |  | 42.8 |  |  | 47 722 |  |
|  | Объем: 892*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 8.92 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 72 885.83 | 3 620.36 | 1 480.61 | 12.52 | 6.6 | 365 554 | 45 327 | 9 772 |
|  |  |  |  | 7 599.20 | 14.91 |  | 67 784.86 | 133.02 | 4.58 | 12.5 |  | 310 455 | 1 663 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 4 053.65 |  |  |  | 92% | 43 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 2 064.36 |  |  |  | 44% | 20 676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 003.84 |  |  |  |  | 429 460 |  |  |
| 33. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 40.13 | 137.86 |  |  | 5 532.32 |  |  |  |  | 24 068 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 5 532.32 |  | 599.75 |  |  | 24 068 |  |
| 34. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.9 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 4 474.80 | 64.89 | 67.68 | 12.51 | 6.29 | 16 305 | 812 | 426 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 4 342.22 | 4.93 | 3.47 | 12.5 |  | 15 068 | 62 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 75.41 |  |  |  | 92% | 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 38.40 |  |  |  | 44% | 385 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 588.61 |  |  |  |  | 17 494 |  |  |
| 35. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.05 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 130.94 | 130.37 | 0.57 | 12.51 | 4.05 | 1 633 | 1 631 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 108.21 |  |  |  | 71% | 1 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 84.74 |  |  |  | 52% | 848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323.89 |  |  |  |  | 3 639 |  |  |
| 36. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 5 | 379.66 | 60.00 | 23.82 | 1 898.30 | 300.00 | 119.10 | 12.51 | 6.53 | 8 761 | 3 753 | 778 |
|  |  |  |  | 295.84 | 1.66 |  | 1 479.20 | 8.30 | 2.86 | 12.51 |  | 4 231 | 104 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 326.80 |  |  |  | 90% | 3 471 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 166.48 |  |  |  | 43% | 1 659 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 391.58 |  |  |  |  | 13 891 |  |  |
| 37. | Цена поставщика. Окна типа "Велюкс" 0,6 х 0,8, м2 | 1.44 | 1 934.52 |  |  | 2 785.71 |  |  | 1 | 1 | 12 480 |  |  |
|  |  |  |  | 1 934.52 |  |  | 2 785.71 |  | 4.48 | 1 |  | 12 480 |  |
|  | Объем: 0.6*0.8*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =8333.33*1.04/4.48 |
| 38. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 46.53 | 45.91 | 0.63 | 12.52 | 6.47 | 579 | 575 | 4 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 0.25 | 1 | 12.55 |  |  | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 34.16 |  |  |  | 63% | 364 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 23.08 |  |  |  | 40% | 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 103.77 |  |  |  |  | 1 174 |  |  |
| 39. | ТЕР 16-04-001-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.06 | 12 237.99 | 745.23 | 9.03 | 734.28 | 44.71 | 0.54 | 12.51 | 6.78 | 1 741 | 559 | 4 |
|  |  |  |  | 11 483.73 | 0.95 |  | 689.02 | 0.06 | 1.71 | 12.42 |  | 1 178 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 51.49 |  |  |  | 98% | 549 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 31.79 |  |  |  | 56% | 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 817.55 |  |  |  |  | 2 603 |  |  |
| 40. | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 0.84 | 27.31 |  |  | 22.94 |  |  |  |  | 185 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 22.94 |  | 220.16 |  |  | 185 |  |
|  | Объем: 6/100*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Цена поставщика. Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт | 6 | 935.15 |  |  | 5 610.90 |  |  | 1 | 1 | 20 592 |  |  |
|  |  |  |  | 935.15 |  |  | 5 610.90 |  | 3.67 | 1 |  | 20 592 |  |
|  | Поправки: М: =3300.00*1.04/3.67 |
| 42. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 6 | 88.07 | 12.17 |  | 528.42 | 73.02 |  | 12.51 | 1 | 2 143 | 913 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 455.40 |  | 2.7 | 1 |  | 1 230 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 75.21 |  |  |  | 88% | 803 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 43.81 |  |  |  | 48% | 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 647.44 |  |  |  |  | 3 385 |  |  |
| 43. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка желобов, 100 м труб и покрытий | 1.05 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 79.35 | 79.12 | 0.23 | 12.51 | 4.09 | 991 | 990 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 65.67 |  |  |  | 71% | 703 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 51.43 |  |  |  | 52% | 515 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 196.45 |  |  |  |  | 2 209 |  |  |
| 44. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия | 0.315 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 3 751.01 | 369.64 | 10.45 | 12.51 | 7.14 | 13 497 | 4 624 | 75 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 3 370.93 | 1.19 | 2.61 | 12.5 |  | 8 798 | 15 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 400.50 |  |  |  | 92% | 4 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 203.96 |  |  |  | 44% | 2 041 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 355.46 |  |  |  |  | 19 806 |  |  |
| 45. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.05 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 9 253.82 | 343.24 | 33.46 | 12.51 | 6.89 | 32 576 | 4 294 | 231 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 8 877.12 | 3.18 | 3.16 | 12.48 |  | 28 052 | 40 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 374.13 |  |  |  | 92% | 3 987 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 190.53 |  |  |  | 44% | 1 907 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 818.48 |  |  |  |  | 38 470 |  |  |
| 46. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.54 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 4 004.52 | 179.84 | 7.11 | 12.51 | 7.18 | 12 265 | 2 250 | 51 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 3 817.56 |  | 2.61 | 1 |  | 9 964 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 149.27 |  |  |  | 71% | 1 598 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 116.90 |  |  |  | 52% | 1 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 270.68 |  |  |  |  | 15 033 |  |  |
| 47. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.2 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 146.30 | 115.66 | 1.62 | 12.51 | 7.18 | 3 856 | 1 447 | 12 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 029.02 |  | 2.33 | 1 |  | 2 398 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 96.00 |  |  |  | 71% | 1 027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75.18 |  |  |  | 52% | 752 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 317.48 |  |  |  |  | 5 636 |  |  |
| 48. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.1 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 871.98 | 48.06 | 0.81 | 12.51 | 7.18 | 1 611 | 601 | 6 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 823.11 |  | 1.22 | 1 |  | 1 004 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 39.89 |  |  |  | 71% | 427 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 31.24 |  |  |  | 52% | 313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 943.11 |  |  |  |  | 2 350 |  |  |
| 49. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт. | 0.1 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 460.48 | 48.06 | 0.81 | 12.51 | 7.18 | 1 636 | 601 | 6 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 411.61 |  | 2.5 | 1 |  | 1 029 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 39.89 |  |  |  | 71% | 427 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 31.24 |  |  |  | 52% | 313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 531.61 |  |  |  |  | 2 375 |  |  |
| 50. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.54 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 733.28 | 176.97 | 0.55 | 12.51 | 7.2 | 4 569 | 2 214 | 4 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 555.76 |  | 4.23 | 1 |  | 2 351 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 146.89 |  |  |  | 71% | 1 572 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 115.03 |  |  |  | 52% | 1 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 995.20 |  |  |  |  | 7 292 |  |  |
|  | Утепление мансардных помещений |
| 51. | ТЕР 12-01-014-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Разборка засыпного утеплителя из керамзита, 1 м3 утеплителя | 33 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 1 568.16 | 664.49 | 903.67 | 12.51 | 5.32 | 13 120 | 8 313 | 4 808 |
|  |  |  |  |  | 3.42 |  |  | 112.99 | 2.36 | 12.51 |  |  | 1 414 |
|  | Объем: 220*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 839.68 |  |  |  | 92% | 8 949 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 427.61 |  |  |  | 44% | 4 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 835.45 |  |  |  |  | 26 349 |  |  |
| 52. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.2 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 630.80 | 269.80 | 2.78 | 12.51 | 7.2 | 4 380 | 3 375 | 20 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 358.23 |  | 2.75 | 1 |  | 985 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 250.91 |  |  |  | 79% | 2 666 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 172.67 |  |  |  | 51% | 1 721 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 054.39 |  |  |  |  | 8 768 |  |  |
| 53. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 275 | 13.13 |  |  | 3 610.75 |  |  |  |  | 11 770 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 3 610.75 |  | 42.8 |  |  | 11 770 |  |
|  | Объем: 220*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 33 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 6 694.23 | 3 958.94 | 2 735.29 | 12.51 | 6.94 | 68 509 | 49 526 | 18 983 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.02 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 220*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 3 563.05 |  |  |  | 77% | 38 135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 375.36 |  |  |  | 48% | 23 772 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 632.64 |  |  |  |  | 130 417 |  |  |
| 55. | Цена поставщика. Аналог "ISOVER" КТ 40, м3 | 33.66 | 340.22 |  |  | 11 451.75 |  |  | 1 | 1 | 52 449 |  |  |
|  |  |  |  | 340.22 |  |  | 11 451.75 |  | 4.58 | 1 |  | 52 449 |  |
|  | Объем: 220*0.15*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1470.00*1.06/4.58 |
| 56. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.065 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 24.28 | 21.82 | 1.73 | 12.52 | 7.17 | 289 | 273 | 12 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.73 |  | 4.14 | 1 |  | 3 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 23.13 |  |  |  | 90% | 246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 11.78 |  |  |  | 43% | 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59.19 |  |  |  |  | 652 |  |  |
| 57. | ТССЦ 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0286 | 23 811.97 |  |  | 681.02 |  |  |  |  | 1 369 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 681.02 |  | 47 861.13 |  |  | 1 369 |  |
|  | Объем: 0.065*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки | 0.1455 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 37.49 | 33.69 | 3.80 | 12.51 | 6.47 | 446 | 421 | 25 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 1.50 | 1 | 12.53 |  |  | 19 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 29.91 |  |  |  | 72% | 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 28.15 |  |  |  | 64% | 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 95.55 |  |  |  |  | 1 044 |  |  |
| 59. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Устройство лобовой доски, 100 м2 потолка | 0.1455 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 1 492.77 | 87.87 | 12.34 | 12.52 | 6.76 | 5 918 | 1 100 | 83 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 1 392.56 | 0.55 | 3.4 | 12.5 |  | 4 735 | 7 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 93.73 |  |  |  | 90% | 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 47.75 |  |  |  | 43% | 476 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 634.24 |  |  |  |  | 7 390 |  |  |
| 60. | ТЕР 15-04-024-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1455 | 978.00 | 299.35 | 6.74 | 142.30 | 43.55 | 0.98 | 12.51 | 7.14 | 810 | 545 | 7 |
|  |  |  |  | 671.92 | 0.16 |  | 97.76 | 0.02 | 2.64 | 12.46 |  | 258 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 41.39 |  |  |  | 80% | 436 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 20.48 |  |  |  | 37% | 202 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 204.17 |  |  |  |  | 1 448 |  |  |
| 61. | ТЕР 10-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.0736 | 8 973.50 | 382.39 | 71.38 | 660.45 | 28.14 | 5.25 | 12.52 | 7.16 | 2 735 | 352 | 38 |
|  |  |  |  | 8 519.74 |  |  | 627.05 |  | 3.74 | 1 |  | 2 345 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 29.83 |  |  |  | 90% | 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 15.20 |  |  |  | 43% | 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 705.47 |  |  |  |  | 3 203 |  |  |
| 62. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0736 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 96.90 | 25.57 | 0.50 | 12.51 | 7.14 | 488 | 320 | 4 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 70.82 | 0.01 | 2.32 | 12.46 |  | 164 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 24.30 |  |  |  | 80% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 12.02 |  |  |  | 37% | 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133.22 |  |  |  |  | 862 |  |  |
|  | Прочие работы |
| 63. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 138.91 | 7.34 |  | 7.34 | 1 019.01 |  | 1 019.01 |  | 5.54 | 5 645 |  | 5 645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.0804+31.003925+2.9808+1.8216+8.92*11.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 64. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 138.91 | 26.50 |  | 26.50 | 3 681.12 |  | 3 681.12 |  | 5.54 | 20 393 |  | 20 393 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.0804+31.003925+2.9808+1.8216+8.92*11.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 304 981.30 | 35 164.38 | 14 808.64 |  |  | 1 475 821 | 439 941 | 84 683 |
|  |  |  | 255 008.20 | 459.72 |  |  |  | 951 203 | 5 750 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 303 649.13 | 35 000.74 | 14 807.47 |  |  | 1 471 173 | 437 894 | 84 675 |
|  |  |  | 253 840.84 | 459.41 |  |  |  | 948 610 | 5 746 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 62 104.69 |  |  |  |  | 243 209 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4; %=71 - по стр. 2, 3, 5-9, 35, 43, 46-50; %=73 - по стр. 10; %=66 - по стр. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; %=67 - по стр. 25; %=92 - по стр. 26, 32, 34, 44, 45, 51; %=80 - по стр. 27, 60, 62; %=77 - по стр. 28, 54; %=79 - по стр. 30, 52; %=90 - по стр. 36, 56, 59, 61; %=72 - по стр. 58) | 32 022.55 |  |  |  |  | 341 657 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 28, 54; %=52 - по стр. 2, 3, 5-9, 35, 43, 46-50; %=56 - по стр. 10; %=50 - по стр. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; %=40 - по стр. 25; %=44 - по стр. 26, 32, 34, 44, 45, 51; %=37 - по стр. 27, 60, 62; %=51 - по стр. 30, 52; %=43 - по стр. 36, 56, 59, 61; %=64 - по стр. 58) | 21 739.15 |  |  |  |  | 217 418 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 357 410.83 |  |  |  |  | 2 030 248 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 332.17 | 163.64 | 1.17 |  |  | 4 648 | 2 047 | 8 |
|  |  |  | 1 167.36 | 0.31 |  |  |  | 2 593 | 4 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 38; %=98 - по стр. 39; %=88 - по стр. 42) | 160.85 |  |  |  |  | 1 716 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 38; %=56 - по стр. 39; %=48 - по стр. 42) | 98.68 |  |  |  |  | 983 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 591.70 |  |  |  |  | 7 347 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 359 002.53 |  |  |  |  | 2 037 595 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 7 682.65 |  |  |  |  | 43 605 |  |  |
|  |  |  | 7 682.65 |  |  |  |  | 43 605 |  |
|  | Всего со строительным контролем | 366 685.18 |  |  |  |  | 2 081 200 |  |  |
|  |  |  | 366 685.18 |  |  |  |  | 2 081 200 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 7 333.70 |  |  |  |  | 41 624 |  |  |
|  |  |  | 7 333.70 |  |  |  |  | 41 624 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 374 018.88 |  |  |  |  | 2 122 824 |  |  |
|  |  |  | 374 018.88 |  |  |  |  | 2 122 824 |  |
|  | НДС 18% | 67 323.40 |  |  |  |  | 382 108 |  |  |
|  | Всего с НДС | 441 342.28 |  |  |  |  | 2 504 932 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 32 183.40 |  |  |  |  | 343 373 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 21 837.83 |  |  |  |  | 218 401 |  |  |

| Составил: | Инженер - сметчик И.С. Блинова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |