Согласовано: Утверждаю:

Директор МКУ «КР МКД» Директор ООО «Дом-Сервис»

С.Б. Русович С.Д.Рожкова

«___»____________2014 г. «___»____________2014 г.

Техническое задание

на выполнение  работ по капитальному ремонту  фасада с утеплением, отмостки   многоквартирного дома  №7-11  по ул. Беговой  г. Калининграда.

( во исполнение решения суда)

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Беговая, д. №7-11 |
| 3 | Заказчик | ООО «Дом-Сервис» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт фасада с утеплением, отмостки |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В доме №7-11 по ул. Беговой необходимо выполнить капитальный ремонт фасада с утеплением, отмостки. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние дни с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 75 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Подрядчик обязан письменно сообщить заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на объекте оформить дополнительное соглашение для расчета подрядчика с заказчиком. |
| 6 | Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все конструктивные узлы согласовываются с заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» |
| 8 | СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» ГОСТ 25772-83 Стоимость работ: |
| 9 | По утвержденной сметной документации: 2259143 (два миллиона двести пятьдесят девять тысяч сто сорок три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% Внимание! Особые условия: в связи с предельной стоимостью объекта, все виды и объемы работ, учтенные ПСД,. необходимо выполнить в пределах суммы, 2 056 002 (два миллиона пятьдесят шесть тысяч) 02 рубля 00 копеек в том числе НДС 18%. |
| 10 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |

Основные  материалы:

| 1 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1.8 мм без покрытия, 50х50 мм |
| --- | --- |
| 2 | Раствор цементно-известковый |
| 3 | Плиты из минеральной ваты толщиной 80 мм марки не ниже М -125 |
| 4 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT или аналог |
| 5 | Перфорированный уголок с сеткой |
| 6 | Сетка стеклянная СС-1 |
| 7 | Клей для наружных фасадных работ |
| 8 | Краска перхлорвиниловая для наружных работ |
| 9 | Штукатурка фасадная декоративная минеральная зерно не менее 3 мм. |
| 10 | Песок природный для строительных работ средний |
| 11 | Гидроизоляция обмазочная битумная |
| 12 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М 200) |
| 13 | Щебень фракции 20-40 мм. |

3. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики)  без согласования с МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

- Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

Составил -----

Проверил-----------