Согласовано Утверждаю

Директор МКУ «КР МКД» Исполнительный директор ООО « УК РСУ-5»

_________________С.Б. Русович _______________С.Ю. Донцова

«___»____________2013 г. «___»____________2013 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт  крыши  МКД №3-7 по ул. Одесской в Московском районе г. Калининграда

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Одесская, 3-7 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК РСУ-5» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №3-7 по ул. Одесская необходимо выполнить капитальный ремонт крыши. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются. |
|  | Стоимость капитального ремонта: согласно сметной документации. |
| 5 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 45 календарных дней 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 6 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» ГОСТ 25772-83 Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 7 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 8 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 9 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

- Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту крыши по адресу: ул. Одесская, 3-7

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 | 7.84 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 7.84 |
| 3. | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.66 |
| 4. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 7.84 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.4 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.3 |
| 7. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 7.84 |
| 8. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 162.288 |
| 9. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 | 7.84 |
| 10. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 980 |
| 11. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.12 |
| 12. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 12 |
| 13. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 9 |
| 14. | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной цветной |  | 0.6 |
| 15. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.264 |
| 16. | Разборка люка выхода на кровлю | 100 окон | 0.03 |
| 17. | Устройство люка выхда на кровлю | 100 м2 | 0.0105 |
| 18. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 VELUX | м2 | 1.05 |
| 19. | Устройство мелких покрытий из листовой стали до 0.4 мм. (капельник) | 100 м | 1.1 |
| 20. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 7.84 |
| 21. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 64.3 |
| 22. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1.1 |
| 23. | Устройство желобов подвесных | 100 м | 1.1 |
| 24. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.65 |
| 25. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 26. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.08 |
| 27. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 28. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.55 |
| 29. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.04 |
| 30. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.168 |
| 31. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала) | 100 м | 0.04 |
| 32. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.176 |
| 33. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м | 0.014 |
| 34. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0588 |
| 35. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала) | 100 м | 0.014 |
| 36. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0924 |
| 37. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 0.45 |
| 38. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 | 0.45 |
| 39. | Ограждение кровель перилами (снегозадержатели) прим. | 100 м | 1.04 |
| 40. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 46.69 |
| 41. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 46.69 |

Основные  материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием, цвет согласовывается с заказчиком. |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной не менее 0,5 мм с полимерным покрытием |
| 4 | Доска обрезная толщиной не менее 25 мм |
| 5 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины или аналог |
| 8 | Диаметр желобов и водосточных труб не менее 120 мм |
| 9 | Пленка подкровельная антиоксидантная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН |
| 10 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 |
| 11 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) |

Примеры узлов:

|  | Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. |
| --- | --- |
|  | Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). |
|  | Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. |
|  | Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. Ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию с составлением протокола испытаний. |
|  | Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. Подвесные желоба устраиваются с уклоном 1:200. Нарезанные заготовки для устройства желобов соединяются в картину двойными лежачими фальцами, которые осаживают так, чтобы они оказались снаружи желобов. |

4. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | _________________ | Инженер ООО «УК РСУ-5» Таран С.В. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Главный инженер ООО «УК РСУ-5» . Хищенко Е.И. |