Приложение № 1 к Договору

|  | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Ген. директор ООО «УК Старый Город» ____________________/С.Б.Русович/ _____________________/ Е.В.Шулепко/ «_____» ___________ 2013 г. «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Задание на обследование

многоквартирного дома  №1-1а по ул.Розы Люксембург в  г.Калининграде

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для обследования Заказчик Вид строительства Стадийность производства работ | Решение суда ООО «УК Старый Город» Обследование, проектирование Обследование, рабочий проект |
| (I этап) Обследование |
|  | Выполнить 1 категории сложности обследование технического состояния стен и полов подвала с выдачей Заключения об их состоянии и рекомендаций о методах защиты от подтопления. | - составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт; - указание Заказчику мест для отбора проб грунтов оснований фундаментов; - фотофиксация дефектов и повреждений; - составление Заключения по результатам обследования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации; |
| (II этап) Проектирование |
|  | Проектные решения по ограничению подтопления подвала Сроки выполнения проекта Документация Особые условия Количество экземпляров | Представить проектные решения по ограничению подтопления подвала (с обязательным указанием порядка выполнения работ) 30 календарных дней Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В стоимость работ по обследованию не входит вскрытие и заделка конструкций, установка лестниц и подмостей, подготовка шурфов. Исполнителем данных работ является Заказчик. Документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается |

Разработал: Зам. начальника комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ О.Н.Белошапкина