| Согласовано: Директор МКУ «КР МКД» ____________________/С.Б. Русович/ «_____» ___________ 2014 г. | Утверждаю: Генеральный директор ООО «КРУО АСЖ» _______________________/И.Р. Кулумбегова/ «_____» ___________ 2014 г. |
| --- | --- |

Задание на проектирование

по объекту капитального ремонта сетей электроснабжения «Многоквартирный жилой дом по ул. Эльблонгская №13-17 в г. Калининграде»

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для проектирования Заказчик Вид строительства Стадийность проектирования Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций Основные требования к инженерному оборудованию Сроки выполнения проекта Документация Требования к сметной документации Особые условия Количество экземпляров Особые условия составления проекта | Включение в целевую программу Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»/техническое задание заказчика ООО «КРУО АСЖ» Капитальный ремонт Рабочий проект Существующее здание Существующее В соответствии с современными требованиями предусмотреть: а) замену электрических сетей, в том числе: ГРЩ, распределительных и групповых щитов; внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения; ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков, установочных коробок и осветительных приборов коммунального освещения на энергосберегающие; групповых линий питания электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем 30 календарных дней Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком. Документацию разработать базисно-индексным методом в программе WinRIK, Word и Excel в действующей сметно-нормативной базе, позволяющей выполнить проверку достоверности сметной стоимости объекта. Разработанную проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами. В случае необходимости запросить технические условия, планы этажей, план земельного участка. Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. Капитальный ремонт общедомовых систем осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании. |

Разработал: вр.и.о. зам. начальника комплексной

проектной группы МКУ «КР МКД»

______________ /Сёмкин Б.А./