| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ- 23» |
| ________________ С.Б. Русович | _____________ И. Г. Ярмошик |
| «____» _________ 2014 года | «____» _______________ 2014 года |
| Техническое задание |
| на выполнение работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: ул. Дорожная д.23-33, г. Калининград Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный 2-х этажный дом с мансардой 2 Местоположение Россия, г. Калининград, ул. Дорожная д.23-33 3 Заказчик ООО «ЖЭУ-23»» 4 Данные подрядной организации По результатам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ По результатам конкурса 7 Стадийность Строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем норм, актам, предусмотренным для данной категории здания. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 23-33 по ул. Дорожная  необходимо выполнить

капитальный ремонт  черепичной крыши.

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях     эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в   будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны  труда и

санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика. Ответственный производитель работ на Объекте назначается приказом Подрядчика,  копия приказа предоставляется Заказчику.

5.  Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и

согласовываются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества,

паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы

должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

7.  Особые условия:

- Сроки производства работ: не более 120  календарных дней, с учетом климатологии. Продление проведения сроков капитального ремонта только согласно соответствующих пунктов договора подряда.

В случае срыва производства работ, по не зависящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и МКУ «КРМКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов ( в МКУ «КРМКД»).

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- В случае срыва производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

- Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер

8. Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении договора  в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами предусмотренным  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить

заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

  - Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту  крыши по адресу: ул. Дорожная д.  23-33

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 9.2 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 9.2 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 9.2 |
| 4. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 9.2 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.65 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 3.8 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кабылки) | 100 м | 1.536 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.6 |
| 9. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАУЭРЛАТА) | 1 м3 кладки | 3.9 |
| 10. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.2 |
| 11. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0842 |
| 12. | Люк выхода на кровлю (размером 0,54*0,78; 20шт) | м2 | 8.42 |
| 13. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 27.8944 |
| 14. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 577.41408 |
| 15. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 9.2 |
| 16. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (ЮТАВЕК 135) | м2 | 1150 |
|  | утепление над л/к. |
| 17. | Разборка засыпного утеплителч (прим). | 1 м3 утеплителя | 10.98 |
| 18. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (150 мм) | 1 м3 изоляции | 10.98 |
| 19. | Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм | м2 | 223.992 |
| 20. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.732 |
| 21. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 94 |
| 22. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 9.2 |
| 23. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 46.64 |
| 24. | Устройство снегозадержателей (прим) | 100 м ограждения | 1.392 |
| 25. | Устройство мелких покрытий (оголовки дымоходов.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.29435 |
| 26. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1.485 |
| 27. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.485 |
| 28. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельник) | 100 м | 1.485 |
| 29. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.6 |
| 30. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.3 |
| 31. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.15 |
| 32. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.15 |
| 33. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.5 |
| 34. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.17 |
| 35. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.714 |
| 36. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 3 каналов) | 100 м труб | 0.024 |
| 37. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.1584 |
| 38. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 12каналов) | 100 м труб | 0.006 |
| 39. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.1452 |
| 40. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов) | 100 м труб | 0.048 |
| 41. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.528 |
| 42. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 2 каналов) | 100 м труб | 0.024 |
| 43. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.0528 |
| 44. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов) | 100 м труб | 0.054 |
| 45. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.594 |
| 46. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 4 каналов) | 100 м труб | 0.014 |
| 47. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.0924 |
| 48. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.9403 |
| 49. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9403 |
|  | прочие работы |
| 50. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.12 |
| 51. | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.12 |
| 52. | Вент выход Корнопласт холодный МЧ Д-110мм. | шт. | 12 |
| 53. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 12 |
| 54. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 143.71 |
| 55. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 143.71 |

4.Материалы:

- Металлочерипица «МОНТЕРЕЙ» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием. RAL 8004

- Сталь, оцинкованная  с  полимерным покрытием толщиной не менее 0,52 мм.

- Доска обрезная 2 сорт, толщиной  не менее 25 мм.

- Огнебиозащитное покрытие «ПИРИЛАКС СС-2» или эквивалент.

- Бруски обрезные, размером не менее 50*50 мм

- Доска обрезная для усиления стропильной системы 150*50мм, сорт 2

- Брус обрезной 100*150мм, 150*150мм.

- Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ, (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), пленка антиконденсатная ЮТАКОН или аналоги.

- Блоки оконные Велюкс типа Эконом, люк - окно.

- Кирпич керамический, размером 250*120*65мм, марки 125.

11.Расчет водосточной системы производить согласно СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

12.Вата минеральная  ISOVER KT-40, толщина утеплителя 150 мм (либо аналог)

13. Вент. выходы на канализационные стояки «Корнопласт» холодный МЧ Д110м (либо аналог)

Карнизные свесы перед покраской острогать по месту.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. Стоимость материала поставщика обосновать накладной.

4. Качество работ:

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ- 5 лет.

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест. Вывоз мусора. Биотуалет на  объекте обязателен.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний,  до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Инженер-Сметчик

ООО «ЖЭУ-23»                                                                                        Т. А.Аблеева

Заместитель директора

ООО «ЖЭУ-23»                                                                                         А. Г. Якимчук