«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»

С. Б. Русович _____________

«___»______________2015г.

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши,  фасада с утеплением, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и системы отопления многоквартирного дома №39-45по ул. Садовая                              г. Калининграда.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Садовая, 39-45. |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме, расположенному по адресу: г. Калининград, ул. Садовая, № 39-45 необходимо выполнить капитальный ремонт, в том числе: - ремонт крыши; - ремонт фасада с утеплением; - ремонт систем внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и системы отопления (в пределах подвала). |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 150 календарных дней, с учетом климатологии. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СНиП РК 2.04-10-2004 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 1713330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 29.13330.2011 «Полы» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" |
| 8 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

3. Основные допустимые материалы:

|  | КРЫША |
| --- | --- |
|  | Изопласт П ЭПП-4,0 либо аналог |
|  | Изопласт К ЭКП-4,5 либо аналог |
|  | Дефлекторы по расчету |
|  | Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,5 мм |
|  | Водосточная система по расчету |
|  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30 Е160 |
|  | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом |
|  | Штукатурка фасадная декоративная типа «BOLIX MPKA15DM» или аналог. |
|  | Краска фасадная перхлорфиниловая |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |
|  | Труба из полипропилена PN 25/25 |
|  | Хомуты металлические с шурупом для крепления трубопроводов |
|  | Угольник "Фузиотерм" диаметром 25 мм или аналог |
|  | Кран шаровой муфтовый Valtec, диаметром 25 мм |
|  | Кран балансировочный диам.25мм |
|  | Труба из полипропилена PN 25/32 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм |
|  | Труба из полипропилена PN 25/40 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм |
|  | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм |
|  | Труба из полипропилена PN 25/50 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм |
|  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм |
|  | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм или аналог |
|  | Труба из полипропилена PN 25/63 |
|  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм |
|  | Труба из полипропилена PN 25/75 |
|  | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм |
|  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм |
|  | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм или аналог |
|  | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм или аналог |
|  | Пластинчатый водоподогреватель системы ГВС мощностью 268 кВт, типа ЭТ-014с-10-23 или аналог |
|  | Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 40/10 EM производительностью 18 м3/час или аналог |
|  | Насосы циркуляционные для системы ГВС "WILO" серии TOP-Z 30/7 , один резервный или аналог |
|  | Терморегулятор отопления типа OUMAN EN-203/L , 3-х контурный, погодозависимый или аналог |
|  | Дисковый поворотный затвор Genebre диам.80, 60 мм или аналог |
|  | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа диаметром 50 мм, 65мм, 80мм или аналог |
|  | Магнетизер infra corr MI-1 диам.65мм или аналог |
|  | Предохранительный клапан PN 10 диам.32мм |
|  | Трехходовой регулирующий клапан системы отопления Р=1,6МПа, Тmax =150 С, DN 40, VLA с электроприводом ALA 200.230B, ESBE или аналог |
|  | Двухходовой регулирующий клапан системы ГВС Р=1,6МПа, Тmax =150 С, DN 32, VLF с электроприводом ALA 200.230B, ESBE или аналог |
|  | Кран шаровый стальной муфтовый Danfos диам.15мм, 32 мм, 50 мм или аналог |
|  | Автоматический воздухоотводчик диам.15мм |
|  | Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 м или аналог |
|  | Клапан балансировочный ручной стальной фланцевый MSV-F Danfos диам.80мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 60 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 89 мм или аналог |
|  | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
|  | Труба из полипропилена PN 10/32 |
|  | Угольник "Фузиотерм" диаметром 32 мм или аналог |
|  | Тройник "Фузиотерм" диаметром 32 мм или аналог |
|  | Кран шаровой муфтовый Valtec, диаметром 15 мм |
|  | Кран шаровой муфтовый Valtec, диаметром 32 мм |
|  | Кран шаровой муфтовый Valtec, диаметром 25 мм |
|  | Труба из полипропилена PN 10/40 |
|  | Угольник "Фузиотерм" диаметром 40 мм или аналог |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм |
|  | Тройник "Фузиотерм" диаметром 40 мм или аналог |
|  | Труба из полипропилена PN 10/50 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм |
|  | Тройник "Фузиотерм" диаметром 50 мм или аналог |
|  | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в или аналог |
|  | Труба из полипропилена PN 10/63 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм |
|  | Тройник "Фузиотерм" диаметром 63 мм или аналог |
|  | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм или аналог |
|  | Труба из полипропилена PN 10/75 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм |
|  | Тройник "Фузиотерм" диаметром 75 мм |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм или аналог |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм |
|  | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
|  | Труба из полипропилена PN 20/32 |
|  | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм |
|  | Угольник "Фузиотерм" диаметром 32 мм или аналог |
|  | Кран шаровой муфтовый Valtec, диаметром 15 мм |
|  | Кран шаровой муфтовый Valtec, диаметром 32 мм |
|  | Труба из полипропилена PN 20/40 |
|  | Угольник "Фузиотерм" диаметром 40 мм или аналог |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм |
|  | Тройник "Фузиотерм" диаметром 40 мм или аналог |
|  | Труба из полипропилена PN 20/50 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм |
|  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм |
|  | Труба из полипропилена PN 20/63 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм |
|  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм |
|  | Труба из полипропилена PN 20/75 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм |
|  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм или аналог |
|  | ФАСАД, БАЛКОНЫ, ОТМОСТКА |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 20х20х4 мм |
|  | Плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна типа «Paroc FAS4» или аналог |
|  | Сетка стеклянная строительная СС-1, или аналог. |
|  | Грунт воднодисперсионная «BOLIX» или аналог |
|  | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" или аналог. |
|  | Краска фактурная, фасадная перхлорфиниловая или аналог |
|  | Гидроизол |
|  | Грунтовка ГФ-021 |
|  | Щебень фракции 20-40 мм |
|  | Песок средней крупности |
|  | Бетон В15 |

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»								Е.Н. Сметанина

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева