| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 557 238 | руб. | Смета на сумму: | 1 557 238 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калиинград» «КРМД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ №7» |
| ________________ /___Русович С.Б.___ / | ________________ /___Просвирина Т.В.__ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: | Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома № 1-5 по ул. Загорская, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 1 557.238 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт сложных кровель МДС 81.35-2004 ( 4 ската, уклон 35") |
|  | Раздел 1. Ремонт кровли |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 8.06 | 206.94 | 164.56 | 42.38 | 1 667.92 | 1 326.37 | 341.54 | 12.51 | 4.4 | 18 096 | 16 593 | 1 503 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 313.11 |  |  |  | 84% | 13 938 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 795.82 |  |  |  | 48% | 7 965 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 776.85 |  |  |  |  | 39 999 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 8.06 | 215.64 | 159.75 | 55.89 | 1 738.04 | 1 287.59 | 450.45 | 12.51 | 7.12 | 19 315 | 16 108 | 3 207 |
|  |  |  |  |  | 8.69 |  |  | 70.02 | 1 | 12.49 |  |  | 875 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 126.82 |  |  |  | 71% | 12 058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 882.45 |  |  |  | 52% | 8 831 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 747.30 |  |  |  |  | 40 204 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена маурлатов из брусьев (прим), 100 м | 0.5 | 9 639.53 | 1 697.89 | 43.26 | 4 819.77 | 848.94 | 21.63 | 12.51 | 6.98 | 22 461 | 10 620 | 151 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 3 949.19 |  | 2.96 | 1 |  | 11 690 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 704.62 |  |  |  | 71% | 7 540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 551.81 |  |  |  | 52% | 5 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 076.20 |  |  |  |  | 35 524 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 2 | 3 483.42 | 1 507.39 | 25.28 | 6 966.85 | 3 014.78 | 50.55 | 12.51 | 7.02 | 53 832 | 37 715 | 355 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 3 901.52 |  | 4.04 | 1 |  | 15 762 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 502.27 |  |  |  | 71% | 26 778 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 959.61 |  |  |  | 52% | 19 612 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 428.72 |  |  |  |  | 100 221 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек из досок, 100 м | 0.75 | 3 483.42 | 1 507.39 | 25.28 | 2 612.57 | 1 130.54 | 18.96 | 12.51 | 7.02 | 20 187 | 14 143 | 133 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 1 463.07 |  | 4.04 | 1 |  | 5 911 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 938.35 |  |  |  | 71% | 10 042 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 734.85 |  |  |  | 52% | 7 354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 285.77 |  |  |  |  | 37 583 |  |  |
| 6. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 8.06 | 5 055.82 | 630.86 | 262.72 | 40 749.91 | 5 084.74 | 2 117.51 | 12.52 | 6.84 | 248 567 | 63 661 | 14 484 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 25.48 |  | 33 547.65 | 205.40 | 5.08 | 12.5 |  | 170 422 | 2 568 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 5 713.35 |  |  |  | 92% | 60 931 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 2 909.58 |  |  |  | 44% | 29 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 372.84 |  |  |  |  | 338 638 |  |  |
| 7. | Цена поставщика. Безасбестовый волнистый лист среднего профиля типа "Этернит" или аналог, м2 | 1031.68 | 82.76 |  |  | 85 380.41 |  |  | 1 | 1 | 346 644 |  |  |
|  |  |  |  | 82.76 |  |  | 85 380.41 |  | 4.06 | 1 |  | 346 644 |  |
|  | Объем: 806*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =320*1.05/4.06 |
| 8. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.05 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 163.67 | 162.96 | 0.71 | 12.51 | 4.05 | 2 042 | 2 039 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 135.26 |  |  |  | 71% | 1 448 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 105.92 |  |  |  | 52% | 1 060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 404.85 |  |  |  |  | 4 550 |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 5 | 419.31 | 86.25 | 37.22 | 2 096.54 | 431.25 | 186.09 | 12.51 | 6.53 | 10 841 | 5 395 | 1 215 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.59 |  | 1 479.20 | 12.97 | 2.86 | 12.51 |  | 4 231 | 162 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 470.87 |  |  |  | 90% | 5 001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 239.88 |  |  |  | 43% | 2 390 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 807.29 |  |  |  |  | 18 232 |  |  |
| 10. | ТССЦ 203-0955 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 3.2 | 2 460.30 |  |  | 7 872.96 |  |  |  |  | 13 488 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 7 872.96 |  | 4 214.88 |  |  | 13 488 |  |
|  | Объем: 0.8*0.8*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-008-08 Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной с полимерным покрытием, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.11 | 5 063.67 | 291.92 | 21.28 | 557.00 | 32.11 | 2.34 | 12.52 | 7.17 | 2 582 | 402 | 17 |
|  |  |  |  | 4 750.47 |  |  | 522.55 |  | 4.14 | 1 |  | 2 163 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ] |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 34.04 |  |  |  | 90% | 362 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 17.34 |  |  |  | 43% | 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 608.38 |  |  |  |  | 3 117 |  |  |
| 12. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 1.26 | 5 008.82 | 90.13 | 94.00 | 6 311.11 | 113.57 | 118.44 | 12.51 | 6.29 | 23 260 | 1 421 | 745 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 6.84 |  | 6 079.11 | 8.62 | 3.47 | 12.5 |  | 21 095 | 108 |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 131.97 |  |  |  | 92% | 1 407 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 67.20 |  |  |  | 44% | 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 510.28 |  |  |  |  | 25 339 |  |  |
| 13. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка снегозадержателей (прим), 100 м ограждения | 1.2 | 5 008.82 | 90.13 | 94.00 | 6 010.59 | 108.16 | 112.80 | 12.51 | 6.29 | 22 153 | 1 353 | 710 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 6.84 |  | 5 789.63 | 8.21 | 3.47 | 12.5 |  | 20 090 | 103 |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 125.68 |  |  |  | 92% | 1 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 64.00 |  |  |  | 44% | 641 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 200.27 |  |  |  |  | 24 133 |  |  |
| 14. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 6.74 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 493.69 | 686.12 | 692.11 | 12.51 | 3.39 | 11 135 | 8 583 | 2 346 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 115.46 | 9.77 | 1.78 | 12.56 |  | 206 | 123 |
|  | Объем: 524+30+120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 626.30 |  |  |  | 77% | 6 704 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 417.53 |  |  |  | 48% | 4 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 537.53 |  |  |  |  | 22 018 |  |  |
| 15. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 139.518 | 36.04 |  |  | 5 028.23 |  |  |  |  | 20 999 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 5 028.23 |  | 150.51 |  |  | 20 999 |  |
|  | Объем: (6.74)*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (отливов в желоб) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.356 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 4 008.74 | 508.17 | 9.03 | 12.51 | 6.9 | 15 637 | 6 357 | 62 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 3 491.54 | 1.40 | 2.64 | 12.57 |  | 9 218 | 18 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 422.94 |  |  |  | 71% | 4 526 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 331.22 |  |  |  | 52% | 3 315 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 762.90 |  |  |  |  | 23 478 |  |  |
| 17. | ТЕРр 58-20-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м | 0.19 | 6 350.32 | 635.76 | 12.96 | 1 206.56 | 120.79 | 2.46 | 12.51 | 6.86 | 4 377 | 1 511 | 17 |
|  |  |  |  | 5 701.60 | 2.33 |  | 1 083.30 | 0.44 | 2.63 | 12.51 |  | 2 849 | 6 |
|  | Объем: (7.5*2)+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 100.62 |  |  |  | 71% | 1 077 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 78.80 |  |  |  | 52% | 789 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 385.98 |  |  |  |  | 6 243 |  |  |
| 18. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.356 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 11 950.65 | 443.28 | 43.21 | 12.51 | 6.89 | 42 070 | 5 545 | 298 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 11 464.17 | 4.10 | 3.16 | 12.48 |  | 36 227 | 51 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 483.17 |  |  |  | 92% | 5 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 246.06 |  |  |  | 44% | 2 462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 679.88 |  |  |  |  | 49 681 |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-10-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 1.328 | 7 879.49 | 801.83 | 8.10 | 10 463.96 | 1 064.83 | 10.76 | 12.51 | 7.18 | 37 902 | 13 321 | 77 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 9 388.38 |  | 2.61 | 1 |  | 24 504 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 883.81 |  |  |  | 71% | 9 458 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 692.14 |  |  |  | 52% | 6 927 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 039.91 |  |  |  |  | 54 287 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-10-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.24 | 6 366.80 | 1 213.61 | 8.10 | 1 528.03 | 291.27 | 1.94 | 12.51 | 7.18 | 6 535 | 3 644 | 14 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 234.82 |  | 2.33 | 1 |  | 2 877 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 241.75 |  |  |  | 71% | 2 587 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 189.33 |  |  |  | 52% | 1 895 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 959.11 |  |  |  |  | 11 017 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.12 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 552.57 | 57.67 | 0.97 | 12.51 | 7.18 | 1 963 | 721 | 7 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 493.93 |  | 2.5 | 1 |  | 1 235 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 47.87 |  |  |  | 71% | 512 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 37.49 |  |  |  | 52% | 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 637.92 |  |  |  |  | 2 850 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-10-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.12 | 9 322.48 | 1 083.29 | 8.10 | 1 118.70 | 129.99 | 0.97 | 12.51 | 7.18 | 2 838 | 1 626 | 7 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 987.73 |  | 1.22 | 1 |  | 1 205 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 107.89 |  |  |  | 71% | 1 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 84.49 |  |  |  | 52% | 846 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 311.09 |  |  |  |  | 4 838 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 12.51 | 7.2 | 8 461 | 4 100 | 7 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 1 029.19 |  | 4.23 | 1 |  | 4 353 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 272.02 |  |  |  | 71% | 2 911 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 213.02 |  |  |  | 52% | 2 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 842.97 |  |  |  |  | 13 504 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 205 656.40 | 17 170.86 | 4 183.48 |  |  | 955 385 | 214 858 | 25 358 |
|  |  |  | 184 302.04 | 320.93 |  |  |  | 715 169 | 4 014 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 205 656.40 | 17 170.86 | 4 183.48 |  |  | 955 385 | 214 858 | 25 358 |
|  |  |  | 184 302.04 | 320.93 |  |  |  | 715 169 | 4 014 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 12 901.19 |  |  |  |  | 34 487 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 16, 17, 19-23; %=92 - по стр. 6, 12, 13, 18; %=90 - по стр. 9, 11; %=77 - по стр. 14) | 16 382.69 |  |  |  |  | 174 921 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 14; %=52 - по стр. 2-5, 8, 16, 17, 19-23; %=44 - по стр. 6, 12, 13, 18; %=43 - по стр. 9, 11) | 10 618.55 |  |  |  |  | 106 280 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 232 657.64 |  |  |  |  | 1 236 586 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 232 657.64 |  |  |  |  | 1 236 586 |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 4 978.87 |  |  |  |  | 26 463 |  |  |
|  | Итого | 237 636.51 |  |  |  |  | 1 263 049 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 4 752.73 |  |  |  |  | 25 261 |  |  |
|  | Итого | 242 389.24 |  |  |  |  | 1 288 310 |  |  |
|  | НДС 18% | 43 630.06 |  |  |  |  | 231 896 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 286 019.30 |  |  |  |  | 1 520 206 |  |  |
|  | Раздел 2. Вентиляционные каналы деревянные |
| 24. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вент каналов, 100 м труб и покрытий | 0.0726 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 5.49 | 5.47 | 0.02 | 12.51 | 4.09 | 69 | 68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 4.54 |  |  |  | 71% | 48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 3.56 |  |  |  | 52% | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13.59 |  |  |  |  | 153 |  |  |
| 25. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 покрытия | 0.0726 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 864.52 | 85.19 | 2.41 | 12.51 | 7.14 | 3 111 | 1 066 | 17 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 776.92 | 0.27 | 2.61 | 12.5 |  | 2 028 | 3 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 92.30 |  |  |  | 92% | 983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 47.00 |  |  |  | 44% | 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 003.82 |  |  |  |  | 4 565 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-21-1 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (с полимерным покрытием), 10 шт. | 0.4 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 449.55 | 64.50 | 1.22 | 12.51 | 7.17 | 1 802 | 807 | 9 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 383.83 |  | 2.57 | 1 |  | 986 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 53.54 |  |  |  | 71% | 573 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 41.93 |  |  |  | 52% | 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 545.01 |  |  |  |  | 2 795 |  |  |
| 27. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.3 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 723.84 | 388.68 | 0.62 | 12.51 | 4.04 | 6 280 | 4 862 | 2 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 334.54 |  | 4.23 | 1 |  | 1 415 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 307.06 |  |  |  | 67% | 3 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 194.34 |  |  |  | 40% | 1 945 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 225.24 |  |  |  |  | 11 482 |  |  |
| 28. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 2 273.86 | 99.29 | 11.39 | 682.16 | 29.79 | 3.42 | 12.51 | 7.11 | 2 182 | 373 | 24 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 648.95 |  | 2.75 | 1 |  | 1 785 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 28.30 |  |  |  | 80% | 298 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 14.00 |  |  |  | 37% | 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 724.46 |  |  |  |  | 2 618 |  |  |
| 29. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (покрытие поверхности дымовых труб) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 покрытия | 0.0504 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 600.16 | 59.14 | 1.67 | 12.51 | 7.14 | 2 159 | 740 | 12 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 539.35 | 0.19 | 2.61 | 12.5 |  | 1 408 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 64.08 |  |  |  | 92% | 683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 32.63 |  |  |  | 44% | 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 696.87 |  |  |  |  | 3 168 |  |  |
| 30. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 28.5 |  |  |  |  |  |  |  | 40.64 | 1 158 |  | 1 158 |
| 31. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 28.5 |  |  |  |  |  |  |  | 146.81 | 4 184 |  | 4 184 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 3 325.72 | 632.77 | 9.36 |  |  | 20 945 | 7 916 | 5 406 |
|  |  |  | 2 683.59 | 0.46 |  |  |  | 7 622 | 5 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 3 325.72 | 632.77 | 9.36 |  |  | 20 945 | 7 916 | 5 406 |
|  |  |  | 2 683.59 | 0.46 |  |  |  | 7 622 | 5 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 24, 26; %=92 - по стр. 25, 29; %=67 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28) | 549.81 |  |  |  |  | 5 843 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=52 - по стр. 24, 26; %=44 - по стр. 25, 29; %=40 - по стр. 27; %=37 - по стр. 28) | 333.46 |  |  |  |  | 3 335 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 4 208.99 |  |  |  |  | 30 123 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 4 208.99 |  |  |  |  | 30 123 |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 90.07 |  |  |  |  | 645 |  |  |
|  | Итого | 4 299.06 |  |  |  |  | 30 768 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 85.98 |  |  |  |  | 615 |  |  |
|  | Итого | 4 385.04 |  |  |  |  | 31 383 |  |  |
|  | НДС 18% | 789.31 |  |  |  |  | 5 649 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 5 174.35 |  |  |  |  | 37 032 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 208 982.12 | 17 803.63 | 4 192.84 |  |  | 976 330 | 222 774 | 30 764 |
|  |  |  | 186 985.63 | 321.39 |  |  |  | 722 791 | 4 019 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 208 982.12 | 17 803.63 | 4 192.84 |  |  | 976 330 | 222 774 | 30 764 |
|  |  |  | 186 985.63 | 321.39 |  |  |  | 722 791 | 4 019 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 12 901.19 |  |  |  |  | 34 487 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 16, 17, 19-24, 26; %=92 - по стр. 6, 12, 13, 18, 25, 29; %=90 - по стр. 9, 11; %=77 - по стр. 14; %=67 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28) | 16 932.50 |  |  |  |  | 180 764 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 14; %=52 - по стр. 2-5, 8, 16, 17, 19-24, 26; %=44 - по стр. 6, 12, 13, 18, 25, 29; %=43 - по стр. 9, 11; %=40 - по стр. 27; %=37 - по стр. 28) | 10 952.01 |  |  |  |  | 109 615 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 236 866.63 |  |  |  |  | 1 266 709 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 236 866.63 |  |  |  |  | 1 266 709 |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 5 068.95 |  |  |  |  | 27 108 |  |  |
|  | Итого | 241 935.58 |  |  |  |  | 1 293 817 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 4 838.71 |  |  |  |  | 25 876 |  |  |
|  | Итого | 246 774.29 |  |  |  |  | 1 319 693 |  |  |
|  | НДС 18% | 44 419.37 |  |  |  |  | 237 545 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 291 193.66 |  |  |  |  | 1 557 238 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭУ №7" Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер ООО "ЖЭУ №7" Широкожухова С.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |