«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

_______________С.Б. Русович

«___»______________2013г

«Утверждаю»

Директор ООО «УК Управдом»

_____________В.А. Тишковец

«___»____________2013г

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши из металлочерепицы

МКД №9-21 по ул. Кленовой  в  Московском  районе

г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Кленовая, 9-21 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Управдом» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №9-21 по ул. Кленовой необходимо выполнить капитальный ремонт кровли из металлочерепицы. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией. |
| 5 | На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот. |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: не более 60 календарных дней. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов. 3) В случае срыва производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз. 6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета. 7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости |
| 7 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем |
| 8 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. |
| 9 | Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты. |
| 10 | Условия оплаты: Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3. |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту черепичной крыши по адресу: ул. Кленовая 9-21

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Е46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 9.1 |
| 2. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0.3 |
| 3. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 9.4 |
| 4. | Е58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы | 100 м2 | 9.4 |
| 5. | Е58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 7.57 |
| 6. | Е58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.9 |
| 7. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.68 |
| 8. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.4 |
| 9. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.06 |
| 10. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1.52 |
| 11. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.52 |
| 12. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.52 |
| 13. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 14. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.6 |
| 15. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.08 |
| 16. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 17. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.7 |
| 18. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 18.8 |
| 19. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 389.16 |
| 20. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 9.4 |
| 21. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 1175 |
| 22. | Е12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 9.4 |
| 23. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 79 |
| 24. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 6 |
| 25. | С203-0955 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 3.78 |
| 26. | Е10-01-008-08 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.12 |
| 27. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0528 |
| 28. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.03 |
| 29. | С404-0006 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.126 |
| 30. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.03 |
| 31. | С404-0006 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.33 |
| 32. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.45 |
| 33. | Е15-04-014-01 | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.45 |
| 34. | Е12-01-012-01 | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 1.12 |
| 35. | Е54-3-1 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0.61 |
| 36. | Е10-01-022-01 | Подшивка карниза досками обшивки | 100 м2 потолка | 0.61 |
| 37. | Е15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву карниза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.61 |
| 38. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, по дымовым трубам | 100 м2 покрытия | 0.17 |
| 39. | Х311-1037 | Погрузка мусора | т | 135.423 |
| 40. | Х403-1-15 | Перевозка мусора | т | 135.423 |

Основные допустимые материалы:

| 1. | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм. |
| --- | --- |
| 2. | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3. | Доска обрезная толщиной не менее 25 -30 мм ( в зависимости от шага стропильных ног) |
| 4. | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5. | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм |
| 6. | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7. | Антисептик-антипирен «Пирилакс СС-2» или эквивалент |
| 8. | Кирпич керамический марки 125 |
| 9. | Пленка подкровельная типа «ЮТАВЕК» 135 либо аналог |
| 10. | Водосточная система диаметром не менее 120 мм |
| 11. | Снегозадержание по расчету |
| 12. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой. |

Примеры узлов:

|  | Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. |
| --- | --- |
|  | Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). |
|  | Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. |
|  | Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. |
|  | Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. |

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. Сертификаты качества на материалы, счета фактуры на при

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний,  до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

| Составил: | Подпись: _______________ | Инженер Бояркина Т.Б. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | _______________ | Специалист по договорам Яценко В.В. |