| «Утверждаю» Исполнительный директор ООО «УКБР №1» _______________/И.Ю. Чоглоков/ «_____» ___________ 2015 г. | «Согласовано» Директор МКУ «КР МКД» ____________________/С.Б. Русович/ «_____» ___________ 2015 г. |
| --- | --- |

Задание на проведение работ по обследованию фундамента, включающее инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания

многоквартирного дома  № 22-24 по ул. Маршала Новикова

в  г. Калининград

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для проведения работ Заказчик Вид строительства Стадийность производства работ: I этап –инженерно-геологические изыскания II этап – обмерные работы III этап – обследование фундамента | Постановление № 826 от 22.05.2015 г. ГО «Город Калининград». СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» Капитальный ремонт Инженерно-геологические изыскания обеспечивающие комплексное изучение инженерно-геологических условий площадки ремонтируемого здания и получение материалов для решения вопроса о необходимости проектирования усиления фундаментов или укрепления основания. |
| Полевые, лабораторные, камеральные работы |
|  | Предварительно охарактеризовать и оценить инженерно-геологические условия строительства проектируемого объекта на момент проведения изыскательских работ. Полевые, лабораторные, камеральные работы (наименование работ см. смету-калькуляцию) Выполнить инженерно-геологические изыскания в пределах участка, ограниченного зданием + 5м в каждую сторону. Принять в качестве ориентировочной зоны изучения массива грунтов основания глубину 10м. | Произвести отрывку шурфов в количестве 3 шт. Произвести бурение скважин в количестве 2 шт. Произвести лабораторные и камеральные работы. Дать прогноз возможных изменений геологической среды в периоды ремонта и эксплуатации объекта, в том числе в зоне его возможного влияния на окружающую территорию и существующую застройку. |
| Обмерные работы |
|  | Выполнить обмерные работы 2 категории сложности для зданий с однотипными конструкциями перекрытий и покрытий с выявлением их состава, с узлами примыканий и сопряжений конструкций между собой, выполнение чертежей: | - планы фундаментов и фундаменты; - поэтажные планы здания (использовать данные технического паспорта); - планы полов с определением состава полов; - поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций; - фасады, окна, ворота; - лестницы; - планы кровли со вскрытиями; |
| Обследование |
|  | Выполнить 2 категории сложности обследование технического состояния строительных конструкций с выдачей Заключения об их состоянии и рекомендаций о возможности устройства в жилом здании технического подполья для размещения инженерных сетей. | - составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; - составление программы работ по определению действительного состояния конструкций; - детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений; - фотофиксация дефектов и повреждений; - графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений; - составление поверочных расчетов несущей способности строительных конструкций; |
|  | Сроки выполнения работ Документация Количество экземпляров | 30 календарных дней До начала работ представить на согласование Программу изысканий. Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. Представить технический отчет по результатам работ, включая изыскательские рекомендации к проектированию и возможности дальнейшей эксплуатации объекта, в том числе по мероприятиям инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Составить Заключение по результатам обследования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации, проектными предложениями по восстановлению несущей способности ограждающих конструкций. Документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. |

Разработал: начальник комплексного

проектного отдела МКУ «КР МКД»                     ______________________/ И.В. Крючков