| «СОГЛАСОВАНО» |  |
| --- | --- |
| И.о.директора МКУ «КР МКД» |  |
| _________________/ Ю.Г. Поломошнов / |  |
| «______»_______________2015г. |  |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт крыши, подвальных помещений, фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома № 11-13 по ул. Октябрьская площадь г. Калининграда Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. Октябрьская площадь, д.11-13 3 Технический заказчик МКУ «КР МКД» 4 Подрядчик Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется по результатам конкурсного отбора 7 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 8 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

- Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме, расположенному по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская площадь, д.11-13 необходимо выполнить капитальный ремонт, в том числе: - ремонт крыши; - ремонт подвальных помещений; - ремонт фасада без утепления; - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 80 календарных дней, с учетом климатологии. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от систему электроснабжения при переходе от старой системы к новой было минимальным. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 17.13330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП РК 2.04-10-2004 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» «Правила устройства электроустановок» (последняя редакция), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» от 13.01.2003. |
| 8 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

3.Основные допустимые материалы:

| 1 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) |
| --- | --- |
| 2 | Решетки жалюзийные регулируемые |
| 3 | Брус обрезной хвойных пород |
| 4 | Антисептик-антипирен «Пирилакс СС-2» для древесины или аналог |
| 5 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН |
| 6 | Этернит в комплекте или аналог |
| 7 | Водосточная система - по расчету |
| 8 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,7мм |
| 9 | Доски обрезные хвойных пород |
| 10 | Доски необрезные хвойных пород |
| 11 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 150 |
| 12 | Раствор готовый кладочный цементный марки 75, 100 |
| 13 | Блоки дверные металлические |
| 14 | Клей универсальный типа «BOLIX WM» или аналог |
| 15 | Грунтовка воднодисперсионная «CERESIT CT 17» или аналог |
| 16 | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" или аналог |
| 17 | Краска фасадная акриловая |
| 18 | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм |
| 19 | Короба пластиковые 90х60 мм для монтажа кабеля на фасаде |
| 20 | Гидроизол или аналог |
| 21 | Грунтовка ГФ-021 |
| 22 | Щебень фракции 20-40 мм |
| 23 | Песок средней крупности |
| 24 | Бетон В15 |
| 25 | Шкаф распределительный IP44 |
| 26 | Автоматы двухполюсные C 10А , трехполюсные C 50А |
| 27 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS различных сечений или аналог |
| 28 | Короб металлический оцинкованный с замковой крышкой 80х60 с креплением по стенам |
| 29 | Светильники IP44, IP54 |
| 30 | Электролампы энергосберегающие |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заданием МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                                            Моисеева Т.В.

вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                                       Герасименко И.Л.

Проверил: зам. начальника отдела ОК МКУ «КР МКД»                        Толмачева О.В.