| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 871 919 | руб. | Смета на сумму: | 871 919 | руб. |
| Директор ООО «ЖЭУ-23» | Директор МКУ «КР МКД» |
| ________________ /И.Г. Ярмошик/ |  |
|  | ________________ /С.Б. Русович / |
| «______»____________________ 2017г. | «______»____________________ 2017г. |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| (Локальная смета) |
| на выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений, чердачного перекрытия, внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения, электроснабжения МКД № 21-23 по ул. Озерной в г. Калининграде |
| Сметная стоимость: | 871.919 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 110.986 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.895 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 149.104 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Чердачное перекрытие |
| 1. | ТЕРр 57-1-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Разборка досчатого настила, 100 м2 основания | 1 | 144.40 | 144.40 |  | 144.40 | 144.40 |  | 16.9 | 1 | 2 440 | 2 440 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 115.52 |  |  |  | 68% | 1 659 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 98.19 |  |  |  | 54% | 1 318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 358.11 |  |  |  |  | 5 417 |  |  |
| 2. | ТЕР 11-01-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции | 13.5 | 51.33 | 19.11 | 32.22 | 692.97 | 258.03 | 434.94 | 16.9 | 8.17 | 7 914 | 4 361 | 3 553 |
|  |  |  |  |  | 5.52 |  |  | 74.52 | 18.32 | 16.89 |  |  | 1 259 |
|  | Начисления: Н3= 0.8*1.2, Н4= 0.8*1.2, Н5= 0.8*1.2, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 369.13 |  |  |  | 94% | 5 283 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 212.83 |  |  |  | 51% | 2 866 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 274.93 |  |  |  |  | 16 063 |  |  |
| 3. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.108 | 221.93 | 106.22 | 98.58 | 467.84 | 223.92 | 207.81 | 16.9 | 4.23 | 4 772 | 3 784 | 879 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.39 |  | 36.11 | 2.93 | 3 | 16.97 |  | 108 | 50 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 204.17 |  |  |  | 77% | 2 952 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 136.11 |  |  |  | 48% | 1 840 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 808.12 |  |  |  |  | 9 565 |  |  |
| 4. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг | 43.64 | 36.04 |  |  | 1 572.79 |  |  |  |  | 11 549 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 1 572.79 |  | 264.64 |  |  | 11 549 |  |
|  | Объем: 2.108*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРр 54-4-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок | 0.27 | 2 314.38 | 619.65 | 152.98 | 624.88 | 167.31 | 41.30 | 16.9 | 9.47 | 5 000 | 2 827 | 391 |
|  |  |  |  | 1 541.75 |  |  | 416.27 |  | 4.28 | 1 |  | 1 782 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 142.21 |  |  |  | 72% | 2 035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 133.85 |  |  |  | 64% | 1 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 900.94 |  |  |  |  | 8 845 |  |  |
| 6. | ТЕР 11-01-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 1.25 | 39.90 | 37.46 | 2.44 | 49.88 | 46.83 | 3.05 | 16.9 | 9.45 | 820 | 791 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.96 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 51.98 |  |  |  | 94% | 744 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 29.97 |  |  |  | 51% | 403 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131.83 |  |  |  |  | 1 967 |  |  |
| 7. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 153 | 7.04 |  |  | 1 077.12 |  |  |  |  | 4 590 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 1 077.12 |  | 30 |  |  | 4 590 |  |
|  | Объем: 125*1.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 11-01-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ., 100 м2 изолируемой поверхности | 0.9 | 450.05 | 323.87 | 126.18 | 405.04 | 291.48 | 113.56 | 16.9 | 9.47 | 6 001 | 4 926 | 1 075 |
|  |  |  |  |  | 3.25 |  |  | 2.93 | 5.7 | 16.93 |  |  | 50 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 326.80 |  |  |  | 94% | 4 677 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 188.42 |  |  |  | 51% | 2 538 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 920.26 |  |  |  |  | 13 216 |  |  |
| 9. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 278.1 | 26.54 |  |  | 7 380.77 |  |  |  |  | 21 964 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 7 380.77 |  | 78.98 |  |  | 21 964 |  |
|  | Объем: 90*3*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 11-01-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 1 | 39.90 | 37.46 | 2.44 | 39.90 | 37.46 | 2.44 | 16.9 | 9.45 | 656 | 633 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.96 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 41.58 |  |  |  | 94% | 595 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 23.97 |  |  |  | 51% | 323 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 105.46 |  |  |  |  | 1 574 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-5833 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2 | 122.4 | 15.27 |  |  | 1 869.05 |  |  |  |  | 8 137 |  |  |
|  |  |  |  | 15.27 |  |  | 1 869.05 |  | 66.48 |  |  | 8 137 |  |
|  | Объем: 100*1.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 10-01-083-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия | 1 | 4 493.70 | 329.48 | 127.91 | 4 493.70 | 329.48 | 127.91 | 16.9 | 8.33 | 22 739 | 5 568 | 1 065 |
|  |  |  |  | 4 036.31 | 10.68 |  | 4 036.31 | 10.68 | 3.99 | 16.9 |  | 16 105 | 180 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-1777:[ М-(1133.06=15737.00*0.072) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 360.57 |  |  |  | 90% | 5 173 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 183.69 |  |  |  | 43% | 2 472 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 037.96 |  |  |  |  | 30 384 |  |  |
|  | окна, двери |
| 13. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.0113 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 19.60 | 16.75 | 2.85 | 16.9 | 9.36 | 310 | 283 | 27 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 1.32 | 1 | 16.91 |  |  | 22 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 17.89 |  |  |  | 84% | 256 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10.84 |  |  |  | 48% | 146 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48.33 |  |  |  |  | 713 |  |  |
| 14. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0113 | 21 294.18 | 2 406.26 | 712.94 | 240.62 | 27.19 | 8.06 | 16.9 | 7.62 | 965 | 460 | 61 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 31.85 |  | 205.38 | 0.36 | 2.16 | 16.91 |  | 444 | 6 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 29.20 |  |  |  | 90% | 419 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 14.88 |  |  |  | 43% | 200 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 284.70 |  |  |  |  | 1 585 |  |  |
| 15. | С1.Цена поставщи Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм) полукруглый, индивидуального изготовления., м2 | 1.13 | 3 844.65 |  |  | 4 344.45 |  |  |  |  | 21 114 |  |  |
|  |  |  |  | 3 844.65 |  |  | 4 344.45 |  | 4.86 |  |  | 21 114 |  |
|  | Поправки: М: =18500/4.86*1.01 |
| 16. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.0361 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 41.30 | 32.18 | 9.11 | 16.9 | 9.36 | 629 | 544 | 85 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 4.21 | 1 | 16.91 |  |  | 71 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 36.03 |  |  |  | 84% | 517 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 21.83 |  |  |  | 48% | 295 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 99.16 |  |  |  |  | 1 441 |  |  |
| 17. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (для подъезда), 1 м2 проема | 3.61 | 91.25 | 30.30 | 26.20 | 329.40 | 109.38 | 94.57 | 16.9 | 8.29 | 3 250 | 1 849 | 784 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 125.45 |  | 4.92 | 1 |  | 617 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 88.60 |  |  |  | 69% | 1 276 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 78.75 |  |  |  | 58% | 1 072 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 496.75 |  |  |  |  | 5 598 |  |  |
| 18. | С Цена поставщик. Блоки дверные металлические индивидуального исполнения с утеплением., м2 | 3.61 | 1 244.76 |  |  | 4 493.59 |  |  |  |  | 21 839 |  |  |
|  |  |  |  | 1 244.76 |  |  | 4 493.59 |  | 4.86 |  |  | 21 839 |  |
|  | Поправки: М: =5873.34/4.86*1.03 |
| 19. | ТЕР 15-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0143 | 5 091.02 | 2 414.44 | 80.62 | 72.80 | 34.53 | 1.15 | 16.9 | 9.36 | 743 | 583 | 11 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 37.27 |  | 37.12 | 0.53 | 4.01 | 16.91 |  | 149 | 9 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 33.31 |  |  |  | 80% | 474 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 16.48 |  |  |  | 37% | 219 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122.59 |  |  |  |  | 1 436 |  |  |
| 20. | ТЕР 15-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0143 | 193.63 | 106.22 | 2.82 | 2.77 | 1.52 | 0.04 | 16.9 | 9.46 | 32 | 26 |  |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.18 |  | 1.21 |  | 5.15 | 17 |  | 6 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1.44 |  |  |  | 80% | 21 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 0.71 |  |  |  | 37% | 10 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.93 |  |  |  |  | 62 |  |  |
| 21. | ТЕР 46-02-009-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб кирпичных, 100 м2 | 0.1385 | 278.54 | 278.54 |  | 38.58 | 38.58 |  | 16.9 | 1 | 652 | 652 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 38.19 |  |  |  | 84% | 548 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 23.15 |  |  |  | 48% | 313 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 99.92 |  |  |  |  | 1 513 |  |  |
| 22. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.1385 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 334.17 | 179.44 | 0.28 | 16.9 | 6.68 | 3 546 | 3 033 | 2 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 154.45 |  | 3.31 | 1 |  | 511 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 141.76 |  |  |  | 67% | 2 032 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 89.72 |  |  |  | 40% | 1 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 565.65 |  |  |  |  | 6 791 |  |  |
| 23. | ТЕР 15-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (под кровлей), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1385 | 193.63 | 106.22 | 2.82 | 26.82 | 14.71 | 0.39 | 16.9 | 9.46 | 313 | 249 | 4 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.18 |  | 11.72 | 0.02 | 5.15 | 17 |  | 60 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 13.99 |  |  |  | 80% | 199 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 6.92 |  |  |  | 37% | 92 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47.74 |  |  |  |  | 604 |  |  |
| 24. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 14.12 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 679.54 | 62.27 | 517.64 | 16.9 | 8.5 | 7 135 | 1 052 | 4 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 13.5*0.7+4.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 62.27 |  |  |  | 100% | 1 052 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 37.36 |  |  |  | 60% | 631 |  |  |
| 25. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 14.12 | 16.40 |  | 16.40 | 231.57 |  | 231.57 |  | 9.08 | 2 103 |  | 2 103 |
|  | Объем: 13.5*0.7+4.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 29 673.55 | 2 015.46 | 1 796.67 |  |  | 159 213 | 34 061 | 14 492 |
|  |  |  | 25 761.79 | 97.50 |  |  |  | 108 975 | 1 647 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 28 433.04 | 1 843.81 | 952.89 |  |  | 146 725 | 31 160 | 7 205 |
|  |  |  | 25 636.34 | 97.50 |  |  |  | 108 358 | 1 647 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 20 737.77 |  |  |  |  | 89 193 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=94 - по стр. 2, 6, 8, 10; %=77 - по стр. 3; %=72 - по стр. 5; %=90 - по стр. 12, 14; %=84 - по стр. 13, 16, 21; %=80 - по стр. 19, 20, 23; %=67 - по стр. 22) | 1 923.77 |  |  |  |  | 27 584 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2, 6, 8, 10; %=48 - по стр. 3, 13, 16, 21; %=64 - по стр. 5; %=43 - по стр. 12, 14; %=37 - по стр. 19, 20, 23; %=40 - по стр. 22) | 1 191.57 |  |  |  |  | 16 058 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 31 548.38 |  |  |  |  | 190 367 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 329.40 | 109.38 | 94.57 |  |  | 3 250 | 1 849 | 784 |
|  |  |  | 125.45 |  |  |  |  | 617 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 17) | 88.60 |  |  |  |  | 1 276 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 17) | 78.75 |  |  |  |  | 1 072 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 496.75 |  |  |  |  | 5 598 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 911.11 | 62.27 | 749.21 |  |  | 9 238 | 1 052 | 6 503 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 24) | 62.27 |  |  |  |  | 1 052 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24) | 37.36 |  |  |  |  | 631 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 911.11 |  |  |  |  | 9 238 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 32 956.24 |  |  |  |  | 205 203 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 705.26 |  |  |  |  | 4 391 |  |  |
|  | ИТОГО | 33 661.50 |  |  |  |  | 209 594 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 673.23 |  |  |  |  | 4 192 |  |  |
|  | ИТОГО | 34 334.73 |  |  |  |  | 213 786 |  |  |
|  | НДС 18% | 6 180.25 |  |  |  |  | 38 481 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 40 514.98 |  |  |  |  | 252 267 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 012.37 |  |  |  |  | 28 860 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 270.32 |  |  |  |  | 17 130 |  |  |
|  | Раздел 2. Подвал |
| 26. | ТЕРр 57-10-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест | 0.2 | 2 526.51 | 1 124.28 | 139.64 | 505.30 | 224.86 | 27.93 | 16.9 | 5.27 | 5 273 | 3 800 | 147 |
|  |  |  |  | 1 262.59 | 15.50 |  | 252.52 | 3.10 | 5.25 | 16.9 |  | 1 326 | 52 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 182.37 |  |  |  | 68% | 2 619 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 155.01 |  |  |  | 54% | 2 080 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 842.68 |  |  |  |  | 9 972 |  |  |
| 27. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Устройство бетонного сапожка., 1 м3 подстилающего слоя | 0.75 | 57.64 | 39.08 | 0.36 | 43.23 | 29.31 | 0.27 | 16.9 | 5.93 | 561 | 495 | 2 |
|  |  |  |  | 18.20 |  |  | 13.65 |  | 4.66 | 1 |  | 64 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 32.53 |  |  |  | 94% | 465 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 18.76 |  |  |  | 51% | 252 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94.52 |  |  |  |  | 1 279 |  |  |
| 28. | ТЕР 11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 1.8 | 3 835.14 | 662.77 | 439.01 | 6 903.25 | 1 192.99 | 790.21 | 16.9 | 4.6 | 55 629 | 20 162 | 3 635 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 7.06 |  | 4 920.05 | 12.70 | 6.47 | 16.91 |  | 31 833 | 215 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 1 338.32 |  |  |  | 94% | 19 154 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 771.64 |  |  |  | 51% | 10 392 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 013.21 |  |  |  |  | 85 176 |  |  |
| 29. | ТССЦ 101-1564 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гидроизол, м2 | 208.8 | 33.27 |  |  | 6 946.78 |  |  |  |  | 14 200 |  |  |
|  |  |  |  | 33.27 |  |  | 6 946.78 |  | 68.01 |  |  | 14 200 |  |
|  | Объем: 180*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕР 06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 1.035 | 468.53 | 142.58 | 48.58 | 484.93 | 147.57 | 50.28 | 16.9 | 8.65 | 4 367 | 2 494 | 435 |
|  |  |  |  | 277.37 | 2.89 |  | 287.08 | 2.99 | 5.01 | 16.93 |  | 1 438 | 51 |
|  | Объем: 180*5.75/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 143.03 |  |  |  | 80% | 2 036 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 82.81 |  |  |  | 44% | 1 120 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 710.77 |  |  |  |  | 7 523 |  |  |
| 31. | ТССЦ 204-0097 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т | 1.035 | 5 486.84 |  |  | 5 678.88 |  |  |  |  | 51 140 |  |  |
|  |  |  |  | 5 486.84 |  |  | 5 678.88 |  | 49 410.38 |  |  | 51 140 |  |
|  | Объем: 180*5.75/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕР 11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 1.6 | 1 735.75 | 399.68 | 56.45 | 2 777.20 | 639.49 | 90.32 | 16.9 | 8.95 | 22 180 | 10 807 | 808 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 22.98 |  | 2 047.39 | 36.77 | 5.16 | 16.91 |  | 10 565 | 622 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 750.65 |  |  |  | 94% | 10 743 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 432.81 |  |  |  | 51% | 5 829 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 960.66 |  |  |  |  | 38 752 |  |  |
| 33. | ТЕР 11-01-011-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(до 50 мм), 100 м2 стяжки | 1.6 | 331.77 | 5.06 | 9.95 | 530.84 | 8.10 | 15.92 | 16.9 | 8.76 | 2 897 | 137 | 139 |
|  |  |  |  | 316.76 | 3.80 |  | 506.82 | 6.09 | 5.17 | 16.89 |  | 2 620 | 103 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 15.75 |  |  |  | 94% | 226 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 9.08 |  |  |  | 51% | 122 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 555.67 |  |  |  |  | 3 245 |  |  |
| 34. | ТЕР 11-01-015-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 1.6 | 199.69 | 130.76 | 8.95 | 319.50 | 209.22 | 14.32 | 16.9 | 8.17 | 4 291 | 3 536 | 117 |
|  |  |  |  | 59.97 | 1.54 |  | 95.95 | 2.46 | 6.65 | 16.87 |  | 638 | 41 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 234.96 |  |  |  | 94% | 3 362 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 135.48 |  |  |  | 51% | 1 824 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 689.94 |  |  |  |  | 9 478 |  |  |
| 35. | ТЕРр 56-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте, 100 полотен | 0.07 | 1 754.25 | 1 730.19 |  | 122.80 | 121.11 |  | 16.9 | 1 | 2 092 | 2 047 |  |
|  |  |  |  | 24.06 |  |  | 1.68 |  | 26.79 | 1 |  | 45 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 82% |  |  | 99.31 |  |  |  | 70% | 1 433 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(82.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 62% |  |  | 75.09 |  |  |  | 50% | 1 024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(62.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 297.20 |  |  |  |  | 4 548 |  |  |
|  | двери |
| 36. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.036 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 41.18 | 32.10 | 9.09 | 16.9 | 9.36 | 627 | 542 | 85 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 4.20 | 1 | 16.91 |  |  | 71 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 35.94 |  |  |  | 84% | 515 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 21.78 |  |  |  | 48% | 294 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 98.90 |  |  |  |  | 1 436 |  |  |
| 37. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 3.6 | 91.25 | 30.30 | 26.20 | 328.49 | 109.08 | 94.31 | 16.9 | 8.29 | 3 241 | 1 843 | 782 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 125.10 |  | 4.92 | 1 |  | 615 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 88.35 |  |  |  | 69% | 1 272 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 78.54 |  |  |  | 58% | 1 069 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 495.38 |  |  |  |  | 5 582 |  |  |
| 38. | С Цена поставщик. Блоки дверные металлические индивидуального исполнения с утеплением., м2 | 3.6 | 1 244.76 |  |  | 4 481.14 |  |  |  |  | 21 778 |  |  |
|  |  |  |  | 1 244.76 |  |  | 4 481.14 |  | 4.86 |  |  | 21 778 |  |
|  | Поправки: М: =5873.34/4.86*1.03 |
| 39. | ТЕР 15-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0147 | 5 091.02 | 2 414.44 | 80.62 | 74.84 | 35.49 | 1.19 | 16.9 | 9.36 | 764 | 600 | 11 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 37.27 |  | 38.16 | 0.55 | 4.01 | 16.91 |  | 153 | 9 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 34.24 |  |  |  | 80% | 487 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 16.94 |  |  |  | 37% | 225 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 126.02 |  |  |  |  | 1 477 |  |  |
| 40. | ТЕР 15-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0147 | 193.63 | 106.22 | 2.82 | 2.85 | 1.56 | 0.04 | 16.9 | 9.46 | 33 | 26 |  |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.18 |  | 1.24 |  | 5.15 | 17 |  | 6 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1.48 |  |  |  | 80% | 21 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 0.73 |  |  |  | 37% | 10 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.07 |  |  |  |  | 63 |  |  |
|  | потолки |
| 41. | ТЕРр 62-41-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Очистка вручную поверхности потолков., 100 м2 расчищенной поверхности | 0.18 | 172.22 | 172.22 |  | 31.00 | 31.00 |  | 16.9 | 1 | 524 | 524 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 24.80 |  |  |  | 68% | 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 15.50 |  |  |  | 40% | 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71.30 |  |  |  |  | 1 090 |  |  |
| 42. | ТЕР 13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности металлических балок щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 1.2 | 9.78 | 9.78 |  | 11.74 | 11.74 |  | 16.9 | 1 | 198 | 198 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 9.51 |  |  |  | 69% | 137 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7.04 |  |  |  | 48% | 95 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.29 |  |  |  |  | 430 |  |  |
| 43. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.012 | 360.95 | 72.00 | 12.49 | 4.33 | 0.86 | 0.15 | 16.9 | 3.39 | 27 | 15 | 1 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.13 |  | 3.32 |  | 3.45 | 17.27 |  | 11 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 0.70 |  |  |  | 69% | 10 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 0.52 |  |  |  | 48% | 7 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.54 |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 44. | ТЕР 13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.012 | 626.25 | 44.26 | 8.29 | 7.51 | 0.53 | 0.10 | 16.9 | 4.05 | 29 | 9 |  |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.13 |  | 6.88 |  | 2.88 | 17.27 |  | 20 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 0.43 |  |  |  | 69% | 6 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 0.32 |  |  |  | 48% | 4 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8.26 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 45. | ТЕР 15-02-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.18 | 2 062.14 | 911.53 | 144.34 | 371.18 | 164.08 | 25.98 | 16.9 | 12.41 | 3 744 | 2 773 | 322 |
|  |  |  |  | 1 006.27 | 76.33 |  | 181.13 | 13.74 | 3.58 | 16.9 |  | 648 | 232 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 168.93 |  |  |  | 80% | 2 404 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 83.58 |  |  |  | 37% | 1 112 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 623.68 |  |  |  |  | 7 260 |  |  |
| 46. | ТЕР 15-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 | 193.63 | 106.22 | 2.82 | 34.85 | 19.12 | 0.51 | 16.9 | 9.46 | 406 | 323 | 5 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.18 |  | 15.23 | 0.03 | 5.15 | 17 |  | 78 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 18.19 |  |  |  | 80% | 259 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 9.00 |  |  |  | 37% | 120 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62.04 |  |  |  |  | 785 |  |  |
|  | стены |
| 47. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 1 | 188.95 | 188.95 |  | 188.95 | 188.95 |  | 16.9 | 1 | 3 193 | 3 193 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 187.06 |  |  |  | 84% | 2 682 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 113.37 |  |  |  | 48% | 1 533 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 489.38 |  |  |  |  | 7 408 |  |  |
| 48. | ТЕР 15-02-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 | 2 036.55 | 871.32 | 144.34 | 2 036.55 | 871.32 | 144.34 | 16.9 | 12.41 | 20 202 | 14 725 | 1 791 |
|  |  |  |  | 1 020.89 | 76.33 |  | 1 020.89 | 76.33 | 3.61 | 16.9 |  | 3 685 | 1 290 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 900.27 |  |  |  | 80% | 12 812 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 445.40 |  |  |  | 37% | 5 926 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 382.21 |  |  |  |  | 38 940 |  |  |
| 49. | ТЕР 15-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 193.63 | 106.22 | 2.82 | 193.63 | 106.22 | 2.82 | 16.9 | 9.46 | 2 258 | 1 795 | 27 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.18 |  | 84.59 | 0.18 | 5.15 | 17 |  | 436 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 101.08 |  |  |  | 80% | 1 438 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 50.01 |  |  |  | 37% | 665 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 344.72 |  |  |  |  | 4 362 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 32 120.95 | 4 144.70 | 1 267.78 |  |  | 219 654 | 70 044 | 8 307 |
|  |  |  | 26 708.48 | 159.14 |  |  |  | 141 299 | 2 690 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 31 792.46 | 4 035.62 | 1 173.47 |  |  | 216 413 | 68 201 | 7 525 |
|  |  |  | 26 583.38 | 159.14 |  |  |  | 140 684 | 2 690 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 17 106.80 |  |  |  |  | 87 118 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 26, 41; %=94 - по стр. 27, 28, 32-34; %=80 - по стр. 30, 39, 40, 45, 46, 48, 49; %=70 - по стр. 35; %=84 - по стр. 36, 47; %=69 - по стр. 42-44) | 4 279.55 |  |  |  |  | 61 167 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 26; %=51 - по стр. 27, 28, 32-34; %=44 - по стр. 30; %=50 - по стр. 35; %=48 - по стр. 36, 42-44, 47; %=37 - по стр. 39, 40, 45, 46, 48, 49; %=40 - по стр. 41) | 2 444.85 |  |  |  |  | 32 844 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 38 516.86 |  |  |  |  | 310 424 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 328.49 | 109.08 | 94.31 |  |  | 3 241 | 1 843 | 782 |
|  |  |  | 125.10 |  |  |  |  | 615 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 37) | 88.35 |  |  |  |  | 1 272 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 37) | 78.54 |  |  |  |  | 1 069 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 495.38 |  |  |  |  | 5 582 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 39 012.24 |  |  |  |  | 316 006 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 834.86 |  |  |  |  | 6 763 |  |  |
|  | ИТОГО | 39 847.10 |  |  |  |  | 322 769 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 796.94 |  |  |  |  | 6 455 |  |  |
|  | ИТОГО | 40 644.04 |  |  |  |  | 329 224 |  |  |
|  | НДС 18% | 7 315.93 |  |  |  |  | 59 260 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 47 959.97 |  |  |  |  | 388 484 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 4 367.90 |  |  |  |  | 62 439 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 523.39 |  |  |  |  | 33 913 |  |  |
|  | Раздел 3. Холодное водоснабжение |
| 50. | ТЕР 46-03-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий | 0.06 | 2 312.45 | 625.61 | 1 686.84 | 138.75 | 37.54 | 101.21 | 16.9 | 5.09 | 1 150 | 634 | 515 |
|  |  |  |  |  | 176.68 |  |  | 10.60 | 1 | 16.9 |  |  | 179 |
|  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 47.66 |  |  |  | 84% | 683 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 28.88 |  |  |  | 48% | 390 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215.29 |  |  |  |  | 2 223 |  |  |
| 51. | ТЕР 46-03-017-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.05 | 2 646.84 | 648.48 | 43.99 | 132.34 | 32.42 | 2.20 | 16.9 | 9.45 | 1 055 | 548 | 21 |
|  |  |  |  | 1 954.37 |  |  | 97.72 |  | 4.98 | 1 |  | 487 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 32.10 |  |  |  | 84% | 460 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 19.45 |  |  |  | 48% | 263 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 183.89 |  |  |  |  | 1 778 |  |  |
| 52. | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.28 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 109.54 | 85.60 | 2.32 | 16.9 | 5.09 | 1 545 | 1 447 | 12 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.51 |  | 21.63 | 0.42 | 4.02 | 16.88 |  | 87 | 7 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 63.65 |  |  |  | 63% | 916 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 43.01 |  |  |  | 40% | 582 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 216.20 |  |  |  |  | 3 043 |  |  |
| 53. | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.2 | 2 210.23 | 1 537.61 | 601.10 | 442.05 | 307.52 | 120.22 | 16.9 | 7.67 | 6 187 | 5 197 | 922 |
|  |  |  |  | 71.52 | 85.42 |  | 14.30 | 17.08 | 4.75 | 16.9 |  | 68 | 289 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 373.29 |  |  |  | 98% | 5 376 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 230.47 |  |  |  | 56% | 3 072 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 045.81 |  |  |  |  | 14 635 |  |  |
| 54. | ТССЦ 507-3338 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба из полипропилена PN 10/32, м | 18.76 | 29.31 |  |  | 549.86 |  |  |  |  | 1 259 |  |  |
|  |  |  |  | 29.31 |  |  | 549.86 |  | 67.12 |  |  | 1 259 |  |
|  | Объем: 0.20*93.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ТССЦ 301-5603 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт. | 22 | 4.90 |  |  | 107.80 |  |  |  |  | 430 |  |  |
|  |  |  |  | 4.90 |  |  | 107.80 |  | 19.56 |  |  | 430 |  |
|  | Объем: 20/0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | С Цена поставщик. Редукция ППР 32*20, шт | 1 | 660.17 |  |  | 660.17 |  |  |  |  | 3 208 |  |  |
|  |  |  |  | 660.17 |  |  | 660.17 |  | 4.86 |  |  | 3 208 |  |
|  | Поправки: М: =3115*1.03/4.86 |
| 57. | С Цена поставщик. ППР колено ф 32 *90, шт | 16 | 5.76 |  |  | 92.23 |  |  |  |  | 448 |  |  |
|  |  |  |  | 5.76 |  |  | 92.23 |  | 4.86 |  |  | 448 |  |
|  | Поправки: М: =27.2*1.03/4.86 |
| 58. | ТССЦ 302-0063 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт. | 4 | 48.94 |  |  | 195.76 |  |  |  |  | 1 312 |  |  |
|  |  |  |  | 48.94 |  |  | 195.76 |  | 328.01 |  |  | 1 312 |  |
| 59. | ТССЦ 507-3297 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт. | 2 | 3.65 |  |  | 7.30 |  |  |  |  | 34 |  |  |
|  |  |  |  | 3.65 |  |  | 7.30 |  | 16.95 |  |  | 34 |  |
| 60. | ТССЦ 507-3300 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт. | 2 | 4.51 |  |  | 9.02 |  |  |  |  | 46 |  |  |
|  |  |  |  | 4.51 |  |  | 9.02 |  | 22.88 |  |  | 46 |  |
| 61. | ТССЦ 507-5009 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт. | 5 | 2.49 |  |  | 12.45 |  |  |  |  | 54 |  |  |
|  |  |  |  | 2.49 |  |  | 12.45 |  | 10.83 |  |  | 54 |  |
| 62. | ТССЦ 507-5024 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1", шт. | 3 | 32.59 |  |  | 97.77 |  |  |  |  | 486 |  |  |
|  |  |  |  | 32.59 |  |  | 97.77 |  | 162.06 |  |  | 486 |  |
| 63. | ТССЦ 507-5035 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х3/4", шт. | 4 | 18.78 |  |  | 75.12 |  |  |  |  | 471 |  |  |
|  |  |  |  | 18.78 |  |  | 75.12 |  | 117.71 |  |  | 471 |  |
| 64. | ТЕР 16-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.08 | 4 168.58 | 2 401.58 | 1 659.40 | 333.49 | 192.13 | 132.75 | 16.9 | 7.59 | 4 297 | 3 247 | 1 008 |
|  |  |  |  | 107.60 | 242.84 |  | 8.61 | 19.43 | 4.91 | 16.91 |  | 42 | 329 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 243.29 |  |  |  | 98% | 3 504 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 150.21 |  |  |  | 56% | 2 003 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 726.99 |  |  |  |  | 9 804 |  |  |
| 65. | ТССЦ 507-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба из полипропилена PN 10/20, м | 7.192 | 11.39 |  |  | 81.92 |  |  |  |  | 210 |  |  |
|  |  |  |  | 11.39 |  |  | 81.92 |  | 29.21 |  |  | 210 |  |
|  | Объем: 0.08*89.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | ТССЦ 301-5601 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт. | 8 | 3.74 |  |  | 29.92 |  |  |  |  | 133 |  |  |
|  |  |  |  | 3.74 |  |  | 29.92 |  | 16.58 |  |  | 133 |  |
| 67. | ТССЦ 507-3295 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Тройник полипропиленовый переходной диаметром 20х20х20 мм, 10 шт. | 0.2 | 2.71 |  |  | 0.54 |  |  |  |  | 27 |  |  |
|  |  |  |  | 2.71 |  |  | 0.54 |  | 136.7 |  |  | 27 |  |
| 68. | С Цена поставщик. ППР колено ф 20 *90, шт | 6 | 5.43 |  |  | 32.55 |  |  |  |  | 158 |  |  |
|  |  |  |  | 5.43 |  |  | 32.55 |  | 4.86 |  |  | 158 |  |
|  | Поправки: М: =25.6*1.03/4.86 |
| 69. | ТССЦ 507-5029 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4", 10 шт. | 0.2 | 14.81 |  |  | 2.96 |  |  |  |  | 234 |  |  |
|  |  |  |  | 14.81 |  |  | 2.96 |  | 1 171.8 |  |  | 234 |  |
| 70. | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 2.8 | 198.00 | 44.44 | 31.46 | 554.40 | 124.42 | 88.10 | 16.9 | 9.23 | 4 902 | 2 103 | 813 |
|  |  |  |  | 122.10 |  |  | 341.88 |  | 5.81 | 1 |  | 1 986 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9400 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]; ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ]; ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 111.98 |  |  |  | 77% | 1 619 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 74.65 |  |  |  | 48% | 1 009 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 741.03 |  |  |  |  | 7 531 |  |  |
| 71. | ТССЦ 104-0844 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м | 22 | 7.80 |  |  | 171.60 |  |  |  |  | 1 073 |  |  |
|  |  |  |  | 7.80 |  |  | 171.60 |  | 48.77 |  |  | 1 073 |  |
|  | Объем: 20*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | ТССЦ 104-0842 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м | 8.8 | 5.41 |  |  | 47.61 |  |  |  |  | 283 |  |  |
|  |  |  |  | 5.41 |  |  | 47.61 |  | 32.2 |  |  | 283 |  |
|  | Объем: 8.0*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | ТЕР 16-07-003-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка | 2 | 81.63 | 56.30 | 6.47 | 163.26 | 112.61 | 12.94 | 16.9 | 5.23 | 2 165 | 1 903 | 68 |
|  |  |  |  | 18.86 |  |  | 37.72 |  | 5.14 | 1 |  | 194 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1137:[ М-(56.00=56.00*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 129.50 |  |  |  | 98% | 1 865 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 79.95 |  |  |  | 56% | 1 066 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 372.71 |  |  |  |  | 5 096 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 4 048.41 | 892.24 | 459.74 |  |  | 31 167 | 15 079 | 3 359 |
|  |  |  | 2 696.44 | 47.53 |  |  |  | 12 730 | 804 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 287.08 |  |  |  |  | 1 562 |  |  |
|  |  |  | 287.08 |  |  |  |  | 1 562 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 287.08 |  |  |  |  | 1 562 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 287.08 |  |  |  |  | 1 562 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 044.70 | 194.38 | 191.51 |  |  | 8 463 | 3 285 | 1 349 |
|  |  |  | 658.81 | 10.60 |  |  |  | 3 829 | 179 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 219.21 |  |  |  |  | 1 356 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 50, 51; %=77 - по стр. 70) | 191.73 |  |  |  |  | 2 763 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 50, 51, 70) | 122.99 |  |  |  |  | 1 663 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 359.42 |  |  |  |  | 12 889 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 716.63 | 697.86 | 268.23 |  |  | 21 142 | 11 794 | 2 010 |
|  |  |  | 1 750.55 | 36.93 |  |  |  | 7 339 | 625 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 52; %=98 - по стр. 53, 64, 73) | 809.74 |  |  |  |  | 11 662 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 52; %=56 - по стр. 53, 64, 73) | 503.64 |  |  |  |  | 6 722 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 4 030.01 |  |  |  |  | 39 526 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 5 676.51 |  |  |  |  | 53 977 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 121.48 |  |  |  |  | 1 155 |  |  |
|  | ИТОГО | 5 797.99 |  |  |  |  | 55 132 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 115.96 |  |  |  |  | 1 103 |  |  |
|  | ИТОГО | 5 913.95 |  |  |  |  | 56 235 |  |  |
|  | НДС 18% | 1 064.51 |  |  |  |  | 10 122 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 6 978.46 |  |  |  |  | 66 357 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 001.47 |  |  |  |  | 14 425 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 626.63 |  |  |  |  | 8 385 |  |  |
|  | Раздел 4. ЭЛЕKТРОСНАБЖЕНИЕ |
|  | Демонтажные работы |
| 74. | ТЕРр 67-4-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт. | 0.12 | 53.31 | 52.33 | 0.98 | 6.40 | 6.28 | 0.12 | 16.9 | 9.34 | 107 | 106 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.05 | 1 | 17 |  |  | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 5.38 |  |  |  | 72% | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 4.11 |  |  |  | 52% | 56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15.90 |  |  |  |  | 240 |  |  |
| 75. | ТЕРр 67-4-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.1 | 48.36 | 48.36 |  | 4.84 | 4.84 |  | 16.9 | 1 | 82 | 82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 4.11 |  |  |  | 72% | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 3.15 |  |  |  | 52% | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12.10 |  |  |  |  | 184 |  |  |
| 76. | ТЕРр 67-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов | 0.4 | 19.51 | 19.51 |  | 7.80 | 7.80 |  | 16.9 | 1 | 132 | 132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 6.63 |  |  |  | 72% | 95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5.07 |  |  |  | 52% | 69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19.50 |  |  |  |  | 296 |  |  |
|  | Строительные работы |
| 77. | ТЕР 46-03-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.1 Кзтр=1,25 Кэм=1,25, 100 отверстий | 0.07 | 774.35 | 191.34 | 583.01 | 54.20 | 13.39 | 40.81 | 16.9 | 5.09 | 434 | 226 | 208 |
|  |  |  |  |  | 61.06 |  |  | 4.27 | 1 | 16.9 |  |  | 72 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 17.48 |  |  |  | 84% | 250 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10.60 |  |  |  | 48% | 143 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82.28 |  |  |  |  | 827 |  |  |
| 78. | ТЕР 46-03-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд | 0.28 | 1 747.93 | 460.22 | 1 287.71 | 489.42 | 128.86 | 360.56 | 16.9 | 5.09 | 4 013 | 2 178 | 1 835 |
|  |  |  |  |  | 134.87 |  |  | 37.76 | 1 | 16.9 |  |  | 638 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 164.95 |  |  |  | 84% | 2 365 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 99.97 |  |  |  | 48% | 1 352 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 754.35 |  |  |  |  | 7 730 |  |  |
| 79. | ТЕР 46-03-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш | 0.045 | 1 530.34 | 460.28 | 1 070.06 | 68.87 | 20.71 | 48.15 | 16.9 | 5.09 | 595 | 350 | 245 |
|  |  |  |  |  | 112.08 |  |  | 5.04 | 1 | 16.9 |  |  | 85 |
|  | Объем: (0.3*0.25)*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 25.49 |  |  |  | 84% | 365 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 15.45 |  |  |  | 48% | 209 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109.81 |  |  |  |  | 1 169 |  |  |
| 80. | ТЕР 46-03-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.02 | 1 944.70 | 473.27 | 25.13 | 38.89 | 9.47 | 0.50 | 16.9 | 9.38 | 321 | 160 | 5 |
|  |  |  |  | 1 446.30 |  |  | 28.93 |  | 5.39 | 1 |  | 156 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 9.38 |  |  |  | 84% | 134 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5.68 |  |  |  | 48% | 77 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53.95 |  |  |  |  | 532 |  |  |
| 81. | ТЕР 15-02-016-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.084 | 2 510.20 | 1 028.02 | 152.94 | 210.86 | 86.35 | 12.85 | 16.9 | 12.24 | 2 035 | 1 459 | 157 |
|  |  |  |  | 1 329.24 | 80.32 |  | 111.66 | 6.75 | 3.75 | 16.9 |  | 419 | 114 |
|  | Объем: 28*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 88.44 |  |  |  | 80% | 1 258 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 43.76 |  |  |  | 37% | 582 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 343.06 |  |  |  |  | 3 875 |  |  |
| 82. | ТЕР 15-04-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.084 | 1 668.24 | 485.09 | 18.94 | 140.13 | 40.75 | 1.59 | 16.9 | 9.46 | 1 088 | 689 | 15 |
|  |  |  |  | 1 164.22 | 0.31 |  | 97.79 | 0.03 | 3.93 | 16.85 |  | 384 |  |
|  | Объем: 28*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 38.74 |  |  |  | 80% | 551 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 19.17 |  |  |  | 37% | 255 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 198.04 |  |  |  |  | 1 894 |  |  |
| 83. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.3 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 14.43 | 1.32 | 11.00 | 16.9 | 8.5 | 151 | 22 | 93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 1.32 |  |  |  | 100% | 22 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 0.79 |  |  |  | 60% | 13 |  |  |
| 84. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.3 | 16.40 |  | 16.40 | 4.92 |  | 4.92 | 1 | 9.08 | 45 |  | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Монтажные работы |
|  | Вводно-распределительное устройство ( существ) |
| 85. | ТЕРм 08-03-526-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 3 | 90.76 | 28.09 | 4.84 | 272.27 | 84.28 | 14.51 | 16.9 | 6.34 | 2 522 | 1 424 | 92 |
|  |  |  |  | 57.83 | 0.18 |  | 173.49 | 0.54 | 5.8 | 17 |  | 1 006 | 9 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 80.58 |  |  |  | 81% | 1 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 55.13 |  |  |  | 52% | 745 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 407.98 |  |  |  |  | 4 428 |  |  |
| 86. | С.Цена поставщик Автоматический выключатель PLHT -В100/3 (В) 100A 3-pol. 6 кА, шт | 1 | 1 843.83 |  |  | 1 843.83 |  |  |  |  | 8 961 |  |  |
|  |  |  |  | 1 843.83 |  |  | 1 843.83 |  | 4.86 |  |  | 8 961 |  |
|  | Поправки: М: =8700*1.03/4.86 |
| 87. | С.Цена поставщик Автоматический выключатель GLS6 -В50/3 (В) 50A 3-pol. 6 кА, шт | 2 | 356.05 |  |  | 712.10 |  |  |  |  | 3 461 |  |  |
|  |  |  |  | 356.05 |  |  | 712.10 |  | 4.86 |  |  | 3 461 |  |
|  | Поправки: М: =1680*1.03/4.86 |
| 88. | ТЕРм 08-03-600-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт. | 1 | 12.38 | 8.83 | 2.96 | 12.38 | 8.83 | 2.96 | 16.9 | 7.68 | 178 | 149 | 23 |
|  |  |  |  | 0.58 | 0.18 |  | 0.58 | 0.18 | 10.47 | 17 |  | 6 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8.56 |  |  |  | 81% | 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5.86 |  |  |  | 52% | 79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26.80 |  |  |  |  | 380 |  |  |
| 89. | С.Цена поставщик Электросчетчик трехфазный CE 301 230/380В, 10-100А,, шт | 1 | 699.38 |  |  | 699.38 |  |  |  |  | 3 399 |  |  |
|  |  |  |  | 699.38 |  |  | 699.38 |  | 4.86 |  |  | 3 399 |  |
|  | Поправки: М: =3300*1.03/4.86 |
| 90. | ТЕРм 08-03-526-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 2 | 52.94 | 18.89 | 1.54 | 105.89 | 37.78 | 3.07 | 16.9 | 4.42 | 1 048 | 638 | 14 |
|  |  |  |  | 32.52 |  |  | 65.04 |  | 6.09 | 1 |  | 396 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 35.89 |  |  |  | 81% | 517 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.56 |  |  |  | 52% | 332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 166.34 |  |  |  |  | 1 897 |  |  |
| 91. | С.Цена поставщик Автоматический выключатель GLS6 -В10/2 (В) 10A 2-pol. 6 кА, шт | 2 | 140.30 |  |  | 280.60 |  |  |  |  | 1 364 |  |  |
|  |  |  |  | 140.30 |  |  | 280.60 |  | 4.86 |  |  | 1 364 |  |
|  | Поправки: М: =662*1.03/4.86 |
| 92. | ТЕРм 08-02-397-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м, 100 м | 0.006 | 1 026.42 | 102.52 | 140.14 | 6.16 | 0.62 | 0.84 | 16.9 | 7.53 | 33 | 10 | 6 |
|  |  |  |  | 783.77 | 29.71 |  | 4.70 | 0.18 | 3.5 | 16.9 |  | 16 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 0.76 |  |  |  | 81% | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 0.52 |  |  |  | 52% | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.44 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 93. | ТССЦ 509-2643 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, шт. | 2 | 6.47 |  |  | 12.94 |  |  |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 6.47 |  |  | 12.94 |  | 30.07 |  |  | 60 |  |
| 94. | ТЕРм 08-01-068-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м | 0.003 | 990.94 | 643.24 | 202.99 | 2.97 | 1.93 | 0.61 | 16.9 | 10.11 | 41 | 33 | 6 |
|  |  |  |  | 144.71 | 80.64 |  | 0.43 | 0.24 | 4.51 | 16.91 |  | 2 | 4 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2.06 |  |  |  | 81% | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1.41 |  |  |  | 52% | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6.44 |  |  |  |  | 90 |  |  |
| 95. | С.Цена поставщик Шина нулевая с заземлением 8х12мм 14/2 крепление по краям (YNN21-14-100), шт | 1 | 79.48 |  |  | 79.48 |  |  |  |  | 386 |  |  |
|  |  |  |  | 79.48 |  |  | 79.48 |  | 4.86 |  |  | 386 |  |
|  | Поправки: М: =375*1.03/4.86 |
| 96. | С.Цена поставщик Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК, 1шт | 1 | 25.43 |  |  | 25.43 |  |  |  |  | 124 |  |  |
|  |  |  |  | 25.43 |  |  | 25.43 |  | 4.86 |  |  | 124 |  |
|  | Поправки: М: =120*1.03/4.86 |
| 97. | ТЕРм 08-03-574-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил | 0.15 | 1 713.08 | 212.09 | 2.96 | 256.96 | 31.81 | 0.44 | 16.9 | 7.68 | 1 469 | 538 | 3 |
|  |  |  |  | 1 498.03 | 0.18 |  | 224.70 | 0.03 | 4.13 | 17 |  | 928 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 30.25 |  |  |  | 81% | 436 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 20.70 |  |  |  | 52% | 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 307.90 |  |  |  |  | 2 185 |  |  |
| 98. | ТССЦ 502-0499 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 1000 м | 0.015 | 2 670.90 |  |  | 40.06 |  |  |  |  | 289 |  |  |
|  |  |  |  | 2 670.90 |  |  | 40.06 |  | 19 251.34 |  |  | 289 |  |
|  | Объем: 15*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительные устройства ( щиты этажные ) |
| 99. | ТЕРм 08-03-572-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт. | 6 | 235.54 | 29.29 | 35.20 | 1 413.23 | 175.75 | 211.18 | 16.9 | 7.2 | 10 885 | 2 970 | 1 520 |
|  |  |  |  | 171.05 | 1.81 |  | 1 026.30 | 10.87 | 6.23 | 16.88 |  | 6 394 | 184 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 177.29 |  |  |  | 81% | 2 555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 121.30 |  |  |  | 52% | 1 640 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 711.82 |  |  |  |  | 15 080 |  |  |
| 100. | С.Цена поставщик Шкаф встраиваемый типа RP 12Z IP44, шт | 6 | 287.81 |  |  | 1 726.84 |  |  |  |  | 8 392 |  |  |
|  |  |  |  | 287.81 |  |  | 1 726.84 |  | 4.86 |  |  | 8 392 |  |
|  | Поправки: М: =1358*1.03/4.86 |
| 101. | ТЕРм 08-03-526-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 6 | 52.94 | 18.89 | 1.54 | 317.66 | 113.33 | 9.22 | 16.9 | 4.42 | 3 144 | 1 915 | 41 |
|  |  |  |  | 32.52 |  |  | 195.12 |  | 6.09 | 1 |  | 1 188 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 107.66 |  |  |  | 81% | 1 551 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 73.66 |  |  |  | 52% | 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 498.99 |  |  |  |  | 5 691 |  |  |
| 102. | С.Цена поставщик Автоматический выключатель GLS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА, шт | 6 | 143.27 |  |  | 859.60 |  |  |  |  | 4 178 |  |  |
|  |  |  |  | 143.27 |  |  | 859.60 |  | 4.86 |  |  | 4 178 |  |
|  | Поправки: М: =676*1.03/4.86 |
| 103. | ТЕРм 08-02-144-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт. | 0.12 | 151.46 | 148.98 |  | 18.18 | 17.88 |  | 16.9 | 1 | 307 | 302 |  |
|  |  |  |  | 2.48 |  |  | 0.30 |  | 16.92 | 1 |  | 5 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 16.99 |  |  |  | 81% | 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 11.62 |  |  |  | 52% | 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.79 |  |  |  |  | 709 |  |  |
| 104. | ТССЦ 509-1267 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сжимы ответвительные У-859 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 45х64х79 мм, для проводов сечением: магистрального - 50-70 мм2, ответвительного 4-35 мм2"), шт. | 6 | 9.65 |  |  | 57.90 |  |  |  |  | 378 |  |  |
|  |  |  |  | 9.65 |  |  | 57.90 |  | 63 |  |  | 378 |  |
|  | Электроснабжение подъездов (стояки, подвал) |
| 105. | ТЕРм 08-02-409-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.28 | 314.15 | 228.02 | 61.33 | 87.96 | 63.85 | 17.17 | 16.9 | 5.39 | 1 210 | 1 079 | 93 |
|  |  |  |  | 24.79 | 1.63 |  | 6.94 | 0.46 | 5.6 | 16.87 |  | 39 | 8 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 61.09 |  |  |  | 81% | 880 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 41.80 |  |  |  | 52% | 565 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 190.86 |  |  |  |  | 2 656 |  |  |
| 106. | ТССЦ 103-1393 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м | 28.56 | 4.58 |  |  | 130.80 |  |  |  |  | 774 |  |  |
|  |  |  |  | 4.58 |  |  | 130.80 |  | 27.11 |  |  | 774 |  |
|  | Объем: 28*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | ТССЦ 507-5007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт. | 16 | 0.84 |  |  | 13.44 |  |  |  |  | 64 |  |  |
|  |  |  |  | 0.84 |  |  | 13.44 |  | 3.98 |  |  | 64 |  |
| 108. | ТССЦ 301-7351 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 20-24 мм, шт. | 28 | 11.72 |  |  | 328.16 |  |  |  |  | 1 789 |  |  |
|  |  |  |  | 11.72 |  |  | 328.16 |  | 63.91 |  |  | 1 789 |  |
| 109. | ТЕРм 08-02-410-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.4 | 315.74 | 160.00 | 28.80 | 126.29 | 64.00 | 11.52 | 16.9 | 7.26 | 1 716 | 1 082 | 84 |
|  |  |  |  | 126.94 | 1.63 |  | 50.78 | 0.65 | 10.85 | 16.87 |  | 551 | 11 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 61.42 |  |  |  | 81% | 885 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 42.02 |  |  |  | 52% | 568 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 229.73 |  |  |  |  | 3 170 |  |  |
| 110. | ТССЦ 103-2472 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 25 мм, 10 м | 4.08 | 57.45 |  |  | 234.40 |  |  |  |  | 942 |  |  |
|  |  |  |  | 57.45 |  |  | 234.40 |  | 230.93 |  |  | 942 |  |
|  | Объем: 40*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | ТССЦ 301-7352 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм, шт. | 40 | 12.21 |  |  | 488.40 |  |  |  |  | 2 629 |  |  |
|  |  |  |  | 12.21 |  |  | 488.40 |  | 65.72 |  |  | 2 629 |  |
| 112. | ТЕРм 08-02-412-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 0.1 | 103.59 | 64.55 | 5.93 | 10.36 | 6.45 | 0.59 | 16.9 | 7.68 | 125 | 109 | 5 |
|  |  |  |  | 33.11 | 0.36 |  | 3.31 | 0.04 | 3.58 | 17 |  | 12 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 6.17 |  |  |  | 81% | 89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 4.22 |  |  |  | 52% | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.74 |  |  |  |  | 271 |  |  |
| 113. | ТЕРм 08-02-412-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 0.4 | 51.18 | 21.91 | 2.96 | 20.47 | 8.76 | 1.19 | 16.9 | 7.68 | 190 | 148 | 9 |
|  |  |  |  | 26.30 | 0.18 |  | 10.52 | 0.07 | 3.08 | 17 |  | 32 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8.39 |  |  |  | 81% | 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5.74 |  |  |  | 52% | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34.60 |  |  |  |  | 388 |  |  |
| 114. | ТЕРм 08-02-412-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м | 0.18 | 142.70 | 75.32 | 8.89 | 25.69 | 13.56 | 1.60 | 16.9 | 7.68 | 280 | 229 | 12 |
|  |  |  |  | 58.48 | 0.54 |  | 10.53 | 0.10 | 3.62 | 17 |  | 38 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12.98 |  |  |  | 81% | 187 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8.88 |  |  |  | 52% | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47.55 |  |  |  |  | 587 |  |  |
| 115. | ТЕРм 08-02-412-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м | 0.4 | 200.48 | 107.30 | 17.77 | 80.19 | 42.92 | 7.11 | 16.9 | 7.69 | 906 | 725 | 55 |
|  |  |  |  | 75.40 | 1.08 |  | 30.16 | 0.43 | 4.19 | 17 |  | 126 | 7 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 41.18 |  |  |  | 81% | 593 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 28.18 |  |  |  | 52% | 381 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 149.55 |  |  |  |  | 1 880 |  |  |
| 116. | ТССЦ 501-8482 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.051 | 3 697.14 |  |  | 188.55 |  |  |  |  | 1 508 |  |  |
|  |  |  |  | 3 697.14 |  |  | 188.55 |  | 29 559.83 |  |  | 1 508 |  |
|  | Объем: 50*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | ТССЦ 501-8484 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.018 | 7 877.29 |  |  | 141.79 |  |  |  |  | 1 300 |  |  |
|  |  |  |  | 7 877.29 |  |  | 141.79 |  | 72 244.08 |  |  | 1 300 |  |
|  | Объем: 18*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | ТССЦ 501-8509 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м | 0.0408 | 19 185.32 |  |  | 782.76 |  |  |  |  | 7 266 |  |  |
|  |  |  |  | 19 185.32 |  |  | 782.76 |  | 178 087.12 |  |  | 7 266 |  |
|  | Объем: 40*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | С Цена поставщик. Коробка распределительная клемная для скрытой проводки ip44, шт | 8 | 11.02 |  |  | 88.16 |  |  |  |  | 428 |  |  |
|  |  |  |  | 11.02 |  |  | 88.16 |  | 4.86 |  |  | 428 |  |
|  | Поправки: М: =52*1.03/4.86 |
| 120. | ТЕРм 08-03-593-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. | 0.12 | 2 495.42 | 891.76 | 346.73 | 299.45 | 107.01 | 41.61 | 16.9 | 6.54 | 2 604 | 1 808 | 272 |
|  |  |  |  | 1 256.94 | 15.92 |  | 150.83 | 1.91 | 3.47 | 16.91 |  | 523 | 32 |
|  | Объем: 2+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 103.47 |  |  |  | 81% | 1 490 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 70.80 |  |  |  | 52% | 957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 473.72 |  |  |  |  | 5 051 |  |  |
| 121. | С.Цена поставщик Светильник настенный IP54, шт | 2 | 101.73 |  |  | 203.46 |  |  |  |  | 989 |  |  |
|  |  |  |  | 101.73 |  |  | 203.46 |  | 4.86 |  |  | 989 |  |
|  | Поправки: М: =480*1.03/4.86 |
| 122. | С.Цена поставщик Светильник потолочный IP44, шт | 10 | 89.01 |  |  | 890.12 |  |  |  |  | 4 326 |  |  |
|  |  |  |  | 89.01 |  |  | 890.12 |  | 4.86 |  |  | 4 326 |  |
|  | Поправки: М: =420*1.03/4.86 |
| 123. | С.Цена поставщик Лампы энергосберегающие для светильников, шт | 12 | 27.55 |  |  | 330.62 |  |  |  |  | 1 607 |  |  |
|  |  |  |  | 27.55 |  |  | 330.62 |  | 4.86 |  |  | 1 607 |  |
|  | Поправки: М: =130*1.03/4.86 |
| 124. | ТЕРм 08-03-591-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.1 | 394.77 | 325.20 | 7.67 | 39.48 | 32.52 | 0.77 | 16.9 | 7.41 | 582 | 550 | 6 |
|  |  |  |  | 61.90 | 0.54 |  | 6.19 | 0.05 | 4.33 | 17 |  | 27 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 30.94 |  |  |  | 81% | 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21.17 |  |  |  | 52% | 287 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91.59 |  |  |  |  | 1 315 |  |  |
| 125. | ТССЦ 509-1201 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт. | 10 | 7.15 |  |  | 71.50 |  |  |  |  | 879 |  |  |
|  |  |  |  | 7.15 |  |  | 71.50 |  | 87.92 |  |  | 879 |  |
| 126. | ТЕРм 08-01-081-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2, 1 шт. | 10 | 26.89 | 13.85 | 11.84 | 268.92 | 138.48 | 118.44 | 16.9 | 7.69 | 3 326 | 2 340 | 911 |
|  |  |  |  | 1.20 | 0.72 |  | 12.00 | 7.20 | 6.28 | 17 |  | 75 | 122 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 138.40 |  |  |  | 81% | 1 994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 94.69 |  |  |  | 52% | 1 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 502.01 |  |  |  |  | 6 600 |  |  |
| 127. | С Цена поставщик. кнопка звонка для скрытой установки, шт. | 10 | 20.98 |  |  | 209.81 |  |  |  |  | 1 020 |  |  |
|  |  |  |  | 20.98 |  |  | 209.81 |  | 4.86 |  |  | 1 020 |  |
|  | Поправки: М: =99*1.03/4.86 |
| 128. | ТЕРм 10-01-039-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, 1 шт. | 1 | 22.08 | 21.72 |  | 22.08 | 21.72 |  | 16.9 | 1 | 373 | 367 |  |
|  |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 17 | 1 |  | 6 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 17.38 |  |  |  | 68% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 13.03 |  |  |  | 48% | 176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52.49 |  |  |  |  | 799 |  |  |
| 129. | С Цена поставщик. Реле времени для лестничного освещения, шт. | 1 | 360.29 |  |  | 360.29 |  |  |  |  | 1 751 |  |  |
|  |  |  |  | 360.29 |  |  | 360.29 |  | 4.86 |  |  | 1 751 |  |
|  | Поправки: М: =1700*1.03/4.86 |
|  | устройство контура заземления |
| 130. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.018 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 22.95 | 22.95 |  | 16.9 | 1 | 388 | 388 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.7*0.5*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 16.52 |  |  |  | 61% | 237 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 8.72 |  |  |  | 31% | 120 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48.20 |  |  |  |  | 745 |  |  |
| 131. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.018 | 704.46 | 704.46 |  | 12.68 | 12.68 |  | 16.9 | 1 | 214 | 214 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.7*0.5*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 9.13 |  |  |  | 61% | 131 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 4.82 |  |  |  | 31% | 66 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26.63 |  |  |  |  | 411 |  |  |
| 132. | ТЕРм 08-02-471-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт. | 0.3 | 246.51 | 106.79 | 61.69 | 73.95 | 32.04 | 18.51 | 16.9 | 6.96 | 769 | 541 | 129 |
|  |  |  |  | 78.03 | 2.87 |  | 23.41 | 0.86 | 4.24 | 16.88 |  | 99 | 15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 31.26 |  |  |  | 81% | 450 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21.39 |  |  |  | 52% | 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 126.59 |  |  |  |  | 1 508 |  |  |
| 133. | ТССЦ 101-1641 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т | 0.012 | 5 326.70 |  |  | 63.92 |  |  |  |  | 435 |  |  |
|  |  |  |  | 5 326.70 |  |  | 63.92 |  | 36 270.24 |  |  | 435 |  |
|  | Объем: 12/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | ТЕРм 08-02-472-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м | 0.1 | 385.74 | 165.67 | 80.76 | 38.57 | 16.57 | 8.08 | 16.9 | 6.69 | 393 | 280 | 54 |
|  |  |  |  | 139.31 | 3.32 |  | 13.93 | 0.33 | 4.22 | 16.89 |  | 59 | 6 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 16.06 |  |  |  | 81% | 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 10.99 |  |  |  | 52% | 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65.61 |  |  |  |  | 773 |  |  |
| 135. | ТССЦ 101-1638 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т | 0.016 | 7 160.12 |  |  | 114.56 |  |  |  |  | 688 |  |  |
|  |  |  |  | 7 160.12 |  |  | 114.56 |  | 42 998.95 |  |  | 688 |  |
|  | Объем: 10*1.57/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | ТЕРм 08-02-472-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м | 0.04 | 850.42 | 320.96 | 64.24 | 34.02 | 12.84 | 2.57 | 16.9 | 3.68 | 268 | 217 | 9 |
|  |  |  |  | 465.22 | 0.45 |  | 18.61 | 0.02 | 2.24 | 17 |  | 42 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12.22 |  |  |  | 81% | 176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8.36 |  |  |  | 52% | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.60 |  |  |  |  | 557 |  |  |
| 137. | ТССЦ 502-0524 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м | 0.004 | 21 635.60 |  |  | 86.54 |  |  |  |  | 511 |  |  |
|  |  |  |  | 21 635.60 |  |  | 86.54 |  | 127 777.61 |  |  | 511 |  |
|  | Объем: 4*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 15 674.96 | 1 388.33 | 952.49 |  |  | 101 872 | 23 460 | 5 948 |
|  |  |  | 13 332.05 | 78.06 |  |  |  | 72 427 | 1 319 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 13 257.37 | 1 051.85 | 472.11 |  |  | 85 331 | 17 774 | 3 345 |
|  |  |  | 11 733.43 | 24.21 |  |  |  | 64 211 | 410 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 9 705.20 |  |  |  |  | 52 641 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 74-76; %=81 - по стр. 85, 88, 90, 92, 94, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 112-115, 120, 124, 126, 132, 134, 136; %=68 - по стр. 128) | 1 017.10 |  |  |  |  | 14 652 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 74-76, 85, 88, 90, 92, 94, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 112-115, 120, 124, 126, 132, 134, 136; %=48 - по стр. 128) | 698.35 |  |  |  |  | 9 441 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 14 972.82 |  |  |  |  | 109 424 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 216.48 | 335.16 | 464.46 |  |  | 10 211 | 5 664 | 2 465 |
|  |  |  | 416.86 | 53.85 |  |  |  | 2 082 | 909 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 178.48 |  |  |  |  | 1 123 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 77-80; %=80 - по стр. 81, 82; %=61 - по стр. 130, 131) | 370.14 |  |  |  |  | 5 292 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 77-80; %=37 - по стр. 81, 82; %=31 - по стр. 130, 131) | 208.16 |  |  |  |  | 2 804 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 794.78 |  |  |  |  | 18 307 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 181.76 |  |  |  |  | 6 134 |  |  |
|  |  |  | 1 181.76 |  |  |  |  | 6 134 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 181.76 |  |  |  |  | 6 134 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 19.35 | 1.32 | 15.92 |  |  | 196 | 22 | 138 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 83) | 1.32 |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 83) | 0.79 |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 19.35 |  |  |  |  | 196 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 17 968.71 |  |  |  |  | 134 061 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 384.53 |  |  |  |  | 2 869 |  |  |
|  | ИТОГО | 18 353.24 |  |  |  |  | 136 930 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 367.06 |  |  |  |  | 2 739 |  |  |
|  | ИТОГО | 18 720.30 |  |  |  |  | 139 669 |  |  |
|  | НДС 18% | 3 369.65 |  |  |  |  | 25 140 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 22 089.95 |  |  |  |  | 164 809 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 387.24 |  |  |  |  | 19 944 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 906.51 |  |  |  |  | 12 245 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 81 517.87 | 8 440.73 | 4 476.68 |  |  | 511 906 | 142 644 | 32 106 |
|  |  |  | 68 498.76 | 382.23 |  |  |  | 335 431 | 6 460 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 13 544.45 | 1 051.85 | 472.11 |  |  | 86 893 | 17 774 | 3 345 |
|  |  |  | 12 020.51 | 24.21 |  |  |  | 65 773 | 410 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 9 992.28 |  |  |  |  | 54 203 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 74-76; %=81 - по стр. 85, 88, 90, 92, 94, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 112-115, 120, 124, 126, 132, 134, 136; %=68 - по стр. 128) | 1 017.10 |  |  |  |  | 14 652 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 74-76, 85, 88, 90, 92, 94, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 112-115, 120, 124, 126, 132, 134, 136; %=48 - по стр. 128) | 698.35 |  |  |  |  | 9 441 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 15 259.90 |  |  |  |  | 110 986 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 62 486.68 | 6 408.97 | 2 782.33 |  |  | 381 812 | 108 310 | 18 544 |
|  |  |  | 53 295.39 | 321.09 |  |  |  | 254 953 | 5 425 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 38 242.26 |  |  |  |  | 178 790 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 26, 41; %=94 - по стр. 2, 6, 8, 10, 27, 28, 32-34; %=77 - по стр. 3, 70; %=72 - по стр. 5; %=90 - по стр. 12, 14; %=84 - по стр. 13, 16, 21, 36, 47, 50, 51, 77-80; %=80 - по стр. 19, 20, 23, 30, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 81, 82; %=67 - по стр. 22; %=70 - по стр. 35; %=69 - по стр. 42-44; %=61 - по стр. 130, 131) | 6 765.19 |  |  |  |  | 96 806 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 26; %=51 - по стр. 2, 6, 8, 10, 27, 28, 32-34; %=48 - по стр. 3, 13, 16, 21, 36, 42-44, 47, 50, 51, 70, 77-80; %=64 - по стр. 5; %=43 - по стр. 12, 14; %=37 - по стр. 19, 20, 23, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 81, 82; %=40 - по стр. 22, 41; %=44 - по стр. 30; %=50 - по стр. 35; %=31 - по стр. 130, 131) | 3 967.57 |  |  |  |  | 53 369 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 73 219.44 |  |  |  |  | 531 987 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 657.89 | 218.46 | 188.88 |  |  | 6 491 | 3 692 | 1 566 |
|  |  |  | 250.55 |  |  |  |  | 1 232 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 17, 37) | 176.95 |  |  |  |  | 2 548 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 17, 37) | 157.29 |  |  |  |  | 2 141 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 992.13 |  |  |  |  | 11 180 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 3 898.39 | 697.86 | 268.23 |  |  | 27 276 | 11 794 | 2 010 |
|  |  |  | 2 932.31 | 36.93 |  |  |  | 13 473 | 625 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 52; %=98 - по стр. 53, 64, 73) | 809.74 |  |  |  |  | 11 662 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 52; %=56 - по стр. 53, 64, 73) | 503.64 |  |  |  |  | 6 722 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 5 211.77 |  |  |  |  | 45 660 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 930.46 | 63.59 | 765.13 |  |  | 9 434 | 1 074 | 6 641 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 24, 83) | 63.59 |  |  |  |  | 1 074 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24, 83) | 38.15 |  |  |  |  | 644 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 930.46 |  |  |  |  | 9 434 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 95 613.70 |  |  |  |  | 709 247 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 2 046.13 |  |  |  |  | 15 178 |  |  |
|  | ИТОГО | 97 659.83 |  |  |  |  | 724 425 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 1 953.20 |  |  |  |  | 14 489 |  |  |
|  | ИТОГО | 99 613.03 |  |  |  |  | 738 914 |  |  |
|  | НДС 18% | 17 930.35 |  |  |  |  | 133 005 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 117 543.38 |  |  |  |  | 871 919 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 8 768.98 |  |  |  |  | 125 668 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 5 326.85 |  |  |  |  | 71 673 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |