| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО “Новые технологии плюс” |
| ________________ / С.Б. Русович / | _____________ / А.В. Ходорович / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома по адресу:

ул. К. Заслонова, 18 в Московском районе г. Калининграда

(капитальный ремонт кровли)

1.Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, г. Калининград, ул. Заслонова, 18 |
| 3 | Заказчик | ООО « Новые технологии плюс » |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | На основании конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы, ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и всем прочим нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |

2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме  № 18 по ул. К. Заслонова необходимо выполнить капитальный ремонт, включающий:

- капитальный ремонт кровли
 что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 часов по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 часов, в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624) и выполнять работы в соответствии с заданием.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

6.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету.

7. Особые условия:

Сроки выполнения работ: 90 календарных дней.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезды, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования.

- Отключение в случае необходимости инженерных сетей согласовать с Заказчиком.

Стоимость капитального ремонта кровли многоквартирного дома составляет – согласно сметной документации.

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

9. Условия оплаты:

1) Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится        Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Техническим надзором. |
| --- | --- |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № пп Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 1 2 3 4 1. Разборка покрытий крове ь из асбестоцементных плит и черепицы 100 м2 покрытия 1.464 2. Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 кровли 1.464 3. Строительный мусор т 6.512976 4. Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм 100 м2 сменяемой обрешетки 1.3176 5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 100 м 0.385 6. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных но из брусьев 100 м 0.63 7. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 100 м 0.37 8. Покрытие пленкой стен и кровель 100 м2 покрытия 1.464 9. Пленка подкровельная анти онденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН м2 183 10. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 100 м2 1.464 11. Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля 100 м2 кровли 1.464 12. Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием м2 24.24 13. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 100 м2 обрабатываемой поверхности 4.28208 14. Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины кг 88.6374 15. Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал 100 м труб 0.026 16. Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 1000 шт. 0.2808 17. На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 100 м труб 0.026 18. Оштукатуривание поверхности дымовых труб 100 м2 поверхности 0.056 19. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.056 20. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м труб и покрытий 0.3498 21. Устройство желобов подвесных 100 м желобов 0.3498 22. Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м 0.564 23. Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 100 шт. 0.24 24. Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 шт. 0.08 25. Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 100 шт. 0.38 26. Смена отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0.08 27. Устройство снегодержателей 100 м ограждения 0.225 28. Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 2 29. Погрузка мусора т 23.423 30. Перевозка мусора т 23.423 |

Основные материалы:

- Сталь цветная листовая толщ. 0,5 мм.

- Металлочерепица типа «Монтеррей» или аналог

- Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 65-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта

- Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта

- Звенья водосточных труб из цветной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 120 мм,

- Кирпич керамический (для дымовых труб), размером 250х120х65 мм, М150.

- Оконные блоки металлопластиковые типа «Велюкс» или аналог

- Пленка пароизоляционная типа «Ютакон» подкровельная или аналог.

- Антисептик-антипирен «Пирилакс СС-2» или аналог.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Примеры узлов:

|  | Обрешётка : Обрешетка из деревянных профилей выполняется из антисептированных брусков, как правило, сечением 50×50 мм. Расстояние от крайней обрешетины - 300 мм, последующие расстояния между осями - 350 мм |
| --- | --- |

|  | Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. |
| --- | --- |
|  | Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). |
|  | Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. |
|  | Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. |
|  | Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. |

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 36 месяцев.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний

| Составил: | Подпись: _________________ | Мастер ООО “ Новые технологии плюс” Е. В. Ефимов |
| --- | --- | --- |