Согласовано Утверждаю

Директор МКУ «КР МКД» Генеральный Директор ООО «ЖЭК № 17»

_________________С.Б. Русович _______________О.Н. Чикулаева

«___»____________2013 г. «___»____________2013 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт подвала

МКД №14 по ул. Тихоненко в Центральном районе

г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Тихоненко, 14 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭК № 17» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №14 по ул. Тихоненко необходимо выполнить капитальный ремонт подвала. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Цена лота: согласно сметной стоимости. |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 60 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 11 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту подвала

многоквартирного дома №14 по ул. Тихоненко

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.0956 |
| 2. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 0.2 |
| 3. | Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом | 10 м трещин | 0.08 |
| 4. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.0956 |
| 5. | Первый слой огрунтовки составом ПЕНЕТРОН (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0956 |
| 6. | Второй слой огрунтовки составом ПЕНЕТРОН (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0956 |
| 7. | Пенетрон (расход 0,95 кг/м2) | кг | 18.164 |
| 8. | Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0956 |
| 9. | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.0956 |
| 10. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 6.7 |
| 11. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.134 |
| 12. | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.201 |
| 13. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 6.7 |
| 14. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 6.7 |
| 15. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 6.7 |
| 16. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 17.08 |
| 17. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 17.08 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др. 8 |
| --- | --- |
| 2 | Песок для строительных работ |
| 3 | Бетон тяжелый (М 150) |
| 4 | Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей «Пенетрон» |

3.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проекта с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

| Составил: | Подпись: _________________ | Инженер ООО «ЖЭК № 17» М.А. Резников |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина |
| Согласованно: | __________________ | Представитель отдела контроля МКУ «КР МКД» |
| Согласовано: | __________________ | Представитель проектной группы МКУ «КР МКД» |